# Введение

# Раздел I Основы аэродинамики

# Тема №I Основные понятия и законы аэродинамики

# Классификация летательных аппаратов

# Атмосфера земли

# Физические свойства воздуха

# Параметры воздуха

# Стандартная атмосфера

# Тема №2 Основные законы движения газов

# Понятие воздушного потока

# Пограничный слой

# Основные законы аэродинамики

# Тема №3 Аэродинамические силы

# Основные части самолета

# Геометрические характеристики крыла

# Обтекание тел воздушным потоком

# Полная аэродинамическая сила

# Подъемная сила крыла

# Лобовое сопротивление крыла

# Аэродинамическое качество крыла

# Поляра крыла

# Аэродинамические силы летательного аппарата

# Механизация крыла

# Тема №4 Силовая установка самолета

# Общая характеристика воздушных винтов

# Геометрические характеристики винта

# Скорости движения элемента лопасти

# Угол атаки элемента лопасти

# Аэродинамические силы лопасти и винта

# Соответствие винта двигателю

# Характеристики силовой установки

# Винты изменяемого шага

# Тема №5 Основы аэродинамики больших скоростей

# Понятие звука

# Особенности движения сжимаемого газа

# Волновое сопротивление

# Зависимость аэродинамических коэффициентов от числа Маха

# Аэродинамические формы скоростного самолета

# Раздел II Динамика полета

# Тема №6 Режим горизонтального полета

# Характеристики горизонтального полета

# Кривые Жуковского

# Первые и вторые режимы горизонтального полета

# Наивыгоднейшие режимы полета

# Тема №7 Режим подъема самолета

# Характерисики самолета при подъеме

# Угол и вертикальная скорость подъема

# Барограмма подъема и потолок самолета

# Поляра скоростей подъема самолета

# Тема №8 Планирование самолета

# Характеристики планирования

# Поляра скоростей планирования

# Влияние ветра на планирование

# Тема №9 Режим взлета самолета

# Элементы взлета

# Взлетные характеристики самолета

# Влияние эксплуатационных факторов

# Тема №10 Режим посадки самолета

# Элементы посадки

# Посадочные характеристики самолета

# Тема №11  Виражи и развороты самолета

# Аэродинамические перегрузки

# Понятие виража самолета

# Правильный вираж

# Перегрузка на вираже

# Скорость, потребная для виража

# Тяга и мощность, потребные для виража

# Радиус и время виража

# Управление самолетом на правильном вираже

# Тема №12 Равновесие и балансировка ЛА

# Понятие и условия равновесия

# Центр тяжести самолета

# Центровка самолета

# Средняя аэродинамическая хорда крыла

# Продольное равновесие и балансировка самолета

# Поперечная балансировка

# Путевая балансировка

# Тема №13 Устойчивость самолета

# Понятие устойчивости

# Продольная устойчивость самолета

# Поперечная устойчивость самолета

# Поперечная устойчивость на больших углах атаки

# Путевая устойчивость самолета

# Тема №14 Управляемость самолета

# Понятие управляемости

# Продольная управляемость

# Поперечная управляемость

# Путевая управляемость

# Боковая устойчивость и управляемость самолета

# Аэродинамическая компенсация

# Введение

Аэродинамикой называют науку, изучающую законы движения воздуха и механическое взаимодействием между воздухом и движущимся в нем телом.

Аэродинамика является теоретической основой авиации. На ней базируются науки:

- теория крыла,

- теория воздушного винта,

- динамика полета,

- аэродинамический расчет,

- устойчивость и управляемость самолета.

Д. Бернулли вывел одно из важнейших уравнений аэродинамики, дающее простое физическое объяснение образования подъемной силы.

В конце XIX века в период с 1882 по 1884 гг. русским изобретателем А.Ф. Можайским был построен первый самолет. Самолет Можайского имел крыло площадью примерно 370м2, фюзеляж в виде лодки, горизонтальное и вертикальное оперение, четырехколесное шасси, три воздушных винта. Винты приводились во вращение двумя паровыми машинами общей мощностью примерно 30 л.с. Общий вес аппарата был около 900 кг.

В 1903 г. поднялись в воздух изобретатели братья Райт. Самолет братьев Райт имел два крыла, расположенные одно под другим, и вынесенное вперед оперение. Воздушный винт толкающего типа приводился во вращение двигателем внутреннего сгорания. Вместо колесного шасси стояли полозья.

За период, прошедший со времени постройки самолета А.Ф. Можайского, аэродинамика получила значительное развитие благодаря трудам Н.Е. Жуковского (1847 – 1921 гг.), которого В.И. Ленин назвал “отцом русской  авиации”.

В 1918 г. В.И. Ленин подписал декрет об организации ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института), первым руководителем которого был Н.Е. Жуковский. Н.Е. Жуковским и его учениками С.А. Чаплыгиным, В.П. Ветчинкиным, Б.Н. Юрьевым и другими были заложены основы современной аэродинамики.

Неоценимое значение для развития реактивной авиации и ракетной техники имели работы К.Э. Циолковского (1857 – 1935 гг.), который разработал теорию реактивного движения, обосновал возможность полетов в межпланетном пространстве.

Последующее поколение отечественных  ученых – аэродинамиков М.В. Келдыша, Н.Е. Кочина, С.А. Христиановича, В.В. Струминского, Я.М. Серебрийского, А..А.. Дородницина и других успешно продолжили и развили работы Н.Е. Жуковского.

# Раздел I Основы аэродинамики

## Тема №I Основные понятия и законы

## аэродинамики

Аэродинамикой называют науку, изучающую законы движения воздуха и механическое взаимодействием между воздухом и движущимся в нем телом.

Аэродинамика является теоретической основой авиации. На ней базируются науки:

- теория крыла,

- теория воздушного винта,

- динамика полета,

- аэродинамический расчет,

- устойчивость и управляемость самолета.

### Физические свойства воздуха

На характер обтекания, воздушным потоком, существенное влияние оказывают физические свойства воздуха: инертность, вязкость, сжимаемость.

Инертность - свойство воздуха сопротивляться изменению состояния покоя или равномерного прямолинейного движения (второй закон Ньютона). Мерой инертности является массовая плотность воздуха.

Вязкостью называется способность жидкостей и газов сопротивляться усилиям сдвига своих частиц. Наибольшей вязкостью обладают твердые тела, у которых велики внутренние силы сцепления частиц. Газы, между молекулами которых расстояния достаточно велики, практически не сопротивляются относительному сдвигу слоев частиц в свободном потоке.

Однако, вязкость газа, не проявляемая в свободном потоке, сильно сказывается при движении потока вблизи твердой поверхности.	Эффект “прилипания” (или “смачивания”) нижнего слоя потока приводит к торможению частиц в вышележащих слоях.

Большая доля сопротивления самолета в  полете возникает вследствие поверхностного трения воздуха, обусловленного его вязкостью.

Сжимаемостью воздуха называется его способность изменять свой объем и плотность при изменении температуры или давления.

### Параметры воздуха

Состояние атмосферы на различной высоте, оказывающее влияние на движение самолета, характеризуется параметрами воздуха: давлением, температурой и плотностью.

Давление- это сила, действующая на единицу площади перпендикулярно ей. Атмосферным давлнием называется давление, вызываемое весом вышележащих слоев воздуха и ударами его хаотически движущихся молекул. Давление обозначается буквой Р, на уровне моря - Ро.

По международной системе СИ давление измеряется в Паскалях, т. е. ньютонах на квадратный метр (Н/м2).

Барометрическое давление - это давление, измеряемое в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). Обозначается буквой В, на уровне моря - Во. Давление на уровне моря в среднем равно 760 мм. рт. ст. Давление определяется по формуле:

P=,

где  р – сила воздействия столба воздуха, кгс,

S – площадь, м2.

Молекулы газов находятся в непрерывном хаотическом движении. Во время движения молекулы постоянно сталкиваются между собой. Поэтому в газе в отличие от твердых тел возникают силы внутреннего давления. Каждая молекула обладает определенной массой. В результате хаотического движения молекул на поверхность тела оказывается силовое воздействие – так называемое  статическое давление. На какое-либо тело оно действует со всех сторон одинаково, т.к. удары молекул по всем направлениям равновероятны.

Если же некоторый объем воздуха находится в движении, то площадка дополнительно к статическому давлению подвергается силовому воздействию воздуха за счет кинетической энергии, пропорциональной квадрату скорости потока V2.

Это дополнительное давление называется динамическим давлением или скоростным напором. Следовательно, на тело действует так называемое полное давление: , которое зависит от скорости  потока.

Температура - величина, характеризующая скорость хаотического движения молекул.

За нуль градусов по шкале Цельсия принято считать температуру таяния льда, а за 100° - температуру кипения воды при атмосферном давлении, равном 760 мм рт. ст. Если известна температура воздуха у земли, можно определить температуру воздуха на любой высоте по формуле:

tH=tO-6,5Н,

где tH - температура воздуха на заданной высоте;

t0 -  температура воздуха у земли;

Н - заданная высота, км.

6,5град /км – температурный градиент.

Задача. Температура воздуха у земли +10°С. Определить температуру воздуха над данным участком земли на высоте 7 км.

Решение:

t н= 10-6,50*7= - 35,50.    Температура воздуха на высоте 7 км равна -35,5°С.

Плотность воздуха - это количество (масса) воздуха, содержащегося в 1м3 воздуха.

Установлено, что 1 м3 воздуха при стандартных атмосферных условиях (барометрическое давление 760мм.рт.ст., температура +150С) весит 1,225кгс.

Плотность обозначается греческой буквойи определяется по формуле:

кгс с2/м4   или   кг/м3,

где m –масса воздуха,

V – объем, занимаемый  воздухом, в м3.

Массовая плотность воздуха при стандартных атмосферных условиях равна 0,125 кгс с2/м4.

Массовая плотность, также как масса воздуха, является мерой инертности воздуха. Это является причиной сопротивления в полете.

### Стандартная атмосфера

С подъемом на высоту параметры воздуха изменяются: давление и плотность уменьшаются, а температура вначале падает, затем остается постоянной.

Изменение основных параметров воздуха (давления, температуры и плотности) влияет на величину сил, возникающих при движении самолета в воздушном потоке. Поэтому при полетах в разных метеорологических и климатических условиях изменяются летные и аэродинамические характеристики самолетов.

Чтобы можно было сравнивать летные характеристики самолетов и вертолетов по результатам полетов, проведенных в разных местах и в разное время, эти результаты приводят к так называемым  стандартным  атмосферным условиям. Эти условия соответствуют средним значениям параметров воздуха по высотам на средних широтах северного полушария в весенний или осенний период:

барометрическое давление  В =760  мм рт. ст.;

температура t=+15°C);

массовая плотность о=0,125  кгс с2/м4.

В стандартных условиях атмосферы температура воздуха в тропосфере по мере увеличения высоты понижается на 6,5° на каждый километр и может быть рассчитана по формуле:

,

где   - температура воздуха на высоте Н км;

Н-    высота, км.

Плотность воздуха и давление  на высоте Н км (до высоты 15 км) изменяются по стандартному закону и  приближенно могут  быть определены по формуле, предложенной В.П. Ветчинкиным:

,

где:   - плотность воздуха у земли,

P0 -давление воздуха.

Задача:  Определить температура воздуха  в условиях стандартной атмосферы на  высоте  Н=2500м.

Решение:    =150 -6,50 2,5= -1,250.

## Тема №2 Основные законы движения газов

### Понятие воздушного потока

В аэродинамике широкое применение нашел принцип обратимости движения.  Согласно этому принципу вместо того, чтобы рассматривать движение тела в неподвижной среде, можно рассматривать движение среды относительно неподвижного тела.

Скорость набегающего невозмущенного потока в обращенном движении равна скорости самого тела в неподвижном воздухе.

Аэродинамические силы будут одинаковыми как для тела, движущегося в неподвижном воздухе, так и для неподвижного тела, обтекаемого воздухом, если скорость движения тела относительно воздуха будет одна и та же.

Обращение движения широко применяется при проведении опытов в аэродинамических трубах, а также в теоретических исследованиях, где используется  понятие воздушного потока.

Воздушным потоком называется направленное движение хаотически движущихся частиц.

Если в любой точке пространства, занимаемой потоком жидкости или газа, давление, плотность, величина и направление скорости потока с течением времени не изменяются,  движение этого потока  называется  установившимся. Если эти параметры в данной точке пространства с течением времени изменяются, то движение называется неустановившимся.

Существуют различные методы  изучения движения жидкостей и газов. Один из них заключается в том, что движение отдельных частиц рассматривают в каждой точке пространства в данной момент времени. При этом исследуются  так называемые линии тока.

Линией тока называется линия, касательная в каждой точке которой совпадает с вектором скорости в этой точке. Совокупность линий тока заключена в некоторой трубке тока и образует элементарную струйку тока. Каждую выделенную струйку можно представить текущей изолированно от общей массы газа.

Разделение потока на струйки дает наглядное представление о сложном течении газа в пространстве. К отдельной струйке можно применить основные законы движения – сохранения массы и сохранения энергии. При помощи уравнений, выражающих эти законы, можно проводить физический анализ взаимодействия твердого тела с газом (воздухом).

По характеру течения воздушный поток может быть ламинарным и турбулентным.

Ламинарный - это воздушный поток, в котором струйки воздуха движутся в одном направлении и параллельны друг другу. При увеличении скорости частицы воздуха кроме поступательной скорости  приобретают быстро меняющиеся скорости, перпендикулярные к направлению поступательного движения. Образуется поток, который называется турбулентным, т. е. беспорядочным.

### Пограничный слой

Пограничным слоем называется тонкий слой заторможенного газа, образующийся на поверхности тел, обтекаемых потоком. Вязкость газа в пограничном слое является основной причиной образования силы лобового сопротивления.

При обтекании какого-либо тела частицы газа, проходящие очень близко от его поверхности, будут испытывать сильное торможение. 	Начиная от некоторой точки  вблизи поверхности  скорость потока при приближении к телу уменьшается и на самой  поверхности становится равной нулю. Распределение скоростей в других сечениях поверхности аналогично (рис.2.1).

Расстояние R, на котором происходит уменьшение скорости, называется толщиной пограничного слоя, а изменение скорости по толщине пограничного слоя – градиентом скорости.

Рис.2.1  Изменение скорости течения воздуха в пограничном слое

Толщина пограничного слоя измеряется в миллиметрах и зависит от вязкости и давления воздуха, от формы тела, состояния его поверхности и положения тела в воздушном потоке. Толщина пограничного слоя постепенно увеличивается от передней   части тела к задней.

На границе пограничного слоя скорость частиц становится равной скорости набегающего потока. Выше этой границы градиента скорости нет, поэтому вязкость газа практически не проявляется.

Таким образом, в пограничном слое скорости частиц  изменяются от скорости внешнего потока на “границе” пограничного слоя до нуля на поверхности тела.

Из-за градиента скорости характер движения частиц газа в пограничном слое отличается от их движения в потенциальном слое. В пограничном слое вследствие разности скоростей U1-U2  частицы приходят во вращательное движение (см. рис.2.2).

Вращение тем интенсивнее, чем ближе к поверхности тела находится частица. Пограничный слой всегда завихрен и поэтому его называют слоем поверхностного завихрения.

Рис. 2.2 Обтекание тела воздушным потоком - торможение потока в пограничном слое

Частицы газа из пограничного слоя уносятся потоком в область, распложенную позади  обтекаемого тела, называемую спутной струей. Скорости частиц в спутной струе всегда меньше скорости внешнего потока, т.к. частицы попадают из пограничного слоя уже приторможенными.

Виды течения пограничного слоя. При небольшой скорости набегающего потока газ в пограничном слое течет спокойно в виде отдельных слоев. Такой пограничный слой называется ламинарным (рис.2.3,а). Пограничный слой завихрен, но движение газа упорядочено, слои не смешиваются, частицы вращаются в пределах одного и того же тонкого слоя.

Если в пограничном слое происходит энергичное перемешивание частиц в поперечном направлении и весь пограничный слой беспорядочно завихрен, такой пограничный слой называется  турбулентным (рис.2,б).

В турбулентном пограничном слое наблюдается непрерывное перемещение струек воздуха во всех направлениях, что требует большего количества энергии. Сопротивление воздушного потока увеличивается.

а)                                                                       б)

с)

Рис. 2.3 Ламинарное и турбулентное течение

У передней части обтекаемого тела образуется ламинарный пограничный слой, которой затем переходит в турбулентный. Такой пограничный слой называется смешанным (рис.2.3,с).

При смешанном течении в определенной точке происходит переход пограничного слоя из ламинарного в турбулентный. Расположение ее на поверхности  тела зависит от скорости струек, формы тела и его положения в воздушном потоке, а также от шероховатости поверхности. Положение точки определяется координатой  Хс (Рис.2.3,).

Отрыв пограничного слоя. При обтекании  тела с криволинейной поверхностью давление и скорости в разных точках поверхности будут  неодинаковыми

При движении потока от точки А к точке Б происходит диффузорное расширение потока (рис. 2.4).

А                         Б

Рис. 2.4 Течение в пограничном слое вблизи точки отрыва

Поэтому давление растет а скорость уменьшается, так как у самой поверхности тела  скорости частиц очень малы,  под влиянием разности давлений  между точками А и В на этом участке происходит движение  газа в обратном направлении. При этом внешний поток продолжает двигаться вперед.

Из-за обратного течения газа внешний поток оттесняется от поверхности тела. Пограничный слой набухает и отрывается от поверхности тела. Точка на поверхности тела, в которой происходит отрыв пограничного слоя,  называется точкой отрыва.

Отрыв пограничного слоя  приводит к образованию вихрей за телом. Положение точки отрыва зависит от характера течения в пограничном слое. 	При турбулентном течении  место отрыва потока лежит значительно дальше по потоку, чем при ламинарном. Вихревая область за телом в этом случае значительно меньше. Это парадоксальное явление объясняется тем, что при турбулентном движении происходит более интенсивное поперечное перемешивание частиц.

Отрыв пограничного слоя наблюдается при обтекании криволинейных поверхностей, например профиля крыла на больших углах атаки. Явление это очень опасно, т.к. приводит к резкому уменьшению подъемной силы, значительному возрастанию сопротивления движению потока, потере устойчивости и управляемости самолета, вибрациям.

Явление срыва потока зависит от формы и состояния поверхности тела, характера течения воздуха в пограничном слое. Тела, имеющие вытянутую  форму с плавными очертаниями (удобообтекаемые), не подвержены срыву потока в отличие от неудобообтекаемых тел.

### Основные законы аэродинамики

Уравнение неразрывности  Уравнение неразрывности струи воздушного потока (постоянства расхода) - это уравнение аэродинамики, вытекающее из основных законов физики - сохранения массы и инерции. Устанавливает  связь между плотностью, скоростью и площадью поперечного сечения струи воздушного потока.

Рис. 2.5 Пояснение к закону неразрывности струи воздушного потока

Уравнение сформулировано Л. Эйлером в 1756г. применительно к движению струйки жидкости.

В струйке переменного сечения через сечение I за одну секунду  протекает некоторый  объем воздуха (рис.2.5). Этот объем равен произведению скорости воздушного потока V на площадь поперечного сечения  F.

Секундный массовый расход воздуха в струйке mc равен произведению секундного объема на плотность ρ воздушного потока.

Согласно закону сохранения  материи   масса жидкости (воздуха) в струйке m1, протекающей через сечение I, должна быть равна  массе m1, протекающей через сечение II, при условии, если движение воздушного потока установившееся:

m1=m2=cons,       ρ1 F1V1= ρ2 F2V2=const.

Для любого сечения струйки можно записать:

ρFV=const.

Это выражение  называется уравнением неразрывности (постоянства расхода) для струйки воздушного потока.

При малых скоростях движения воздух ведет себя как несжимаемая жидкость. Поэтому плотность воздуха в любом сечении струйки одинакова 1=2=const.

Для несжимаемой жидкости уравнение можно записать в следующем виде:   F1V1=F2V2= const 	или в виде пропорции:

Из формулы видно, что для любого сечения скорость воздушного потока струи обратно пропорциональна площади ее поперечного сечения  и наоборот:

V=

Вывод: Уравнение неразрывности устанавливает взаимосвязь между сечением струи и скоростью при условии, что воздушный поток струи установившийся.

Задача:   Определить скорость течения потока жидкости V2 в узком сечении трубки площадью S2=5см2,если через широкое сечение трубки площадью S1=7,5см2 скорость течения составляет V1=20м/с.

Решение:          V2/V1=S1/S2.           V2=V1S1/S2=20*7,5/5=30м/с.

Закон Бернулли. Основные явления, происходящие при течении газа и жидкости, можно объяснить, применяя к движущейся среде закон сохранения энергии.

Выделим  струйку в потоке несжимаемого газа и проведем в ней два поперечных сечения 1 и 2 (см. рис.2.5). Этими поперечными сечениями определится объем газа, к которому  мы применим  закон сохранения энергии. При  этом будем считать, что   движение газа установившееся.

Пусть за единицу времени через сечение 1 проходит масса газа m1. В этом месте струйки газ имеет скорость V1, а давление p1. За то же время  через другое сечение 2 струйки , где скорость газа равна V2, а давление p2, вытекает такая же масса газа m2.

При установившемся течении в выделенной части струйки не происходит ни накапливания, ни расхода энергии, т.к. между струйкой и окружающей её средой обмен энергией отсутствует.

Следовательно, энергия, передаваемая газу за единицу времени  через сечение 1, должна быть равна энергии, передаваемой за то же время через сечение 2.

Согласно закону сохранения энергии, полная энергия струйки воздушного потока в различных сечениях есть сумма нескольких видов энергии потока: кинетической, потенциальной энергии сил статического давления, внутренней энергии  и энергии положения. Эта сумма должна быть величиной  постоянной:

Екин+Ер+Евн+Еп=сопst .

Кинетическая энергия  Екин - способность движущегося воздушного потока совершать работу под действием сил динамического  давления;

Потенциальная энергия Ер - способность воздушного потока совершать работу под действием сил статического давления;

Внутренняя энергия Евн - это способность газа совершать работу при изменении его температуры;

Энергия положения Eп - способность воздуха совершать работу при изменении положения центра тяжести данной массы воздуха при подъеме на определенную высоту.

Таким образом, газ, находящийся позади сечений 1 и 2, производит работу по продвижению впереди лежащей массы газа. Эта работа производится силами   давлений  статического и  динамического (скоростного напора).

При движении несжимаемого идеального газа сумма статического и динамического давлений остается величиной постоянной. Эта сумма называется полным напором (см.тему 1).

Рассмотрим течение жидкости (газа) через  трубу переменного  диаметра (Рис.2.6). Анализируя показания манометров, можно сделать заключение, что наименьшее давление показывает манометр сечения 3-3.

Рис. 2.6 Объяснение закона Бернулли

Причиной падения давления является то, что воздушный поток не производит никакой работы, поэтому полная энергия воздушного потока остается постоянной. Если считать температуру, плотность и объем воздушного потока в различных сечениях постоянными, то внутреннюю энергию можно не рассматривать.

Значит,  возможен переход кинетической энергии воздушного потока в потенциальную и наоборот.

Когда скорость воздушного потока увеличивается, то увеличивается  скоростной напор и кинетическая энергия данного воздушного потока. Статическое давление при этом уменьшается.

Преобразуем уравнение сохранения полной энергии: для сечений 1,2,3:

где:  P- статическое давление;

- скоростной напор.

Для любого сечения струйки воздуха уравнение можно записать в следующем виде:

В таком виде записывается уравнение Бернулли.

Оно показывает, что сумма статического и динамического давлений для любого сечения струйки установившегося несжимаемого воздушного потока есть величина постоянная.

Уравнение Бернулли широко применяется в практических условиях. Этот закон  используется при конструировании  приборов для измерения скорости движения жидкости и газов, различного рода инжекторов,  водоструйных насосов, карбюраторов, при изучении причины образования подъемной силы крыла.

Принцип работы указателя скорости  летательного  аппарата показан на  рис.2.7.

Рис. 2.7 Измерение скорости воздушного потока

Вывод: Законы аэродинамики являются теоретической основой для изучения процессов обтекания крыла и летательного аппарата, способов расчета аэродинамических сил.

Вопросы для повторения:

- Что называется давлением воздуха и какова его физическая сущность?

- Каков физический смысл понятия «плотность воздуха»?

- Какова зависимость между плотностью, давлением и температурой?

- Для чего служит Стандартная атмосфера?

- Какое уравнение устанавливает зависимость между скоростью и площадью поперечного сечения потока?

- Какое уравнение устанавливает зависимость между давлением и скоростью потока?

- В чём причина статического давления в струйке потока?

- Что такое скоростной напор? От чего он зависит?

- С какой целью изучают аэродинамические спектры обтекания?

- Что такое ламинарное и турбулентное течения. В чём их отличие?

- Как возникает отрыв пограничного слоя? К чему он приводит?

## Тема №3 Аэродинамические силы

### Основные части самолета

Основными частями самолета являются: крыло,  фюзеляж, оперение, шасси, силовая установка и система управления (рис.3.1)

Крыло 2 является несущей поверхностью самолета, создает подъемную силу и обеспечивает поперечную устойчивость самолета.

Фюзеляж 1 самолета служит для крепления крыла и оперения, а также для размещения экипажа, оборудования и различных грузов.

Горизонтальное оперение  состоит из подвижной части – стабилизатора 9 и   подвижной части – руля высоты 8.

Стабилизатор обеспечивает продольную устойчивость самолета.

Руль высоты является органом продольной управляемости самолета и служит для нарушения или восстановления продольного равновесия самолета.

Вертикальное оперение состоит из неподвижной части – киля 7 и подвижной – руля направления 6.

Киль обеспечивает путевую устойчивость самолета.

Руль направления является органом путевой управляемости и служит для нарушения или восстановления путевого равновесия самолета.

Элероны 3 являются органом поперечной управляемости и предназначены для нарушения или восстановления поперечного равновесия самолета.

Шасси 4 – система опор самолета, необходимая для стоянки, движения по земле, взлета и посадки. Для уменьшения сопротивления   на   современных скоростных самолетах шасси в полете убирается.

Силовая установка 5 служит для создания силы тяги, необходимой для перемещения самолета. В настоящее время получили широкое применение три типа силовых установок: винтомоторные, реактивные и турбовинтовые.

### Геометрические характеристики крыла

Они  определяются формой профиля, формой в плане и видом крыла спереди.

Профилем крыла называется форма (контур) сечения крыла, получаемая от пересечения крыла плоскостью, параллельной плоскости симметрии самолета. На рис.3.2  показаны формы профилей крыла.

Рис. 3.2    Формы профилей крыла

1 - симметричный; 2 - не симметричный; 3 - плосковыпуклый; 4 - двояковыпуклый; 5 - S-образный;6 -ламиниризированный; 7 - чечевицеобразный; 8 - ромбовидный; 9 - видный

Крылья первых самолетов представляли собой тонкие изогнутые пластины .

В 1910 – 1912 гг. Н.Е. Жуковским был теоретически разработан вогнутый профиль крыла 4, обладающий большой несущей способностью.

В дальнейшем перешли к плосковыпуклым и двояковыпуклым профилям2,3. S-образные профили 5 обладают лучшими характеристиками устойчивости. Ламинаризированные профили 6 обладают пониженным сопротивлением при полетах на максимальной скорости.

Для сверхзвуковых самолетов были разработаны чечевицеобразные профили крыла 7, образованные пересечением дуг окружностей.

Для гиперзвуковых полетов применяются ромбовидные и клиновидные профили 8,9 ,  предложенные К.Э. Циолковским.

Рис. 3.3    Геометрические характеристики профиля

Основными характеристиками профиля крыла являются (Рис.3.3):

-  хорда;

-  относительная толщина;

-  относительная кривизна;

-  координата максимальной толщины.

Хордой  b  называется отрезок, соединяющий точку ребра атаки и точку ребра обтекания концевые точки профиля.

Относительная толщина – это отношение максимальной толщины  профиля к его хорде , измеряемое в процентах от длины хорды:

.

Здесь: cmax- максимальная толщина. Это расстояние между верхним и нижним скатами профиля

Относительная толщина профилей крыльев современных дозвуковых самолетов лежит в пределах 10 – 15%, а сверхзвуковых – в пределах 2,5 – 5%. Чем тоньше профиль, тем меньше сопротивление крыла. Но при таком профиле несущие свойства и прочностные характеристики крыла ухудшаются.

Относительная кривизна (вогнутость) профиля – это отношение стрелки прогиба средней линии профиля  к его хорде, измеряемое в процентах:

.

Здесь: fmax –максимальная кривизна (стрелка прогиба).

Стрелкой прогиба называется максимальное отклонение средней линии профиля от его хорды.

Средняя линия профиля – это линия, проходящая через середины отрезков, соединяющих точки с одинаковой координатой   на верхнем и нижнем обводах профиля.

Относительная кривизна профилей крыльев современных самолетов колеблется в пределах от 0% до 2%.

Относительная толщина и относительная кривизна профилей крыла  являются важными характеристиками, влияющими на подъемную силу крыла

Исходя из требований аэродинамики и из конструктивных соображений крыло набирают из профилей с разной относительной толщиной. В корневых сечениях крыла из соображений прочности ставят более толстые профили, а на концах крыла – более тонкие.

Для получения нужных характеристик устойчивости кривизну профилей увеличивают от корня к концам крыла. Такие крылья называются аэродинамически  закрученными.

Хорды профилей, составляющих крыло, могут иметь разные углы по отношению к оси фюзеляжа, которые у корня крыла больше, а на конце – меньше. Такие крылья называются геометрически закрученными. Угол, образованный так называемой средней аэродинамической хордой крыла (САХ) с осью фюзеляжа, называется углом установки крыла (Рис.3.3-1).

Рис.3.3-1   Угол установки крыла

Величина  угла  установки выбирается из условий наименьшего лобового сопротивления самолета  при полете  с  максимальной скоростью и составляет примерно 0 – 3°.

Форма крыла в плане

Крыло в плане – это проекция крыла на горизонтальную плоскость.

Крылья современных самолетов по форме в плане могут быть : эллипсовидные (а), прямоугольные (б), трапециевидные, стреловидные (г) и треугольные (д), оживальные (е)( см.рис.3.4).

е

Рис. 3.4 Формы крыла в плане

У первых самолетов крылья в плане имели форму прямоугольника (рис.3.4,б). Крылья прямоугольной формы применяются и на современных самолетах.

Наилучшее аэродинамическое качество при малых скоростях имеет эллиптическое крыло (Рис.3.4,а), но ввиду сложной формы обводов оно применяется редко.

Широкое применение во всех диапазонах скоростей нашли трапециевидные крылья (рис. 3.4,в).

Крылья с сильно оттянутыми назад концами называются стреловидными (рис.3.4,г).

Такие крылья применяются на самолетах, летающих с околозвуковыми и сверхзвуковыми скоростями.

На сверхзвуковых самолетах получили применение треугольные крылья (Рис.3.4,д) и крылья оживальной формы, с S – образной передней кромкой (Рис3.4,е).

Геометрические  характеристики  крыла в плане

Форма крыла в плане характеризуется следующими параметрами: размахом, площадью, удлинением, сужением, стреловидностью (3.11):

Рис. 3.5   Геометрические характеристики крыла

Размах  крыла  - это  расстояние между концевыми точками крыла, измеренное перпендикулярно  к плоскости симметрии.

Площадь крыла Sкр ограничена контурами крыла. В площадь крыла включена также часть площади фюзеляжа, входящая в контур крыла.

Стреловидность крыла характеризуется углом стреловидности. Угол стреловидности крыла 0 - это угол, образуемый при виде крыла сверху линией фокусов и перпендикуляра к плоскости симметрии (см. рис.3.5). Линия фокусов проходит через 0,25b профилей крыла, считая от носка. Иногда угол стреловидности определяют по передней кромке крыла. Величина угла стреловидности  может достигать 60° и более.

Форма крыла спереди.  Эта форма крыла характеризуется изломом, называемым «поперечным  V крыла»

Угол  “поперечного V” образуется при виде спереди линией фокусов и перпендикуляром к плоскости   симметрии (Рис.3.6).

Рис. 3.6    Угол поперечного V крыла

« Поперечное V» считается прямым или положительным, если вершина угла, образованного левой и правой половинами крыла, находится внизу, и считается обратным или отрицательным, если вершина угла находится наверху.

На современных самолетах . Обратное «V» применяют обычно на крыльях, имеющих большую стреловидность в плане. С помощью угла “поперечного V” изменяется запас поперечной устойчивости самолета.

Угол атаки крыла. Величина действующей на крыло аэродинамической силы зависит от угла, под которым крыло встречает набегающий поток воздуха, см. рис.3.7

Рис. 3.7   Углы атаки крыла

Углом атаки крыла α называется угол, образованный хордой профиля крыла и вектором скорости набегающего потока. Угол атаки может быть положительным, отрицательным и нулевым.

Для геометрически закрученного крыла угол атаки  определяется как угол, образованный средней аэродинамической хордой крыла (САХ) и вектором скорости.

Изменяя в полете угол атаки крыла, пилот изменяет параметры полета самолета по скорости и высоте. Для этого пилот  отклоняет руль высоты на горизонтальном оперении.

### Обтекание тел воздушным потоком

Аэродинамические спектры. При обтекании твердого тела воздушный поток подвергается деформации, Таким образом, около поверхности тела создается область переменных скоростей и давлений воздуха. Это является причиной  возникновения аэродинамических сил и моментов.

Для изучения физической картины обтекания твердых тел применяются способы показа видимой картины обтекания.

Видимая  картина обтекания тел воздушным потоком  называется аэродинамическим спектром.

Спектры обтекания тел воздушным потоком получаются с помощью дымовых труб, гидроканалов, методом “шелковинок”, вязких покрытий, оптическим методом.

В дымовых трубах или дымканалах (Рис.3.8) визуализация течения обеспечивается введением в поток воздуха струек дыма.

Дымовой спектр позволяет исследовать влияние формы профиля, ламинарные и турбулентные течения, отрыв пограничного слоя и другие задачи.

Рис. 3.8  Дымканал

1 - источник дыма; 2 - струйки дыма; 3 - обтекаемое тело; 4 - вентилятор

Аэродинамический спектр любого тела состоит из невозмущенного и возмущенного потоков.

Возмущенный поток включает в себя: пограничный слой 2, внешний, невязкий (потенциальный) слой 1 и спутную струю 3 (рис.3.8-1).

Рис.3.8-1   Аэродинамический спектр обтекания

По своему строению аэродинамические спектры бывают плавные и вихревые, симметричные и несимметричные.

Рис. 3.11   Аэродинамический спектр удобообтекаемого несимметричного тела (профиля крыла)

Наибольшая деформация струек наблюдается там, где тело имеет наибольшую величину искривления поверхности (точка К). В районе этой точки струйки поджимаются, поперечное сечение их уменьшается. Нижняя, менее искривленная поверхность мало влияет на характер обтекания.

Рис.3.12  Аэродинамический спектр профиля крыла, помещенного в поток под углом (

Спектры обтекания зависят от формы и размеров тела, а также от ориентации тела по отношению к набегающему потоку, то есть от угла атаки и  от  скорости набегающего потока (рис.3.12).

Распределение давлений по профилю крыла.  На верхней поверхности тела (см.рис3.12), согласно закону неразрывности, будет местное увеличение скорости потока, следовательно, уменьшение давления. На нижней поверхности деформация потока будет меньше, следовательно, меньше изменение скорости и давления.

Степень деформации струек в потоке  зависит от конфигурации тела и его положения в потоке. Зная спектр обтекания тела, можно для каждой его точки определить величину давления воздуха. Различие давлений в разных точках поверхности движущегося крыла является основным фактором появления аэродинамических сил.

Величины давлений на поверхности крыла определяют в лабораториях путем продувки в аэродинамических трубах.

Распределение давления можно изобразить векторной диаграммой, на которой каждый вектор показывает в масштабе величину избыточного давления в данной точке тела (рис.3.13).

Избыточное давление – это разность между местным давлением и атмосферным:

=.

Для  построения диаграммы распределения давления перпендикулярно к контуру профиля проводятся векторы избыточных давлений .

Рис.3.13    Распределение давлений по профилю крыла

Если давление повышенное, то вектор давления направлен к профилю. При отрицательном избыточном давлении (разрежении) вектор давления направлен

от профиля. На рис. 3.13  показано распределение давления для профиля крыла на различных углах атаки.

Диаграмма давлений позволяет определить величину и направление полной аэродинамической силы, используется для уточнения расчетов на прочность, для изучения физики обтекания.

### Полная аэродинамическая сила

Силовое воздействие воздушного потока на крыло проявляется не только в виде давления, но также  в виде трения воздуха в пограничном слое. От общего воздействия разности давлений воздуха под и над крылом, перед крылом и за ним, а также трения в пограничном слое образуется равнодействующая этих сил-  полная аэродинамическая сила  крыла

Формула для определения силы  крыла имеет вид:

,

где   - скоростной  напор;

CR - коэффициент полной аэродинамической силы крыла. Это безразмерный коэффициент,  зависящий от угла атаки, формы профиля крыла, формы крыла в плане, состояния поверхности крыла.

Разложение силы R на составляющие.  При аэродинамических исследованиях удобнее пользоваться не силой R, а её составляющими по осям координатxayaza. Ось xa направлена в сторону движения набегающего потока, а  оси ya и za -   перпендикулярно  скорости потока.

Составляющая полной аэродинамической силы, действующая перпендикулярно скорости набегающего потока, направленная вдоль оси ya, называется подъёмной силой крыла Y (Рис.3.14).

Составляющая полной аэродинамической силы, действующая вдоль оси xa, и совпадающая с направлением набегающего потока,  называется  силой лобового сопротивления X (Рис.3.14).

Направление этих сил не зависит от положения крыла в потоке. Это позволяет измерять их на аэродинамических весах при продувках модели в аэродинамической трубе.

Рис. 3.14   Полная аэродинамическая сила и точка ее приложения

R - полная аэродинамическая сила; Y - подъемная сила; X - сила лобового сопротивления; - угол атаки;   ( - угол качества

Силы Y и X  рассчитываются по формулам, аналогичным формуле определения силы R:

R= CR  ;              У = Cy · q · S;            X = Cx · q · S.

где: CR - коэффициент полной аэродинамической силы;

Cy -  коэффициент подъемной силы;

СХ – коэффициент лобового сопротивления;

q – скоростной напор .

Коэффициенты CR  , СУ  и СХ  - это безразмерные величины. Они определяются опытным путем при помощи продувки модели крыла в аэродинамической  трубе и  зависят от угла атаки и формы тела.

Из рис.3.14 следует, что аэродинамические силы  R, У и X связаны между собой следующим соотношением:

R2 = У2 + Х2.

После подстановки в данное уравнение выражений для R, У и  Х можно убедиться в том, что в таком же соотношении будут  находиться между собой коэффициенты этих сил:

СR2  =Cy2+Cx2.

Поэтому аэродинамическими характеристиками тела принято считать не силы, а коэффициенты этих сил, т.к. по величине аэродинамических коэффициентов можно судить о величине аэродинамических сил крыла и летательного аппарата.

Центр давления. Центром давления крыла называется точка приложения вектора полной аэродинамической силы. Условно центр давления считают расположенным в точке пересечения вектора  с хордой профиля крыла, см. рис.3.14.

При изменении угла атаки крыла изменяется распределение давления по профилю крыла, поэтому центр давления перемещается по хорде. Закон перемещения центра давления зависит от формы профиля крыла.

Увеличение угла атаки несимметричного профиля сопровождается перемещением центра давления к ребру атаки.

Центр давления симметричных профилей практически не перемещается.

У S-образных профилей центр давления перемещается назад, к ребру обтекания. Вследствие этого S-образные профили самоустойчивы и применяются для бесхвостых самолетов и самолетов типа “летающее крыло”.

Закон перемещения центра давления по хорде является очень важной характеристикой, влияющей на устойчивость и управляемость самолета.

### Подъемная сила крыла

Подъемную силу a можно рассматривать как реакцию воздуха, возникающую при поступательном движении крыла. Поэтому она всегда перпендикулярна направлению вектора скорости невозмущенного набегающего потока (см. рис.3.14-1).

а)

б)                                        в)

Рис.3.14-1   Подъемная сила крыла

Подъемная сила может быть положительной, если она направлена в сторону положительного направления вертикальной оси  (рис.3.14-1,б), и отрицательной, если она направлена в противоположную сторону (рис.3.14-1,в).Это возможно на отрицательном угле атаки, например, в перевернутом полете.

Причиной возникновения подъемной силы является разность  давления воздуха на верхней и нижней поверхностях крыла (рис.3.14-1,а).

Симметричные профили при нулевом угле атаки не создают подъемной силы. У несимметричных профилей подъемная сила может быть равна нулю только при некотором отрицательном угле атаки .

Выше была приведена формула подъемной силы: .

Формула показывает, что подъемная сила зависит:

-от коэффициента подъемной силы CY,

- плотности  воздуха ρ,

-скорости полета,

-площади крыла.

Как видно из формулы подъемной силы, при неизменных  и S подъемная сила пропорциональна квадрату скорости потока. Если при этих же условиях скорость потока будет постоянной, то подъемная сила крыла зависит только от угла атаки и соответствующей ему величины коэффициента .

При изменении угла атаки α будет изменятся только коэффициент подъемной силы .

Зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки. Зависимость коэффициента подъемной силы CY  от угла атаки изображается графиком функции =ƒ(α)  (рис.3.15).

Перед построением графика проводится продувка модели крыла в аэродинамической трубе. Для этого крыло закрепляется  в аэродинамической трубе на аэродинамических весах и устанавливается постоянная скорость потока в рабочей части трубы (см.рис.2.8).

Рис. 3.15. Зависимость коэффициента  от  угла атаки

Затем коэффициенты CY на соответствующих углах атаки рассчитываются по формуле:   CY=,  где Y-подъемная сила модели крыла;  q -скоростной напор потока в аэродинамической трубе;   S-площадь крыла модели.

Анализ графика показывает:

-На малых углах атаки сохраняется безотрывное обтекание крыла, поэтому зависимость =ƒ(α) прямолинейная, имеет постоянный угол наклона. Это означает, что коэффициент CY увеличивается  пропорционально увеличению угла атаки α.

-На больших углах атаки усиливается диффузорный эффект на верхней поверхности крыла. Происходит торможение потока, давление понижается медленнее, начинается более резкое повышение давления вдоль профиля крыла. Это вызывает отрыв пограничного слоя от поверхности крыла (см.рис.2.4).

Срыв потока начинается на верхней поверхности крыла –  сначала местный, а затем общий. Линейная зависимость =ƒ(α) нарушается, коэффициент  увеличивается медленнее, и после достижения максимума (max) начинает  уменьшаться.

Угол атаки, при котором коэффициент  имеет максимальное значение, называется критическим углом атаки αкр.

Критический угол атаки αкр крыльев современных самолетов составляет от 15 до 20°.

С помощью графической зависимости =ƒ(α) можно также оценить влияние кривизны профиля.

Для несимметричных профилей график 1 смещен влево по отношению к графику 2 для  симметричного профиля. Это означает, что для любого угла атаки коэффициент  для несимметричного профиля больше, чем для  симметричного (см. рис. 3.15).

Угол атаки, при котором =0, т.е. подъемная сила не создается, называется углом атаки нулевой подъемной силы α0.

Для симметричных профилей угол α0 =0.  Кривая =ƒ(α) проходит через начало координат. Для несимметричных профилей нулевая подъемная сила будет при отрицательном угле атаки, т.е.   угол α0 < 0.

### Лобовое сопротивление крыла

Сила лобового сопротивления  независимо от величины угла атаки всегда направлена против движения крыла. Лобовое сопротивление крыла является суммой сил сопротивления, вызываемых различными причинами.

Рассмотрим крыло бесконечного размаха, когда влияние его концов исключено. В этом случае аэродинамические характеристики крыла являются характеристиками его профиля.

Профильное сопротивление крыла. Сопротивление крыла так называемого «бесконечного размаха» называется профильным сопротивлением . Профильное сопротивление вызвано совокупным действием сил давления по поверхности крыла и сил трения в пограничном слое.

Если бы трение отсутствовало, происходило бы так называемое теоретическое обтекание, при котором  поток плавно бы расширялся к хвостовой части и восстанавливал давление, действующее на носовую часть. Крыло не испытывало бы разности давлений, а значит, и сопротивления (рис. 3.15-1,а).

Из-за наличия вязкости воздуха абсолютно плавного обтекания не может быть даже у хорошо обтекаемых тел, с самой гладкой поверхностью. При расширении струек, обтекающих хвостовую часть профиля крыла, происходят местные отрывы пограничного слоя. В результате этого давление в хвостовой части полностью не восстанавливается, там образуется спутная струя и зона  разрежения.  Профиль испытывает действие не только сил трения, но и  разности давления перед телом и за ним (см. рис.3.15-1,б).

Таким образом, профильное сопротивление складывается из сопротивления трения и давления:

.

Сопротивление давления – это сила  разности давлений перед и за крылом.

Сопротивление трения –  это часть профильного сопротивления крыла, которая  возникает вследствие проявления вязкости воздуха в пограничном слое.

Величина сил трения зависит от вида течения   пограничного слоя и от  состояния обтекаемой поверхности крыла (его шероховатости).

В ламинарном пограничном слое воздуха сопротивление трения меньше, чем в турбулентном пограничном слое. Чем большую часть поверхности крыла занимает ламинарное  течение пограничного слоя, тем меньше сопротивление трения.

На величину сопротивления трения влияют также: скорость потока, шероховатость поверхности,  форма крыла. Чем больше скорость полета, с худшим качеством обработана поверхность крыла и толще профиль крыла, тем больше сопротивление трения.

Изменение угла атаки на величину сопротивления трения практически не влияет.

Расчет профильного сопротивления производится по  формуле:

,

где  – коэффициент профильного сопротивления, состоящий из двух составляющих: коэффициентов трения и давления:

.

Коэффициент  крыла зависит, в основном, от относительной толщины профиля крыла.

Величина коэффициента  зависит от течения пограничного слоя.

Вывод: определяющими факторами, влияющими на профильное сопротивление, являются: для крыла:

-форма профиля,

-состояние и качество обработки его поверхности ,

- скорость воздушного потока;

Влияние угла атаки крыла на профильное сопротивление сравнительно невелико, поэтому на всех углах атаки его можно считать постоянным.

Индуктивное сопротивление крыла. Для крыла конечного размаха появляется новый вид сопротивления, величина которого существенно возрастает  при увеличении угла атаки.

Индуктивное сопротивление - это прирост лобового сопротивления, связанный с образованием подъемной силы крыла.

При обтекании крыла  воздушным потоком возникает разность давлений над крылом и под ним. В результате часть воздуха на концах крыла перетекает из зоны большего давления в зону меньшего давления (Рис. 3.17).

Рис. 3.17    Обтекание крыла конечного размаха

Поток воздуха перетекает с нижней поверхности крыла на верхнюю и накладывается на воздушный поток, набегающий на верхнюю часть крыла –  образуется вихревой жгут.

Вращающийся воздух в жгуте увлекает за собой окружающий воздух.

определяется по общим аэродинамическим формулам:

,

где Cxi- коэффициент индуктивного сопротивления.

Минимальным индуктивным сопротивлением обладают эллиптические крылья, максимальным – прямоугольные.

При увеличении углов атаки индуктивное сопротивление возрастает в квадрате. При увеличении удлинения  индуктивное сопротивление  снижается. Во многих случаях полета,  особенно  при полете с дозвуковой скоростью на больших высотах, индуктивное сопротивление составляет значительную часть сопротивления крыла. Поэтому самолеты, предназначенные для полетов на большие расстояния, имеют крылья большого  удлинения. Индуктивное сопротивление снижается также за счет применения геометрической и аэродинамической крутки крыла.

Вывод: Разность давлений на поверхности крыла определяет величину подъемной силы, поэтому между подъемной силой и индуктивным сопротивлением имеется связь. Если нет подъемной силы, индуктивное сопротивление отсутствует.

Чем больше угол атаки, тем больше подъемная сила и, следовательно, индуктивное сопротивление увеличивается.

Зависимость коэффициента лобового сопротивления от угла атаки. Эта зависимость строится после продувок модели крыла в аэродинамической трубе (рис. 3.20) с помощью формулы    Сx  =, где  Сx -  коэффициент лобового сопротивления  профиля крыла;

X -сила лобового сопротивления  крыла;  - скоростной напор воздушного потока в аэродинамической трубе; S – площадь крыла самолёта.

Рис. 3.20    Зависимость СХ =

График представляет собой квадратную параболу, каждая точка которой найдена суммированием двух коэффициентов – профильного сопротивления Сxр и индуктивного Сxi:

Сx  = Сxр + Сxi.

График показывает, что коэффициент Сx на любом угле атаки не равен нулю, так как обтекание профиля без сопротивления невозможно.

На малых углах атаки коэффициент Сx имеет минимальное значение и соответствует профильному сопротивлению.

С увеличением углов атаки Сxр почти не изменяется, а индуктивное быстро растет ( пропорционально Сy2). По мере приближения к критическому углу атаки рост Сx ускоряется из-за начинающегося срыва потока.

Графическая зависимость  позволяет также определить влияние кривизны профиля. Для несимметричных профилей (кривая 2) график смещается влево. Это означает, что Сx у несимметричного профиля больше, чем у симметричного (кривая 1).

Вывод: Известно, что чем меньше углы атаки, тем больше скорость полета. Поэтому на больших скоростях полета наибольшая доля сопротивления приходится на профильное сопротивление. Поэтому на сопротивление основное влияние оказывают толщина и кривизна профиля, состояние поверхности крыла.

На малых скоростях полета и больших углах атаки основная  доля в общем сопротивлении крыла – это индуктивное сопротивление. Поэтому основное внимание уделяется размерам площади и удлинения крыла.

### Аэродинамическое качество крыла

Для оценки аэродинамического совершенства крыла вводится понятие аэродинамического качества крыла.

Аэродинамическим качеством крыла называется отношение подъемной силы к силе лобового сопротивления крыла на данном угле атаки:

К=

Подставив в формулу выражения для подъемной силы  Y и лобового сопротивления  X , получим формулу такого вида:

Следовательно, аэродинамическое качество можно рассчитывать, как отношение коэффициентов аэродинамических сил Cy и Cx .

Поэтому определяющими факторами, влияющими на аэродинамическое качество крыла, являются:

- угол атаки,

- форма профиля,

- относительная толщина и кривизна профиля,

- форма крыла в плане,

- состояние поверхности  крыла.

Величина качества для современных самолетов может достигать 20, а для планеров 45-50. Это означает, что крыло самолета может создавать подъемную силу, превышающую лобовое сопротивление в 20 и более раз.

Аэродинамическое качество взаимосвязано с таким понятием, как угол качества  (см. Рис. 3.14).

Угол  качества - это угол  между векторами подъемной и полной  аэродинамической сил.

Из векторного треугольника можно вывести следующую формулу:

Величина называется обратным качеством. Формула показывает, что между аэродинамическим качеством и углом качества существует обратная связь: чем больше аэродинамическое качество, тем меньше угол качества, и наоборот.

Влияние угла атаки на аэродинамическое качество крыла. По значениям коэффициентов CY  и  CX строится график  зависимости К от угла атаки  K=f ( α ), см. рис.3.21.

Рис.3.21  Зависимость аэродинамического качества от угла атаки

График показывает:

-На угле атаки нулевой подъемной силы К=0, так как на этом угле атаки .

-С увеличением угла атаки качество крыла вначале увеличивается, а затем уменьшается.

Максимальной величины качество достигает на некотором угле атаки, который называется наивыгоднейшим αнв. Для крыльев современных самолетов αнв=48.

Увеличение качества до угла атаки  αнв объясняется тем, что в этом диапазоне углов атаки на крыле наблюдается плавное обтекание, и подъемная сила растет быстрее, чем лобовое сопротивление.

На углах атаки больше αнв  из-за роста индуктивного сопротивления, а также из-за срывных явлений на поверхности крыла, подъемная сила увеличивается медленнее по сравнению с лобовым сопротивлением. Аэродинамическое качество снижается.

Величина аэродинамического качества во многом зависит от геометрических характеристик крыла. С увеличением относительной толщины и кривизны профиля качество его уменьшается, так как профильное сопротивление таких профилей больше, чем для тонких и симметричных.

Величина профильного сопротивления зависит от состояния пограничного слоя. Уменьшить  его можно путем ламинаризации профиля. Этого можно достигнуть путем смещения назад (на расстояние примерно до 50% хорды) максимальной толщины профиля и путем отсасывания пограничного слоя с поверхность крыла.

Результаты исследований показали, что получаемый выигрыш в качестве позволяет увеличить дальность полета примерно на 40 – 50%.

Уменьшение сопротивления можно достигнуть путем применения геометрической крутки крыла. За счет крутки общее индуктивное сопротивление его будет меньше, качество увеличивается.

Форма крыла в плане и удлинение крыла влияет, главным образом, на величину индуктивного сопротивления. С увеличением удлинения крыла индуктивное сопротивление его уменьшается, что приводит к повышению аэродинамического качества крыла..

Аэродинамическое качество зависит  от состояния поверхности крыла. Об этом нельзя забывать при выполнении работ по техническому обслуживанию самолетов.

### Поляра крыла

Для расчетов летных характеристик крыла важно знать одновременное изменение Су и Сх в диапазоне летных углов атаки.

Для этой цели строится график зависимости коэффициентов  Су и Сх  от угла атаки, называемый  полярой (рис. 3.22,а).

Рис. 3.22    Поляра крыла

Для построения поляры крыло (или его модель) продувается в аэродинамической трубе при различных углах атаки.

Анализ поляры. По поляре крыла можно определить ряд характерных углов атаки и значений коэффициентов на них.

-Угол атаки  нулевой подъемной силы о находится на пересечении поляры с осью Сх,  так как для этой точки  Сy = 0.

-Угол атаки, на котором Сх имеет наименьшую величину, находится проведением касательной к поляре, параллельной оси Сy. Для современных крыльевых профилей этот угол заключен в диапазоне от 0 до 1°.

-Наивыгоднейший угол наив.  На наивыгоднейшем угле атаки аэродинамическое качество крыла максимальное, а угол качества  будет минимальным.

Для определения наив нужно провести касательную к поляре из начала координат. Точка касания будет соответствовать θмин, наив. Для современных крыльев наивсоставляет 4 - 6°.

-Критический угол атаки крит.  Для определения критического угла атаки необходимо провести касательную к поляре, параллельную оси Сх.  Точка касания  будет соответствовать крит. Для крыльев современных самолетов крит  составляет от 15 до 200.

Вывод: С помощью поляры рассчитываются многие летные характеристики крыла и самолета.

### Аэродинамические силы летательного аппарата

Самолет, как летательный аппарат, состоит из элементов конструкции, которые называются несущими и ненесущими.

Крыло считается  несущей частью самолета, поэтому подъемная сила  самолета примерно равна подъемной силе его крыла: Y САМ Yа КР.  Так как аэродинамические силы пропорциональны своим коэффициентам, то Cy сам  Сy кр.

Лобовое сопротивление самолета складывается из сопротивления всех его  частей: крыла, фюзеляжа, хвостового оперения, силовой установки. Но экспериментально установлено, что сопротивление компоновки  самолета не равно сумме сопротивления его частей, так как дополнительное сопротивление создает  так называемая  интерференция:

.

Интерференция- это взаимное влияние частей самолета друг на друга Она возникает вследствие взаимодействия потоков, обтекающих близко расположенные части самолета, например, крыло и фюзеляж, крыло и хвостовое оперение и т.д.

Рис. 3.23    Интерференция крыла с фюзеляжем.

Из-за разных скоростей течения струек на соседних частях самолета  происходит завихрение потока и отрыв пограничного слоя.  Вредное взаимное влияние  усиливается также  за счет диффузорного расширения потока в местах сопряжения частей самолета (рис.3.23).

Разность между сопротивлением самолета и сопротивление его крыла называется вредным сопротивлением, то есть сопротивлением ненесущих частей:

.

Таким образом, лобовое сопротивление самолета больше лобового сопротивления крыла на величину вредного сопротивления:

.

Через аэродинамические коэффициенты можно записать :

.

В диапазоне летных углов атаки коэффициент вредного сопротивления самолета Cxсам  изменяется незначительно, поэтому его величину можно считать постоянной, не зависящей от углов атаки.

Зная величину вредного сопротивления, можно построить  поляру самолета, по которой определяются аэродинамические характеристики самолета.

Поляру самолета можно получить с  помощью поляры крыла  путем прибавления величины Сxвр к  Сx крыла  для соответствующих углов атаки. Поляра самолета будет при этом сдвинута вправо от поляры крыла на величину Сxвр (Рис. 3.24).

Рис. 3.24    Поляры крыла и самолета

Определение аэродинамических характеристик и характерных углов атаки по поляре самолета производится так же, как это делается на поляре крыла.

-Угол атаки нулевой подъемной силы ( самолета практически не отличается. При α0 возможно только вертикальное движение самолета вниз, называемое отвесным пикированием.

-На угле атаки минимального лобового сопротивления αxмин  коэффициент  имеет минимальное значение. На углах атаки, близких к α xмин , полет совершается с максимальной скоростью.

-Наивыгоднейший  угол атаки (αнв ) определяется путем проведения касательной к поляре из начала координат. Из графика видно, что наклон касательной к поляре самолета больше, чем касательной к поляре крыла. Это указывает на увеличение угла качества для самолета, а  так как  ,  можно сделать вывод, что аэродинамическое  качество самолета всегда меньше аэродинамического качества его крыла.

Наивыгоднейший угол атаки αнв  самолета больше, чем для крыла, на 2 –  3°.На этом угле атаки самолет имеет наибольшую дальность планирования, а также высокую экономичность полета.

-Критический угол атаки самолета αкр по своей величине не отличается от αкр крыла: . Максимальные значения коэффициентов подъемной силы крыла и самолета  практически одинаковы:  Cyкр Cyсам . На критическом угле атаки происходит  сваливание самолета на крыло.

- На угле атаки минимального лобового сопротивления α xмин  коэффициент  имеет минимальное значение. На углах атаки, близких к α xмин, полет совершается с максимальной скоростью.

Способы улучшения аэродинамики самолета. Для уменьшения сопротивления самолета совершенствуют его аэродинамические формы, улучшают состояние поверхности, герметизируют конструкцию.

Улучшение аэродинамических форм самолета достигается уменьшением количества частей, обтекаемых потоком воздуха; совершенствованием формы всех частей самолета; уменьшением интерференции.

Большинство современных самолетов строят по схеме свободно несущего моноплана, без стоек, подкосов, расчалок. Шасси в полете убирается. Грузы размещаются внутри фюзеляжа.

Одним из значительных источников сопротивления самолета является фюзеляж. Для уменьшения сопротивления фюзеляжа крыло к нему   крепится под некоторым установочным углом (рис.3.3-1).

Фонарь кабины и другие надстройки “вписываются” в контур фюзеляжа. Силовые установки размещаются внутри фюзеляжа или в удобообтекаемых гондолах.

Уменьшение интерференции достигается   рациональной    аэродинамической компоновкой (взаимным расположением частей самолета) и постановкой зализов. Зализы (заполнители)  обеспечивают плавное сопряжение частей самолета и уменьшают угол расширения потока. Это предотвращает образование завихрений и срывов потока.

Состояние поверхности самолета влияет на пограничный слой и сопротивление трения. Чтобы избежать повреждения обшивки при техническом обслуживании, ходить по поверхности самолета разрешается только в мягкой обуви.

Герметизация конструкции самолета исключает возможность протекания воздуха через щели между ее элементами, завихрения потока и создания дополнительных сопротивлений.

От сопротивления самолета зависит экономичность полета. При увеличении сопротивления  самолета   аэродинамическое качество снижается. Это приводит к увеличению расхода топлива в полете.

### Механизация крыла

На современных самолетах для достижения больших скоростей полета значительно уменьшены площадь крыла и его удлинение. А это отрицательно сказывается на аэродинамическом качестве самолета на взлетно-посадочных режимах.

Для удержания самолета в воздухе необходимо, чтобы подъемная сила была равна весу самолета:  Y = G. Так как

то можно записать:

Из формулы следует, что для удержания самолета в воздухе с данным весом G на наименьшей скорости нужно, чтобы коэффициент подъемной силы Сy был больше.

Профили крыла, имеющие большой Су, обладают, как правило, большим лобовым сопротивлением. А увеличение Сх  препятствует увеличению максимальной скорости полета.

При проектировании профилей крыла самолета стремятся в первую очередь обеспечить максимальную скорость, а для уменьшения скорости на взлёте и посадке применяют  специальные устройства, называемые механизацией крыла.

С помощью механизации крыла увеличивается кривизна профиля (в некоторых случаях и площадь крыла). В результате максимальное  значение коэффициента подъемной силы значительно возрастает.

Эти приспособления при полете на малых углах атаки (при больших скоростях полета) не используются, а применяются лишь на взлете и посадке.

Основными видами механизации крыла являются: щитки, закрылки, предкрылки.

Щиток представляет собой отклоняющуюся поверхность, которая в убранном положении примыкает к нижней, задней поверхности крыла (рис. 3.25).

Увеличение Сумакс при отклонении щитка объясняется изменением формы профиля крыла и вогнутости (кривизны) профиля.

Рис. 3.25    Профиль крыла с щитком

При отклонении щитка образуется вихревая зона подсасывания между крылом и щитком. За счет отсасывающего действия щитка, скорость потока над крылом возрастает, а давление уменьшается. Кроме того, отклонение щитка повышает давление под крылом. Благодаря этому выпуск щитков увеличивает разность давлений над крылом и под крылом, а следовательно, и коэффициент подъемной силы Су.

Одновременно с увеличением коэффициента подъемной силы увеличивается и коэффициент лобового сопротивления, аэродинамическое качество крыла при этом уменьшается.

Закрылки. Закрылком называется хвостовая профилированная часть крыла, которая может   отклоняться   вниз (рис.3.26).

Используются несколько разновидностей закрылков.

Рис. 3.26 Разновидности закрылков.

а) поворотные; б) щелевые поворотные; в) выдвижные; г) двухщелевые;

д) двухзвеньевые.

Поворотные закрылки (рис. 3.26,а). Поворотный закрылок, так же как и щиток, предназначен для увеличения кривизны профиля крыла. Повышение коэффициента  при отклонении закрылка несколько больше, чем при отклонении щитка, а возрастание СХ, в особенности при малых углах отклонения закрылка, меньше, поэтому  меньше потери аэродинамического качества.

При взлете для уменьшения потерь качества угол отклонения закрылков не должен превышать 15 – 20°; при посадке он может достигать 35 – 40°. При дальнейшем увеличении угла отклонения закрылков возрастание  уменьшается вследствие отрыва пограничного слоя с закрылка.

Щелевые поворотные закрылки (рис. 3.26,б). Срыв потока с поверхности закрылка можно несколько остановить при помощи сужающейся щели, которая образуется между крылом и закрылком при его отклонении. Такой закрылок называют щелевым.

Выдвижные закрылки (рис. 3.26,в). Такие закрылки применяются для увеличения площади крыла и использования эффекта кривизны профиля и щелевого эффекта.

Увеличение площади крыла зависит от величины выдвижения закрылка. Закрылок может выдвигаться назад почти на всю величину своей хорды.

Для предупреждения преждевременного срыва потока при больших углах отклонения выдвижные закрылки делают двухщелевыми (рис. 3.26,г). Вторая щель усиливает эффект естественного сдува пограничного слоя. Выдвижные закрылки широко применяются на современных самолетах.

Многозвенные закрылки. Многозвенными называются разрезные закрылки, которые состоят из 2 – 3 частей, поворачивающихся относительно друг друга, (рис. 3.26,д). В убранном положении закрылка все его звенья сдвинуты; в выпущенном – звенья раздвигаются, образуя профилированные щели.

При такой кинематике отклонения закрылков максимально увеличиваются кривизна профиля, площадь крыла и щелевой эффект. При многозвенных закрылках достигается наибольшее возрастание подъемной силы. Но при этом потери аэродинамического качества также наибольшие.

Для быстрого увеличения лобового сопротивления в случае необходимости применяются интерцепторы –  так называемые воздушные аэродинамические тормоза. Обычно эти тормоза выполняются в виде щитков и применяются для уменьшения длины пробега самолета при посадке.

Предкрылки. Предкрылками называется выдвигающийся вперед и отклоняющийся на некоторый угол профилированный носок крыла (рис. 3.27,а).

а )

б)

Рис. 3.27    Предкрылок

В прижатом положении предкрылок вписывается в обводы профиля крыла, в выдвинутом – образует с крылом профилированную щель. Отклонение предкрылка не увеличивает подъемную силу крыла. Работа его заключается во взаимодействии с основной частью крыла.

При выдвинутом предкрылке между крылом и предкрылком образуется суживающаяся щель. Струйки воздуха, проходящие через щель, увеличивают кинетическую энергию пограничного слоя крыла, смещая точку его отрыва назад к задней кромке.

Предкрылки могут устанавливаться на передней кромке крыла по всему размаху крыла или только на концах крыла (концевые предкрылки).

Концевые предкрылки не увеличивают , а только способствуют тому, чтобы срыв потока произошел при возможно большем угле атаки. Это благоприятно сказывается на работе элеронов, улучшает устойчивость и управляемость самолета при взлете и посадке. Предкрылки, расположенные по всему размаху, приводят к увеличению максимального значения  всего крыла в среднем на 50% (рис. 3.27, б).

Вывод: Аэродинамические характеристики крыла и самолета совместно с силовой установкой являются основой при  проектировании летательного аппарата и оказывают определяющее влияние на динамику полета.

Вопросы для повторения:

- Какое назначение имеет крыло самолёта?

- Какие геометрические характеристики имеет профиль крыла?

- Какие разновидности профиля применяются для крыла?

- С какой целью крыло имеет угол поперечного V?

- Какова причина возникновения подъёмной силы крыла?

- Какие причины вызывают появление силы лобового сопротивления?

- Что такое профильное сопротивление, от чего оно зависит?

- Что такое индуктивное сопротивление крыла. Как оно возникает?

- Какую зависимость показывает поляра крыла? Какие характеристики можно определить по поляре?

- Что такое сопротивление интерференции? В чём его причина?

- Что показывает аэродинамическое качество крыла? От чего оно зависит?

- Каковы способы повышения аэродинамического качества самолёта?

- Объясните принцип работы механизации крыла: предкрылков и закрылков.

## Тема №4 Силовая установка самолета

Силовая установка предназначена для создания силы тяги, необходимой для преодоления лобового сопротивления и обеспечения поступательного движения ЛА.

Сила тяги создается установкой, состоящей из двигателя, движителя (воздушного винта) и систем.

Воздушный винт, применяемый на самолетах для создания силы тяги, называется гребным винтом, в отличие от несущего винта, применяемого на вертолетах.

### Общая характеристика воздушных винтов

Воздушный винт – лопастный агрегат, вращаемый валом двигателя, создающий тягу в воздухе, необходимую для движения самолета . 	Воздушный винт преобразует крутящий момент на валу двигателя в аэродинамическую силу тяги. Винты классифицируются:

по числу лопастей: на  двух-, трех-, четырех- и многолопастные;

по материалу изготовления: на  деревянные, металлические;

по направлению вращения:  левого и правого вращения;

по расположению относительно двигателя: на тянущие и толкающие;

по форме лопастей: на обычные, саблевидные, веслообразные;

по типам: на  фиксированные, неизменяемого и изменяемого шага.

Воздушный винт состоит из ступицы, лопастей и укрепляется на валу двигателя с помощью специальной втулки (Рис.4.1) .

Рис. 4.1  Воздушный двухлопастный винт неизменяемого шага

Винт неизменяемого шага имеет лопасти, которые не могут вращаться вокруг своих осей. Лопасти со ступицей выполнены как единое целое.

Винт фиксированного шага имеет лопасти, которые устанавливаются на земле перед полетом под любым углом к плоскости вращения и фиксируются. В полете угол установки не меняется.

Винт изменяемого шага имеет лопасти, которые во время работы могут при помощи гидравлического или электрического управления  вращаться  вокруг своих осей и устанавливаться под нужным углом к плоскости вращения.

По диапазону углов установки лопастей воздушные винты подразделяются:

на обычные, у которых угол установки изменяется от 13 до 50°, они устанавливаются на легкомоторных самолетах;

на флюгерные, у которых угол установки меняется от 0 до 90°;

на тормозные или реверсные винты, которые имеют изменяемый угол установки от –15о до +90о. Таким винтом создают отрицательную тягу и сокращают длину пробега самолета.

Работа воздушного винта основана на тех же принципах, что и крыло самолета: по третьему закону Ньютона  винт, вращаясь, отбрасывает массу воздуха назад вдоль своей оси. Реакцией движущейся массы воздуха является тяга винта. Чем больше масса и скорость отбрасываемого воздуха, тем больше развиваемая винтом тяга.

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТА

Лопасти при вращении создают такие же аэродинамические силы, что и крыло самолета. На  аэродинамику винта влияют его геометрические характеристики.

Форма лопасти в плане: наиболее распространенная – симметричная и саблевидная (Рис. 4.2).

Рис. 4.2  Формы воздушного винта: а - профиль лопасти,

б - формы лопастей в плане

Диаметр винта  D- это диаметр окружности, описываемой концами лопастей при вращении винта (рис.4.3).  На тяжелых самолетах диаметр винта может достигать 5 – 6 м.

Число лопастей.  В зависимости от передаваемой мощности число лопастей винта может быть от 2 до 4. При большем числе лопастей эффективность винта снижается вследствие вредной интерференции между лопастями. При числе лопастей более 4-х лопасти придается особая форма.

Профиль лопасти.  Сечения рабочей части лопасти имеют крыльевые профили. Профиль лопасти характеризуется хордой, относительной толщиной и относительной кривизной.

Для большей прочности применяют лопасти с переменной толщиной – с постепенным утолщением к корню. Хорды сечений лежат не в одной плоскости, так как лопасть выполнена закрученной.

Ребро лопасти, рассекающее воздух, называется передней кромкой, а заднее –  задней кромкой.

Плоскость, перпендикулярная оси вращения винта, называется плоскостью вращения винта (Рис. 4.2).

Геометрический шаг винта - это расстояние, которое движущийся поступательно винт должен пройти за один свой полный оборот, если бы он двигался в воздухе как в твердой среде (рис.4.3,а).

Рис. 4.3,а  Диаметр, радиус, геометрический шаг воздушного винта

Угол установки лопасти винта  -  это угол наклона сечения лопасти к плоскости вращения винта (Рис. 4.2).

Для определения шага винта представим, что винт движется  в цилиндре, радиус R которого равен расстоянию от центра вращения винта до точки Б на лопасти винта (см. рис.4.3.а). Тогда сечение винта в этой точке опишет на поверхности цилиндра винтовую линию.

Развернем отрезок цилиндра, равный шагу винта Н по линии «БВ». Получится прямоугольник, в котором винтовая линия превратилась в диагональ этого прямоугольника «ЦБ» (рис.4.3,б).

Рис. 4.3,б Развертка винтовой линии

Рис.4.3,б   Развертка винтовой линии

Эта диагональ наклонена к плоскости вращения винта «БЦ» под углом .   Из прямоугольного треугольника «ЦВБ» находим, чему равен шаг винта:

H =2 π r tgφ.

Шаг винта будет тем больше, чем больше угол установки лопасти .

Винты подразделяются на винты с постоянным шагом вдоль лопасти (все сечения имеют одинаковый шаг) и с переменным шагом (сечения имеют разный шаг).

Шагом винта считается шаг сечения, находящегося на расстоянии от центра вращения, равном 0,75R, где R – радиус винта. Этот шаг называется номинальным.

Поступь воздушного винта – это действительное расстояние, на которое движущийся поступательно винт продвигается в воздухе вместе с самолетом за один свой полный оборот (Рис.4.3,а).

Поступь винта несколько меньше геометрического шага винта. Это объясняется тем, что винт как бы проскальзывает в воздухе при вращении ввиду низкого значения его плотности.

Разность между значением геометрического шага и поступью воздушного винта называется скольжением винта.

### Скорости движения элемента лопасти

При вращении винта каждый элемент лопасти будет создавать аэродинамические силы, величина и направление которых зависят от скорости движения самолета (скорости набегающего потока) и угла атаки.

Каждый элемент лопасти совершает сложное движение, состоящее из окружного и  поступательного ( рис. 4.4).

Рис. 4.4  Угол установки и угол атаки лопасти.

а - угол атаки элемента лопасти,  б -скорости элемента лопасти

Окружная скорость элемента лопасти равна:

где nс – число оборотов винта в секунду.

Чем дальше элемент лопасти находится от центра вращения воздушного винта, тем больше  окружная скорость U. Вектор скорости   лежит в плоскости вращения и совпадает с направлением вращения лопасти.

Поступательная скорость V– это скорость самолета. Вектор скорости   сопадает с направлением движения самолета.

Результирующая скорость вращения элемента лопасти винта W равна геометрической сумме поступательной и  окружной скоростей движения элемента лопасти.

### Угол атаки элемента лопасти

Углом атаки элемента  лопасти винта   называется угол между хордой элемента и направлением его  результирующей скорости движения .

Поступательная скорость равна нулю (V=0), воздушный винт вращается на месте.  В этом случае каждый элемент лопасти винта имеет угол атаки, равный углу установки элемента лопасти :  α=φ, т.е. имеет максимальное значение.

Угол атаки будет тем больше, чем больше угол установки элемента лопасти винта;

-При поступательном движении воздушного винта угол атаки элемента лопасти становится меньше его угла установки. Чем больше скорость полета, тем меньше становится угол атаки лопасти воздушного винта.

При большой скорости полета углы атаки лопастей могут стать отрицательными.

-При увеличении числа оборотов винта увеличиваются окружные скорости элементов лопасти U, тем больше становятся углы атаки элемента лопасти воздушного винта.

Если скорость полета неизменна и обороты двигателя уменьшаются, то углы атаки уменьшаются и могут стать отрицательными.

Эти выводы относятся к работе винтов неизменяемого шага при изменении скорости полета и числа оборотов. Они позволяют  объяснить, как изменяется сила тяги винта при изменении скорости полета и числа оборотов.

### Аэродинамические силы лопасти и винта

Аэродинамические силы элемента лопасти. Картина обтекания элемента лопасти пинта аналогична картине обтекания профиля крыла. Вследствие взаимодействия потока с элементом лопасти на ней возникает элементарная  аэродинамическая сила (Рис.4.5).

Составляющая силы , направленная вдоль оси вращения винта, есть элементарная сила тяги , возникающая в результате разности давлений на поверхностях лопасти.

Сила тяги элемента совпадает с направлением движения винта.

Составляющая  силы , направленная перпендикулярно оси вращения винта, есть элементарная сила сопротивления вращению винта. Эта сила возникает вследствие действия сил трения воздуха в пограничном слое  на поверхности лопасти и разности давлений у её передней и задней кромок.

Сила сопротивления элемента лопасти действует в плоскости вращения винта и направлена в сторону, противоположную вращению винта .

Аэродинамические силы винта

а

Рис. 4.6  Аэродинамические  силы воздушного винта

Сила тяги винта. Является равнодействующей  сил тяг всех элементов  лопастей винта:

P= .

Тяга приложена к центру втулки винта и направлена вдоль оси вращения винта (Рис.4.6). Определяется по формуле:

где  - коэффициент тяги винта.  Он учитывает форму лопасти в плане, форму профиля,  углы  атаки лопасти, определяется экспериментально.

Таким образом, сила тяги винта прямо пропорциональна своему коэффициенту, плотности воздуха, квадрату числа оборотов винта и диаметру винта в четвертой степени.  Рассчитывается  в кгс или Н.

Основными факторами, влияющими на тягу винта, являются: геометрические параметры винта, скорость полета, высота полета, число оборотов винта.

Зависимость тяги винта от скорости полета.  С  помощью рисунка 4.4 было показано, что при увеличении скорости полета углы атаки лопастей уменьшаются, поэтому уменьшается  коэффициент тяги  .  Зависимость силы тяги от скорости полета для данной частоты вращения воздушного винта на данной высоте определяется  с помощью характеристики  воздушного винта для тяги  (рис.4.7).

Рис. 4.7 Характеристика воздушного винта по тяге

С помощью данной зависимости можно определить тягу винта для любой скорости и оборотов:

-На V=0 винт создает наибольшую тягу, т.к. =max;

-С  увеличением скорости тяга из-за снижения коэффициента  уменьшается и на некоторой максимальной скорости становится равной нулю при данной частоте вращения винта.

-Частота вращения винта значительно влияет на тягу –  пропорционально n2. Однако при дальнейшем увеличении оборотов тяга резко снижается из-за развития волнового кризиса на лопастях.

Влияние высоты полета на тягу винта. Выясняя зависимость тяги от скорости полета, рассматривалась работа винта на неизменной высоте при постоянной плотности воздуха.

Но при полетах на разных высотах плотность воздуха изменяется, что влияет на тягу воздушного винта. Это видно при анализе формулы тяги.

Для других высот тяга воздушного винта определяется по формуле:

,

где Р0 – сила тяги, определенная для Н=0  при заданной скорости полета и данной частоте вращения винта;

- сила тяги винта на данной высоте;

- относительная плотность, определяется по таблице СА.

Из формулы следует, что чем больше высота полета, тем меньше создаваемая  винтом тяга.

Момент сопротивления  вращению винта. Кроме тяги, на каждую  лопасть действуют силы сопротивления вращению лопастей  Хл, полученные суммированием сил сопротивления элементов:   Хл= (рис.4.6).

Силы сопротивления приложены в центре давления лопастей.  Они  образуют пару сил Хл, находящихся на плече l друг от друга (рис.4.8).

Рис.4.8  Тормозящий момент воздушного винта

и крутящий момент двигателя

Сила  сопротивления вращению лопасти  Xл  определяется по формуле:

Xл= Сxл,

где  Схл - коэффициент сопротивления лопасти, учитывающий ее форму в плане, форму профиля, угол атаки и качество обработки поверхности;

W - результирующая скорость, м/с;

Sл - площадь лопасти.

Так как лопасти винта имеют геометрическую симметрию, то величины сил сопротивления и удаления их от оси вращения будут одинаковые.

Силы сопротивления относительно оси вращения винта  создают момент сопротивления вращению винта ( тормозящий момент), который определяется по формуле:

Мт=Хлrлкл,,

где   rл- плечо действия силы Хл;

кл- количество лопастей винта

Момент сопротивления направлен в сторону, противоположную вращению винта. Он преодолевает действие крутящего момента двигателя и уравновешивает его (Рис.4.8).

Крутящий момент, создаваемый двигателем, определяется  по формуле:

где N е – эффективная мощность двигателя, л.с.

Следовательно, крутящий момент на валу двигателя, в основном, зависит от мощности двигателя.

### Соответствие винта двигателю

Для того чтобы винт вращался с постоянными оборотами, необходимо, чтобы тормозящий  момент  Мт,  равный произведению  , был равен крутящему моменту двигателя Мкр, равному произведению Fd,.т.е. Мт=Мкр (Рис.4.8).

Предположим, что это равенство соответствует расчетному числу оборотов винта nрасч , то есть такому числу оборотов, при которых силовая установка работает наиболее экономично. На   nрасч винт снимает полную мощность с вала двигателя. При этом считается, что винт «соответствует» двигателю.

Если это равенство будет нарушено, то двигатель будет уменьшать обороты или увеличивать. Новое равновесие устанавливается на новых оборотах двигателя, которые могут стать меньше или больше расчетных.

-Случай первый:  Мт>Мкр,т.е. тормозящий момент винта стал больше, чем крутящий момент, создаваемый двигателем. Число оборотов двигателя снижается, т.к. винт стал «тяжелым» для двигателя. Винт не будет создавать необходимую тягу, а значит используется не полностью:  n< nрасч.

-Случай второй:    Мт<Мкр. Число оборотов начнет увеличиваться, т.к. винт становится «легким» для двигателя: n >nрасч. Возможна опасная раскрутка двигателя. Чтобы ее исключить, пилот уменьшает мощность двигателя. Поэтому двигатель будет использоваться не полностью.

Рассмотренные случаи возможны при работе винтов неизменяемого (или фиксированного шага), у которых углы установки в полете не изменяются. 	Облегчение или затяжеление винта происходит вследствие изменений условий полета: скорости, высоты полета, изменения подачи топлива в двигатель и других факторов.

Чтобы силовая установка работала с максимальным К.П.Д,  используются винты изменяемого шага( ВИШ ).

Режимы работы винта

Рис.4.8  Режимы работы воздушного винта

-Режим положительной тяги ( Рис.4.8,а).  Тяга направлена в сторону движения самолета. Винт работает на положительных углах атаки. Рассмотренный режим называется режимом положительной тяги винта, так как эта тяга тянет самолет вперед.

-При уменьшении углов атаки лопастей уменьшаются силы Р и Х (уменьшается тяга винта и тормозящий момент). Можно достичь такого режима, когда Р=0 и X=R. Это режим нулевой тяги (Рис 4.8, б).

-При дальнейшем уменьшении углов атаки достигается режим, когда винт начнет вращаться не от двигателя, а от действия сил воздушного потока. Такой режим называется самовращением винта или авторотацией (Рис4.8, в).

-При дальнейшем уменьшении углов атаки элементов лопасти винта получим режим, на котором сила сопротивления лопасти винта Х будет направлена в сторону вращения винта, и при этом винт будет иметь отрицательную тягу.

На этом режиме винт вращается от набегающего воздушного потока и вращает двигатель. Происходит раскрутка двигателя, этот режим называется режимом ветряка (Рис4.8, г). Раскручивается вал двигателя. Чтобы предупредить раскрутку винта, уменьшают обороты двигателя. Если двигатель не дросселировать, то может произойти его разрушение.

Режимы самовращения и ветряка возможны в горизонтальном полете и на пикировании.

Вывод: Изменение углов атаки лопастей оказывает влияние на тягу и сопротивление винта. С увеличением скорости полета углы атаки лопасти винта фиксированного шага быстро уменьшаются, тяга винта падает. Наибольший угол атаки лопасти винта будет на скорости полета, равной нулю, при полных оборотах двигателя.

### Характеристики силовой установки

К ним относятся: - характеристики по тяге,

- характеристики по мощности

- коэффициент полезного действия (К.П.Д.) винта.

Характеристика по тяге - это зависимость тяги винта от скорости полета при заданном числе оборотов на заданной высоте (см. 4.5 «Аэродинамические силы лопасти и винта», рис.4.7).

Характеристика винта по мощности выражает зависимость тяговой  (или располагаемой) мощности от скорости полета.

Воздушный винт, вращаемый двигателем, развивает тягу и преодолевает лобовое сопротивление самолета, самолет движется. Работа, производимая силой тяги воздушного винта за 1 с при движении самолета, называется  тяговой или полезной мощностью и является полезной работой воздушного винта.

Тяговая мощность воздушного винта определяется по формуле:

где Р – тяга, развиваемая воздушным винтом;

V – скорость самолета.

-При работе воздушного винта, когда самолет не движется, т.е. скорость V=0, развивается максимальная тяга, но тяговая мощность при этом равна нулю, так как скорость движения равна нулю. Винт не совершает полезной работы.

-С  увеличением скорости полета до некоторой расчетной величины тяговая мощность увеличивается и достигает максимального значения, а затем начинает уменьшаться (см. рис.4.9).

Рис.4.9  Изменение  располагаемой мощности

в зависимости от скорости полета

Таким образом, тяговая мощность характеризует полезную работу винта.

Полезная мощность винта  меньше эффективной мощности двигателя , затрачиваемой на вращение винта. Это объясняется тем, что эффективная мощность затрачивается на преодоление сил сопротивления лопастей винта, а также на преодоление   потерь,  обусловленных  трением, сжимаемостью и податливостью воздуха.

Потери мощности от сжимаемости воздуха имеют особое значение, так как лопасти работают при скоростях, больших скорости полета. Потери мощности от податливости воздуха складываются из потерь на отбрасывание воздуха вдоль оси винта и потерь на закручивание струи за винтом.

Мощность, затрачиваемая на вращение винта, определяется по формуле:

,

где   - безразмерный коэффициент мощности.

Из формулы   видно, что потребная мощность для вращения воздушного винта зависит от коэффициента мощности,  скорости и высоты полета, оборотов и диаметра воздушного винта.

-С увеличением скорости полета уменьшаются углы атаки элементов лопасти  винта, количество отбрасываемого назад воздуха и его скорость. Поэтому уменьшается и потребная мощность на вращение воздушного винта.

-С увеличением высоты полета плотность воздуха уменьшается, поэтому потребная на вращение мощность также уменьшается.

Увеличение оборотов двигателя вызывает увеличение сил сопротивления лопастей воздушного винта, поэтому  потребная мощность на вращение воздушного винта увеличивается.

Коэффициент полезного действия винта является важной характеристикой силовой установки, показывающей, какая часть мощности         двигателя, идущая на вращение винта, преобразуется в тяговую мощность т.е. в полезную работу.

Как отмечено выше, полезная секундная работа или полезная тяговая мощность винта nb будет меньше мощности двигателя Ne, затраченной на вращение воздушного винта.

Отношение полезной (тяговой ) мощности к эффективной мощности двигателя называется коэффициентом полезного действия (К.П.Д) воздушного винта :

где:  Nв –  тяговая мощность винта;

Nе –  эффективная мощность двигателя.

Подставив в формулу вместо тяги Р ее выражение из формулы, а вместо эффективной мощности , равное ей значение потребной мощности , получим:

,

или

,

где:  α и β –  аэродинамические  коэффициенты тяги и мощности соответственно;

-  относительная поступь винта: =.

Величина КПД воздушного винта зависит от тех же факторов, что и тяговая мощность воздушного винта.

КПД всегда меньше единицы и достигает у лучших воздушных винтов величины 0,8...0,9. Это означает, что 80—90% мощности двигателя преобразуется в энергию движения самолета. Остальную часть мощности двигателя составляют потери энергии. Особенно они возрастают при развитии волнового кризиса на лопастях винта.

С целью увеличения к.п.д. используют скоростные профили лопастей,  уменьшают скорости обтекания лопастей, применяя винты малого диаметра с большим числом  лопастей и редукторы, понижающие частоту вращения винта.

Степень редукции подбирается таким образом, чтобы на номинальном режиме концы лопастей обтекались дозвуковым потоком воздуха.

Таким образом,  от К.П.Д. винта зависит эффективность использования силовой установки. Для повышения К.П.Д. добиваются соответствия винта и двигателя на всех скоростях и высотах полета.

При этом для поддержания оптимального режима работы двигателя и винта необходимо обеспечить постоянство расчетных оборотов винта в полете.  Для этого на современных винтах устанавливают поворотные лопасти, углы установки которых автоматически изменяются в полете.

Такие винты называются винтами изменяемого шага (ВИШ) в отличие от винтов фиксированного шага (ВФШ), у которых лопасти неподвижно закреплены  во втулке.

### Винты изменяемого шага

Для устранения недостатков воздушных винтов неизменяемого и фиксированного шага применяется воздушный винт изменяемого шага (ВИШ). К ВИШ предъявляются следующие требования:

-  ВИШ должен устанавливать на всех режимах полета наивыгоднейшие углы атаки лопастей;

-  снимать с двигателя номинальную мощность на всем рабочем диапазоне скоростей и высот;

-  сохранять максимальное значение коэффициента полезного действия на возможно большем диапазоне скоростей.

Лопасти ВИШ либо управляются специальным механизмом, либо устанавливаются в нужное положение под влиянием сил, действующих на воздушный винт. В первом случае это гидравлические и электрические воздушные винты, во втором - аэродинамические.

Гидравлический винт - воздушный винт, у которого изменение угла установки лопастей производится давлением масла, подаваемого в механизм, находящийся во втулке винта.

Электрический винт - воздушный винт, у которого изменение угла установки лопастей производится электродвигателем, соединенным с лопастями механической передачей.

Аэромеханический винт - воздушный винт, у которого изменение угла установки лопастей производится автоматически - аэродинамическими и центробежными силами.

Наибольшее распространение получили гидравлические ВИШ. 	Автоматическое устройство в винтах изменяемого шага предназначено для сохранения постоянными заданных оборотов воздушного винта (двигателя) путем синхронного изменения угла наклона лопастей при изменении режима полета (скорости, высоты) и называется регулятором постоянства оборотов (РПО).

Рис. 4.10 Работа воздушного винта изменяемого

шага при разных скоростях полета

РПО совместно с механизмом поворота лопастей изменяет шаг винта (угол наклона лопастей) таким образом, чтобы обороты, заданные летчиком с помощью рычага управления ВИШ, при изменении режима полета оставались неизменными (заданными).

На 4.10 показана схема работы ВИШ.

-При изменении скорости полета от взлетной до максимальной в горизонтальном полете угол установки лопастей  возрастает от своего минимального значения мин до максимального макс (большого шага). Благодаря этому углы атаки лопасти изменяются мало и сохраняются близкими к наивыгоднейшим.

-Работа ВИШ на взлете характерна тем, что на взлете используется вся мощность двигателя –  развивается наибольшая тяга. Это возможно при условии, что двигатель развивает максимальные обороты, а каждая часть лопасти винта развивает наибольшую тягу, имея наименьшее сопротивление вращению. Для этого необходимо, чтобы каждый элемент лопасти воздушного винта работал на углах атаки, близких к критическому, но без срыва воздушного потока( Рис. 44.10,а). Угол атаки лопасти соответствует величине максимальной подъемной силы.

Сопротивление вращению достигает в этом случае величины, при которой мощность, расходуемая на вращение винта, и эффективная мощность двигателя сравниваются и обороты будут неизменными.

-С увеличением скорости полета  угол атаки лопастей воздушного винта уменьшается (Рис. 44.10, б). Уменьшается сопротивление вращению и воздушный винт «облегчается». Обороты двигателя должны возрастать, но РПО удерживает их постоянными за счет изменения угла атаки лопастей По мере увеличения скорости полета лопасти разворачиваются на больший угол ср.

-При выполнении полета на максимальной скорости ВИШ также должен обеспечивать максимальное значение тяги. При полете на максимальной скорости угол наклона лопастей имеет предельное значение φмакс (Рис. 44.11, в).

-Следовательно, при изменении скорости полета происходит изменение угла атаки лопасти. При уменьшении скорости полета угол атаки увеличивается - винт «затяжеляется», при увеличении скорости полета угол атаки уменьшается –  винт «облегчается». РПО автоматически переводит лопасти винта на соответствующие углы  установки.

-При увеличении высоты полета мощность двигателя уменьшается и РПО уменьшает угол наклона лопастей, чтобы облегчить работу двигателя, и наоборот. Следовательно, РПО удерживает обороты двигателя с изменением высоты полета постоянными.

-При заходе на посадку воздушный винт устанавливается на малый шаг, что соответствует оборотам взлетного режима. Это дает возможность летчику при выполнении возможных маневров на глиссаде посадки получить взлетную мощность двигателя при увеличении оборотов до максимальных.

В современной авиации ВИШ имеют следующие разновидности: флюгерные, реверсивные, соосные, туннельные (рис.4.11).

Рис.4.11 Разновидности  ВИШ

Флюгерным ( рис.4.11,б)  называется ВИШ, лопасти которого могут устанавливаться в направлении полета. Сопротивление зафлюгированного винта значительно меньше, чем самовращающегося.

Вывод:  При проектировании силовой установки летательного аппарата обращается внимание на обеспечение следующих основных показателей: малый вес, необходимые тяга и мощность, экономичность на всех режимах полета.

Вопросы для повторения:

1.Какое назначение имеет воздушный винт?

2.Что такое шаг винта? Поступь винта?

3.Что такое плоскость вращения воздушного винта?

4.Какие скорости имеет каждый элемент лопасти?

5.Что такое угол атаки элемента лопасти. Как он зависит о скорости полёта?

6.Что такое тяга воздушного винта? От чего она зависит?

7.Нарисуйте график – характеристику силовой установки по тяге.

8.Объясните причину  возникновения тормозящего момента винта.

9.Объясните, в чём недостатки «тяжёлого» и «лёгкого» винтов

10.Что такое К.П.Д. винта? Как его можно увеличить?

11.Какое преимущество имеют ВИШ перед ВФШ?

## Тема №5 Основы аэродинамики больших скоростей

При полете с большими скоростями сжимаемость воздуха оказывает значительное влияние на аэродинамические характеристики самолета. Со свойством сжимаемости воздуха и газов тесно связано явление распространения звука в газах. Чем ближе скорость самолета к скорости распространения звука, тем больше должна быть мощность двигателей для достижения  этой скорости.

При полете с около – и сверхзвуковыми скоростями в характере воздушного потока происходят качественные изменения.  Скорость распространения звука тесно связана с явлением сжимаемости воздуха.

### Понятие звука

Как известно, источником звука является колебательное движение тела. Например, прикасаясь к натянутой струне, а затем отпуская её, мы приводим струну в колебание. Это колебание струны передается прилежащим к ней частицам воздуха, которые, в свою очередь, приводят к  колебаниям соседние с ними частицы воздуха и т.п.

Колеблющиеся частицы то приближаются друг к другу, то удаляются. В результате этого создаются периодические местные сгущения и разрежения частиц, т.е. малые изменения плотности и давления газа.

Эти малые возмущения распространяются в виде сферической волны по всему окружающему пространству. Ухо человека воспринимает  небольшие периодические повышения плотности и давления, как звук.

Под звуковыми волнами понимают всякие малые возмущения давления и плотности, распространяющиеся в среде (например, в  воздухе).

Под скоростью звука понимается  скорость распространения малых возмущений  в пространстве.

При больших частотах звуковых колебаний сжатие газа в звуковой волне происходит адиабатически, т.е. без теплообмена с окружающей средой. В этом случае скорость звука определяется по формуле Лапласа:

,

где  - показатель адиабаты;

и  - удельные теплоемкости газа соответственно при постоянном давлении и объеме.

Из формулы следует, что скорость распространения звука зависит от отношения давления газа к его плотности. Это отношение характеризуется упругостью газа и его сжимаемостью. Чем большей упругостью обладает газ, тем труднее он сжимается и наоборот. Следовательно, скорость звука в газе (воздухе) является характеристикой сжимаемости газа.

Формулу можно записать в несколько ином виде, если вместо давления р подставить его выражение, определяемое уравнением состояния газа: . Тогда:

.

где g – ускорение силы земного притяжения (g=9,81 м/сек2);

k- показатель адиабаты. Для воздуха k=1,41;

R-газовая постоянная. Для воздуха . После подстановки   формула для определения скорости звука принимает вид:

Из формулы видно, что скорость звука в газе зависит от его температуры. Чем выше температура, тем больше скорсть звука, т.е. газ менее чувствителен  к сжатию.  Если температура станет равной абсолютному нулю ( t°=-273° С), то и скорость звука станет равной нулю. В пустоте звук не распространяется, так как нет молекул, передающих колебания.

В пределах тропосферы температура воздуха с высотой, а с ней и скорость звука уменьшаются. Скорость воздуха в воздушной среде на уровне  моря составляет .

Понятие скорости звука имеет большое значение в аэродинамике и газовой динамике. Характер любого вида движения газа изменяется в зависимости от соотношения между скоростью газа и скоростью звука (числа Маха).

Отношение скорости полета к скорости звука называется числом  Маха:

Число Маха считают критерием сжимаемости потока. Чем больше скорость потока, тем больше сжимаемость воздуха, увеличение же скорости звука характеризует уменьшение сжимаемости.

Подтвердим это следующим рассуждением. В полете самолет раздвигает воздух и одновременно вызывает его сжатие (рис.5.1).

Рис.5.1  Проявление сжимаемости воздуха в полете

При малых скоростях полета  возмущения, вызванные движением самолета, значительно   его   опережают, воздух успевает раздвинуться и “приспособиться” к обтеканию самолета, сжатие при этом незначительно (рис.5.1,а).

При больших скоростях полета созданные самолетом возмущения не могут значительно его опередить. Резкое столкновение самолета с невозмущенной средой вызывает сильное сжатие воздуха (рис.5.1,б ).

Таким образом, проявление свойства сжимаемости воздуха в полете находится в прямой зависимости от скорости движения самолета и в обратной от скорости звука,  т.е. зависит от числа Маха.

Если , то сжимаемостью воздуха можно пренебречь.

При   сжимаемость воздуха следует учитывать.

С увеличением высоты полета скорость звука уменьшается. Следовательно, при той же скорости полета значение числа Маха увеличивается:

где:  –  число Маха на данной высоте.

### Особенности движения сжимаемого газа

Первая особенность заключается в том, что для дозвуковых скоростей для увеличения скорости струйки газа необходимо сужать, а для уменьшения скорости – расширять. Если же скорости сверхзвуковые, то для увеличения скорости струйка должна расширяться, а для уменьшения сжиматься.

Вторая особенность движения газа заключается в разном характере распространения малых возмущений в дозвуковом и сверхзвуковом потоках (рис.5.2).

Рис.5.2  Волны малых возмущений

Представим источник малых возмущений, который условно будем считать точечным.

- Пусть этот источник помещен в точке О (рис.5.2,а).  В неподвижном газе малые возмущения будут равномерно распространятся во все стороны с одной и той же скоростью  в виде сферической звуковой волны.

-Если неподвижный источник малых возмущений поместить в дозвуковой поток газа (), то возмущения относительно газа так же будут распространяться по сферам, но центры этих сфер, как и сами сферы, будут сносится потоком в направлении движения газа (рис.5.2,б).

Сферические волны, непрерывно исходящие из возмущающего центра, будут опережать движение самого тела.

-Если тело движется со скоростью, равной скорости звука ( ), то образуемые телом волны имеют общую касательную, причем сам источник возмущения (тело) находится в общей точке касания  (рис.5.2,в).

-Если тело движется со скоростью, большей скорости звука ( ),  скорость возмущающего центра (тела) больше скорости распространения волн. Центр возмущения обгоняет волны, оставляя их позади себя в виде расширяющегося конуса, вершиной которого он является  (рис.5.2,г).

Поскольку , то перемещающаяся  сфера все время будет касаться конуса, половина угла которого  может быть определена из соотношения

.

Угол  называется углом возмущения, а конус, половина угла которого при  вершине равна  - конусом возмущения; образующие конуса называются линиями возмущения.

При этом образующие конуса являются местом, где возмущения будут наибольшими.

Таким образом, в случае движения источника малых возмущений с дозвуковой скоростью возмущения от него передаются вперед, а в случае движения со сверхзвуковой скоростью источник “не предупреждает” впереди находящийся газ, так как малые возмущения не могут распространяться перед движущемся телом, а находятся внутри конуса возмущения.

Понятие скачка уплотнения. Тело, обтекаемое потоком воздуха, является совокупностью точечных источников возмущений. В сверхзвуковом потоке слабые возмущения точечных источников — конусы возмущений – суммируются, создавая более сильное возмущение среды — ударную волну (рис.5.3).

Скорость движения ударной волны значительно больше скорости звука. Поэтому ударная волна перемещается против сверхзвукового потока. Отходя от тела, она ослабевает, и скорость её движения уменьшается. Как только скорость движения ударной волны  станет равной скорости набегающего на тело сверхзвукового потока , она остановится.

Остановленная относительно потока ударная волна называется скачком уплотнения.

Рис.5.3   Физическая сущность скачка уплотнения

На скачке происходит  резкое (скачкообразное) изменение всех параметров потока. Толщина скачка очень мала – приблизительно .

При прохождении через скачок уплотнения сверхзвуковой поток теряет часть своей кинетической энергии в результате преобразования её в энергию давления и тепловую энергию. Поэтому одновременно с резким уменьшением скорости V в скачке происходит резкое повышение давления р, плотности  и температуры Т. Процессы, происходящие в скачках, необратимы.

### Волновое сопротивление

Причиной необратимых потерь энергии потока в скачке является так называемое волновое сопротивление.

Образование скачков уплотнения в сверхзвуковом потоке вызывает перераспределение давлений по профилю крыла (рис.5.4). За головным скачком уплотнения давление резко увеличивается. Далее из–за увеличения скорости обтекания выпуклых поверхностей давление убывает. На задних скатах профиля уже создается подсос (разрежение).

Образуется аэродинамическая сила, направленная по потоку (против движения крыла), которая называется волновым сопротивлением .

По своей природе волновое сопротивление является сопротивлением давления  и определяется потерями кинетической энергии потока. Оно  зависит от формы скачка  уплотнения.

Рис 5.4. Волновое сопротивление

Форма скачка уплотнения зависит от формы обтекаемого тела и числа М сверхзвукового потока (Рис.5.5).

-Прямой скачок уплотнения (рис.5.5,а). Направление потока при прохождений через прямой скачок уплотнения не изменяется. Скорость за ним становится дозвуковой.

Прямой скачок уплотнения является границей между сверхзвуковой и дозвуковой частью потока.

-При небольшой сверхзвуковой скорости потока перед телом с тупой передней кромкой образуется прямой  отсоединенный  скачок  уплотнения (5.5,в).

Потери энергии потока в таком скачке максимальны. С увеличением скорости сверхзвукового потока прямой скачок уплотнения приближается к передней кромке тела и начинает “складываться”.

Рис.5.5   Виды скачков уплотнения

-Косой скачок (рис.5.5,б).   Это скачок уплотнения, поверхность которого наклонна к потоку. В косом скачке потери кинетической энергии потока значительно меньше, чем в прямых, и зависят от угла наклона скачка. Прохождение потока через косой скачок вызывает изменение направления   потока.   Скорость после косого скачка может остаться сверхзвуковой.

Сопротивление, создаваемое косыми скачками,  значительно меньше. Образуются косые скачки уплотнения в потоке с большой сверхзвуковой скоростью при обтекании тел с острой передней кромкой (рис.5.5,г).

Для уменьшения сопротивления сверхзвуковых самолетов предусматривают “дробление” прямых скачков, т.е. замену их системой косых скачков. Для этого делаются острыми передние кромки крыла, оперения, устанавливаются выдвижные   конусы на входе в двигатель и профилированные иглы перед фюзеляжем (рис.5.5,е).

-По расположению относительно обтекаемого тела скачки  уплотнения подразделяются на головные 1, хвостовые 2, местные 3, которые замыкают местные сверхзвуковые зоны, возникающие при дозвуковых скоростях полета  (рис.5.5,д).

Критическое число Маха. Наименьшая скорость дозвукового полета, при которой где-либо в потоке, обтекающем самолет, появляются скорости, равные скорости звука, называется критической скоростью полета  , а соответствующее ей число Маха полета – критическим . При  наступает очень опасное явление, называемое волновым кризисом.

зависит от геометрических характеристик профиля крыла. Чем больше  и  профиля, тем больше разрежение над крылом, тем  меньше . Для каждого самолета критическое число Маха имеет вполне определенное постоянное значение. Так, например, для самолета Ту-154   Мкр = 0,88, а для АН-24 Мкр = 0,7.

Чем больше высота полета, тем раньше наступает волновой кризис – критическое число М уменьшается.

Рис.5.6  Зависимость коэффициентов Сy и Cx от числа М

Для измерения числа М полета на всех скоростных самолетах в соответствии с требованиями ИКАО установлены специальные приборы – указатели числа М (МС-1). Критическое  число М  для данного самолета отмечено на шкале прибора красной чертой.

### Зависимость аэродинамических коэффициентов от числа Маха

На рис.5.6 представлены графические зависимости коэффициентов  и Сx от числа Маха:

Из графиков можно сделать следующие выводы:

-при <0,4 сжимаемость воздуха практически не влияет на коэффициент , а, начиная с М0,4, вызывает некоторое его увеличение. 
Это обусловлено соответствующим изменением давления: более быстрым увеличением разрежения на верхнем скате профиля по сравнению с изменением местных давлений на нижнем скате;

-При дальнейшем увеличении числа М на верхнем скате профиля образуется местная зона сверхзвуковых скоростей с замыкающим её скачком уплотнения. Разрежение потока возрастает, что вызывает дальнейшее увеличение коэффициента ;

-Затем свехзвуковая зона и местный скачок уплотнения образуются на нижнем скате профиля. При дальнейшем увеличении числа М скачок уплотнения перемещается назад на нижнем скате профиля быстрее, чем на верхнем. Разность давления на профиле выравнивается, коэффициент  уменьшается вплоть до минимального значения.

Перераспределение давления по профилю вызывает резкое увеличение коэффициента профильного сопротивления  (см. рис.5.6), который теперь включает и волновое сопротивление: .

Волновое сопротивление может в несколько раз превосходить профильное сопротивление и оказывать неблагоприятное влияние на аэродинамику несущей поверхности.

Резкое изменение аэродинамических характеристик профиля при достижении критического числа М, может быть вызвано волновым кризисом обтекания. В отличие от явления срыва потока, волновой кризис возможен и при малых  углах атаки.

Волновой кризис.  Явление образования в общем дозвуковом   потоке местных сверхзвуковых зон и местных   скачков уплотнения называется волновым кризисом.

Струйки потока при обтекании самолета деформируются. Поэтому местные скорости движения воздуха над крылом превышают скорость полета (Рис.5.7)

Рис.5.7  Волновой кризис

При достаточно большой скорости полета скорости воздуха в наименьшем (критическом) сечении струйки достигают местной скорости звука (рис.5.7,а). Если

соединить критические сечения струек, в которых скорость достигает местной скорости звука, получим “звуковую линию” 1.

На крыле образуется местная сверхзвуковая зона, которая начинается от звуковой  линии и замыкается местным   скачком   уплотнения 2( Рис.5.7,б). Так как местный скачок   уплотнения — прямой, то скорость потока за ним становится   дозвуковой. Иногда образуется  дополнительный косой скачок уплотнения.

Последствия волнового кризиса. Волновой кризис качественно изменяет обтекание крыла и вызывает перераспределение давления по его профилю (рис.5.8,а).

Рис.5.8   Перераспределение давлений и волновой срыв поток

В результате этого изменяется величина аэродинамических сил, перемещается центр   давления,   нарушаются равновесие, устойчивость и управляемость   самолета, возникают вибрации.

В результате взаимодействия  местного скачка уплотнения с пограничным слоем возникает волновой срыв потока (рис.5.8,б).

Причина срыва в том, что дозвуковая часть пограничного слоя отделяет скачок 3 от поверхности крыла. Из-за разности давлений за и перед скачком в дозвуковой части пограничного слоя возникают обратные течения 4. Это вызывает отрыв пограничного слоя от поверхности крыла.

Преодоление волнового кризиса. Наиболее резкое изменение аэродинамических коэффициентов связано с явлением волнового кризиса.

Поэтому для увеличения максимальной скорости полета   дозвуковых самолетов и безопасного разгона сверхзвуковых самолетов основной задачей является увеличение критического числа М, «смягчение» волнового кризиса. Достигается это применением скоростных профилей крыла; уменьшением  углов атаки, увеличением стреловидности крыла; уменьшением его удлинения.

-Скоростные профили значительно меньше деформируют поток, чем обычные. Чем меньше деформируется поток, тем меньше местные скорости обтекания профиля при заданной скорости полета и тем больше (рис 5.9,а).

Рис.5.9,а  Влияние формы профиля

-Увеличение  стреловидности крыла усиливает так  называемый эффект скольжения, за счет которого скорость потока V раскладывается на две составляющие: нормальную и касательную (рис.5.9,б).

Рис. 5.9,б  Влияние стреловидности

С увеличением угла стреловидности нормальная составляющая скорости Vn, воздействующая на профиль крыла, будет меньше скорости полета V.Это способствует увеличению критического числа Маха. 	Следовательно,   у стреловидного крыла, по сравнению с прямым, изменение аэродинамических коэффициентов, связанное с волновым кризисом, происходит менее резко. Поэтому стреловидность крыла значительно улучшает устойчивость и управляемость самолета на около- и сверхзвуковых скоростях полета.

-Уменьшение удлинения крыла усиливает торцевой  эффект. Он распространяется на большую часть поверхности крыла, и разрежение над крылом уменьшается (рис.5.9,в). Это приводит к более позднему появлению местных скачков уплотнения, т.е. к увеличению .

Рис.5.9,в  Влияние удлинения крыла

-На аэродинамические характеристики крыла малого удлинения большое влияние оказывает форма в плане. Например, треугольное крыло соединило в себе преимущества большой стреловидности и малого удлинения для увеличения  и уменьшения волнового сопротивления.

### Аэродинамические формы скоростного самолета

Выбор форм скоростного самолета направлен на увеличение критического числа Маха всех его частей (крыла, фюзеляжа, оперения, гондол двигателя и т. д.) а также на улучшение характеристик устойчивости и управляемости.

-Крыло. Наиболее рациональными являются профили крыла с малым радиусом закругления носка, относительными толщиной , кривизной   , симметричные или близкие к ним. Наибольшая толщина узких профилей расположена на   45 – 50% хорды от ребра   атаки.

Для получения необходимого значения  применяются крылья малого удлинения, стреловидные в плане, с углами стреловидности 40 – 60°.

Для улучшения характеристик устойчивости применяют аэродинамическую крутку крыла; в корневых сечениях применяют профили малой кривизны и даже “перевернутые” с отрицательной кривизной, а на конце крыла более “несущие” профили.

Устойчивость и управляемость увеличиваются также за счет геометрической крутки крыла, постановки аэродинамических гребней. Для обеспечения хороших взлетно-посадочных характеристик крыло снабжается мощной механизацией.

-Фюзеляж выполняют тонким, с большим удлинением, сигарообразной формы. Носовая и хвостовая части фюзеляжа обычно заостряются.

Поперечные сечения фюзеляжа определяются в соответствии с “правилом площадей”, смысл которого сводится к тому, что площадь поперечного сечения фюзеляжа в месте присоединения крыла должна быть уменьшена на величину площади сечения крыла поперечной плоскостью (рис.5.10 ).

Фонарь кабины стараются вписать в контуры фюзеляжа.

Рис.5.10   Правило площадей

-Оперение. Увеличение  элементов оперения достигается применением скоростных профилей, увеличением стреловидности и уменьшением удлинения. Улучшение характеристик продольной и путевой устойчивости и управляемости обеспечивается увеличением площадей горизонтального и вертикального оперения и применением цельно поворотных стабилизаторов и килей.

-Аэродинамическая компоновка. Скоростные реактивные самолеты строятся чаще всего   по схеме   среднепланов. Уменьшение вредного взаимного влияния частей самолета достигается размещением их таким образом,    чтобы    максимальная   толщина профиля крыла не находилась в одной плоскости с наибольшим сечением фюзеляжа. Поэтому крыло и стабилизатор скоростных самолетов относительно фюзеляжа и киля сдвинуты назад. Горизонтальное оперение относительно крыла смещают вверх или вниз.

Вывод: Формы летательного аппарата выбираются в зависимости от законов движения газового потока. Для полета на скоростях, где сказывается сжимаемость воздушной среды, аэродинамическая компоновка самолета и формы его частей значительно отличаются от скоростей, где сжимаемость не проявляется и воздух ведет себя как капельная жидкость.

Контрольные вопросы:

- Что такое звук как физическое явление?

- От каких параметров среды зависит скорость звука?

- Что называется скачком уплотнения?

- Какое сопротивление называют волновым? Какова его природа?

- Какое число М полета называют критическим?

- Чем опасно явление волнового кризиса?

- Как возникает и к каким последствиям приводит явление волнового кризиса?

- Какие профили и почему используют для скоростных самолетов?

- Почему при стреловидном крыле увеличивается критическое число Маха?

- Какие недостатки стреловидного крыла?

- С какой целью применяют крыло малого удлинения?

- Какие особенности имеют формы скоростного самолета?

# Раздел II Динамика полета

Динамика полета – это наука, определяющая законы движения летательного аппарата под действием приложенных к нему сил. В динамике полета рассматриваются различные случаи установившегося и  неустановившегося движений самолета и даются методы расчета его летных характеристик.

Установившимся считается такое движение самолета, при котором скорость V, высота H,угол атаки α, угол скольжения β  и угол крена γ   с течением времени не изменяются.

Практически осуществить такой полет невозможно, так как вследствие изменения веса самолета по мере выгорания топлива, а также вследствие неравномерности работы двигателей и изменения состояния атмосферы параметры движения самолета будут изменяться. Поэтому движение самолета, строго говоря, является неустановившимся. Однако рассмотрение полета как установившегося движения позволяет оценить предельные возможности самолета.

Движение самолета в течение короткого отрезка времени можно оценить с помощью алгебраических уравнений статики как для установившегося движения. В динамике полета к таким случаям относятся горизонтальный полет, набор высоты, снижение и правильный вираж. Описание других случаев движения – разгона, торможения, взлета и посадки возможно лишь при помощи дифференциальных уравнений.

При рассмотрении движения самолета принимаются следующие допущения:

-Сила тяги считается направленной по касательной к траектории движения;

-Внешние силы приводятся к центру тяжести самолета с добавлением соответствующих моментов. Эти моменты считаются уравновешенными при помощи рулей;

-Движение самолета  заменяется рассмотрением перемещения его центра тяжести;

-Уравнения движения составляются в скоростной системе координатных осей  oxа, o yа,  o zа..

Определим режимы и характеристики горизонтального полета, подъема и планирования, их зависимость от высоты полета, полетного веса и режима работы двигателя.

## Тема №6 Режим горизонтального полета

Горизонтальным полетом называется прямолинейный полет с постоянной скоростью на постоянной высоте.

Рис.  6.1    Схема сил, действующих на самолет

в горизонтальном полете

Y - подъемная сила;

Х - лобовое сопротивление;

G - вес самолета;

Р - сила тяги двигателя.

Все силы необходимо считать приложенными к центру тяжести самолета.

Равновесие моментов летчик создает соответствующим отклонением рулей управления.

Из рисунка видно, что вес самолета G уравновешивает подъемная сила самолета Y, а лобовое сопротивление Х - сила тяги Р.

Для горизонтального полета необходимы два условия:

Y-G=0 или Y=G (условие постоянства высоты H=const);

Р-Х=0  или  Р=Х (условие постоянства скорости V=const).

При нарушении этих равенств движение самолета станет криволинейным и неравномерным.

Пользуясь этими равенствами, можно определить скорость, тягу и мощность, потребные для горизонтального полета.

### Характеристики горизонтального полета

- Скорость, необходимая для создания подъемной силы, равной весу самолета при полете самолета на данном угле атаки и данной высоте полета, называется потребной скоростью горизонтального полета.

По определению горизонтального полета У=G:

Решив это уравнение, найдем скорость, потребную для горизонтального полета:

Из формулы следует, что величина потребной скорости зависит:

- от веса самолета;

- площади его крыла;

- высоты полета;

- коэффициента подъемной силы Су.

При полете на постоянной высоте (ρ= const)  с заданной полетной массой скоростьVпотр   определяется только величиной коэффициента подъемной силы Cy  и зависит от угла атаки α.

Потребной тягой для горизонтального полета называется тяга, необходимая для установившегося горизонтального полета.

Условиями горизонтального полета являются: Y=G,  Рп=Х.  Тогда, разделив первое равенство на второе, получим

или

Из формулы следует, что чем меньше вес самолета и чем больше его качество К, тем меньшая тяга потребуется для горизонтального полета. Из формулы также  видно, что потребная тяга горизонтального полета зависит от квадрата скорости.

Потребной мощностью для горизонтального полёта называется мощность, необходимая для горизонтального полета на данном угле атаки.

Определяется по формуле:

Nпотр=PпотрVпотр=   .

Формула показывает, что потребная мощность зависит от тех же факторов, от которых зависят потребная тяга и скорость полета: от высоты полета (плотности воздуха), веса самолета, аэродинамического качества самолета и коэффициента подъемной силы.

Потребная мощность тем больше, чем больше вес самолета, меньше плотность воздуха и хуже аэродинамическое качество К. При условии G=const и H=const  потребная мощность зависит только от угла атаки и, как следствие, от скорости полета.

### Кривые Жуковского

На установившихся режимах летательного аппарата могут быть получены предельные параметры движения, на которых допускается выполнение безопасного полета. Они определяются с помощью аэродинамического расчета, то есть движения ЛА под действием внешних сил. Отдельно выполняется расчет дальности и продолжительности полета.

Имеются два метода аэродинамического расчета самолета –  метод тяг и метод мощностей.

В основе обоих методов лежит сравнение потребных и располагаемых тяг или потребных и располагаемых мощностей в режиме горизонтального полета.

Методы разработаны  Н.Е. Жуковским в 1900 году и основаны на графическом построении совмещенных зависимостей  Рпотр(Nпотр) и Рр(Nр)  от истинной скорости полета самолета с данной массой на заданной высоте.

Кривые Жуковского по тягам.  Это совмещенные графические зависимости потребных и располагаемых тяг от скорости полета (рис 6.2 ).

Рис. 6.2    Кривые располагаемых и потребных тяг

Кривая располагаемой тяги 1 представляет собой характеристику силовой установки для тяги, построенную для определенного режима работы двигателя (см.  рис.4.7 темы «Силовая установка самолета»). Она показывает, какую силу тяги способна создать силовая установка на данной высоте и скорости полета.

Кривая потребной силы тяги 2 показывает, какая сила тяги необходима для выполнения горизонтального полета на данной высоте и скорости полета.

Разность между располагаемой и потребной тягами при данной скорости полета называется избытком тяги ΔР=Ррасп-Рпотр .

При Ррасп=Рпотр  (ΔР=0 )   силы, действующие на самолет, взаимно уравновешены, и самолет выполняет режим  горизонтального полета (точка Б).

Если  Ррасп>Рпотр , равновесие сил нарушается ( точка А).Самолет при данной скорости и данном угле атаки будет набирать высоту.

При некоторой скорости полета Ррасп<Рпотр ,  нарушение сил приведет к снижению самолета ( точка В).

По кривым Жуковского для тяг определяются характерные скорости горизонтального полета:

Ι – пересечение графиков Ррасп и Рпотр соответствует максимальной скорости горизонтального полета Vmax;

ΙΙ – касание графика Рпотр  и прямой, параллельной оси ординат соответствует минимальной скорости горизонтального полета Vmin  на критическом угле атаки  αкр ;

ΙΙΙ –  касание графика Рпотр   и прямой, параллельной оси абсцисс, соответствует наивыгоднейшей скорости  горизонтального полета Vнв на  αнв, при котором аэродинамическое качество максимальное (Кmax ).

Кривые Жуковского по мощности. Это совмещенные графические зависимости потребных и располагаемых мощностей от скорости полета  (рис.6.3 ).

Рис.  6.3    Кривые располагаемых и потребных  мощностей самолета

Кривая располагаемой мощности 1  представляет собой характеристику силовой установки по мощности (см. рис.4.9 темы «Силовая установка самолета»).

Кривая потребной мощности 2 дает возможность определить мощность, необходимую для выполнения  горизонтального полета на данной высоте и скорости.

Разность между мощностями Nр и  Nпотр  называется избытком мощности ΔN.

По кривым располагаемой и потребной мощностей можно найти  характерные скорости горизонтального полета:

- Максимальную Vmax     на  угле атаки  αCxmin  – в точке  пересечения  кривых Nпотр и  Nр  для максимального режима работы  силовой установки (точка Ι );

- Минимальпую  Vmin   на критическом угле атаки αкр– в точке касания графика  Nпотр=f (VГП )  с прямой, параллельной  оси ординат (точка ΙΙ );

-Наивыгоднейшую Vнв на наивыгоднейшем угле атаки αнв  - в точке  касания графика   с прямой, проведенной из начала координат ( точка ΙΙΙ ). Угол  β  для этой точки имеет минимальное значение:   tg βmin=( Nпотр / V)min= G /Kmax;

## Тема №7 Режим подъема самолета

Установившийся подъем - это прямолинейный полет самолета с набором высоты с постоянной скоростью.

Режим подъема характеризуется следующими параметрами:

- скоростью подъема V;

- углом подъема;

- вертикальной скоростью Vу.

При подъеме на самолет действуют следующие силы, см.  рис.7.1:

Рис .7.1  Схема сил при подъеме

- сила тяги Р - в направлении движения;

-сила лобового сопротивления X - в направлении, обратном движению;

- составляющая сила веса G2 в направлении, обратном направлению движения;

- в направлении, перпендикулярном к траектории полета, действуют подъемная сила Y и составляющая силы веса G1.

Для выполнения равномерности и прямолинейности подъема все силы должны быть взаимно уравновешены:

P = X+G2=X+G ∙ sin.

У=G cos - условие прямолинейности движения;

P= X =G sin- условие равномерности движения.

При нарушении этих равенств движение не будет прямолинейным и равномерным.

Из анализа уравнений можно сделать следующие выводы:

- подъемная сила при подъеме уравновешивает только часть веса самолета;

- потребная сила тяги при подъеме больше, чем в горизонтальном полете.

С увеличением угла подъема  составляющая веса G2 увеличивается, что требует увеличения тяги силовой установки. Увеличение силы тяги возможно только при наличии  избытка тяги.

### Характерисики самолета при подъеме

Скорость, потребная для подъема. Скоростью, потребной для подъема самолета Vпод  называется скорость, необходимая для создания подъемной силы, уравновешивающей составляющую веса, перпендикулярную траектории подъема на данном угле атаки.

Определяется из следующего уравнения: У=G cos= Cy V2под/2 S.  Отсюда:

Vпод ==Vгп.

Здесь Vгп – скорость горизонтального полета.

При одинаковых углах атаки скорость при подъеме несколько больше, чем в горизонтальном полете, так как cosθ< 1.

При подъеме с углом , не превышающим 20 –  25°, можно считать, что скорость, потребная для подъема, равна скорости, потребной для горизонтального полета.

Тяга, потребная для подъема. Тяга, необходимая при подъеме самолета на данном угле атаки, называется потребной тягой для подъема.

Из условия равномерности движения :

Если выполнять подъем самолета на тех же углах атаки, что и горизонтальный полет, уравнение можно записать так:

Из формулы следует, что для выполнения подъема требуется большая тяга, чем для горизонтального полета.

Избыток тяги Р при подъеме используется для уравновешивания составляющей силы веса G2. Поэтому:

Этот вывод подтверждают кривые Жуковского (рис.6.2 ).

Если избыток тяги равен нулю (например, на максимальной скорости), то установившийся подъем самолета невозможен.

Мощность, потребная для подъема. Мощность, необходимая для обеспечения подъема самолета на данном угле атаки, называется потребной мощностью подъема.

Избыток мощности N представляет собой разность между располагаемой и потребной мощностями, определяется на графике потребных и располагаемых мощностей (см. рис. 6.3).

Из анализа кривых Жуковского следует, что при одинаковой скорости полета потребная мощность для набора высоты больше, чем для горизонтального полета на величину избытка мощности ΔN.

### Угол и вертикальная скорость подъема

Являются важными характеристиками подъема самолета. Они определяют маневренные свойства самолета при наборе высоты.

Угол подъема – это угол, образованный  вектором скорости движения ЛА  и  линией горизонта. Это – угол наклона траектории полета (рис.7.2 ) .

Рис. 7.2   Треугольник скоростей при наборе высоты

Из уравнения   Р= G ∙ sin    следует, что  угол подъема равен:

sin=Р/G.

Из формулы следует, что угол подъема зависит от избытка тяги и силы тяжести самолета.

Из кривых Жуковского для тяг ( рис.6.2) видно, что максимальный избыток тяги Рmax  создается на экономическом угле атаки эк и экономической скорости Vэк.

Вертикальная скорость подъема – это высота, набираемая самолетом за единицу времени.

Из треугольника скоростей ( рис.7.2 ) и формулы  Р= G ∙ sin  определим  sin и составим систему уравнений:

sin=Vy / V;       sin=Р/G.

Решив ее относительно Vy, получаем:

Vy=N / G.

Таким образом, вертикальная скорость создается за счет избытка мощности.

На рисунке 7.3 показана графическая  зависимость вертикальной скорости от высоты полета.

При увеличении высоты полета избыток мощности уменьшается  и  поэтому уменьшается  вертикальная скорость Vy.

### потолок самолета

С подъемом на высоту избыток тяги уменьшается и на определенной высоте становится равным нулю – это значит, что и вертикальная скорость подъема тоже уменьшается до нуля. На этой высоте и выше самолет не имеет возможности совершать подъем.

Теоретический потолок самолета. Высота полета, на которой вертикальная скорость установившегося подъема равна нулю, называется теоретическим потолком самолета.

На теоретическом потолке возможен только горизонтальный полет. Диапазон скоростей при этом равен нулю.

При установившемся подъеме самолет практически не может достигнуть теоретического потолка, так как избыток тяги становится мал. Для набора оставшейся высоты потребуется затратить слишком много времени и топлива.

Кроме понятия теоретического потолка введено понятие так называемого практического потолка. Это высота, на которой максимальная вертикальная скорость подъема равна 0,5 м/с.

Практический потолок современных пассажирских самолетов составляет 8000 – 13000м, а время его набора 20 – 60 мин.

## Тема №8 Планирование самолета

Планированием  называется прямолинейное и равномерное движение самолета по наклонной вниз траектории.

Планирование есть случай снижения самолета с выключенным двигателем или двигателем, работающим на малых оборотах.

Снижение может производиться как при наличии тяги, так и при ее отсутствии. Моторное снижение выполняется с целью подвода самолета к земле и последующей посадки. Благодаря использованию тяги двигателей значительно уменьшается вертикальная скорость, увеличивается дальность снижения. В случае необходимости выполняется скоростное (экстренное ) снижение, а также уход на второй круг.

При планировании на самолет действуют сила веса самолета G и полная аэродинамическая сила R.

Сила веса G направлена вертикально вниз и раскладывается на две составляющие: в направлении, перпендикулярном траектории движения - ,  и  в направлении движения самолета  .

Здесь пл – угол планирования самолета.

Полная аэродинамическая сила R раскладывается на:

- подъемную силу У, уравновешивающую силу G1;

- силу лобового сопротивления, уравновешивающую силу G2.

Линии действия всех сил, действующих на самолет, пересекаются в его центре тяжести.

Все силы должны быть взаимно уравновешены, и самолет в этом случае будет двигаться по инерции (Рис.8.1).

Рис.8.1     Схема сил, действующих на самолет при планировании

Условием прямолинейности движения является равенство сил Y и G1:

Условием равномерности движения является равенство сил G2 и X:

При отсутствии тяги уравнения движения при планировании будут иметь вид:

,

Полная аэродинамическая сила R при планировании всегда направлена вверх и равна полетному весу самолета:

Из уравнений можно сделать следующие выводы:

1. Подъемная сила меньше, чем в горизонтальном полете на том же угле атаки;

2. Составляющая силы веса G2 при планировании выполняет роль тяги. Если угол планирования увеличивается, то сила G2 тоже увеличивается, что вызывает увеличение скорости движения.

### Характеристики планирования

Потребная скорость планирования. Потребной скоростью планирования называется скорость, необходимая для создания подъемной силы, равной составляющей веса самолета G cos :

Максимальная скорость планирования может превышать максимальную скорость горизонтального полета.

Предельная скорость полета самолета на планировании - это скорость установившегося пикирования на угле атаки нулевой подъемной силы :

Предельная скорость планирования при отвесном пикировании превышает максимальную скорость горизонтального полета почти в 3 раза. На практике ее достичь невозможно из-за ограничения прочности самолетов.

Угол планирования. Угол, образованный вектором скорости (траекторией) планирования и линией горизонта, называется углом планирования пл (см.  рис. 8.1).

Для определения угла планирования запишем уравнения движения самолета в следующем виде:

G Sinθ =X;

GCos=Y

Разделив первое равенство на второе, получим:

Сравнивая данную формулу с формулой аэродинамического качества, можно сделать вывод, что угол планирования равен углу качества: пл=кач..

Из формулы видно, что угол планирования зависит только от аэродинамического качества самолета.

Минимальный угол планирования достигается при наивыгоднейшем угле атаки αнв, когда аэродинамическое качество самолета достигает максимального значения:

Угол планирования можно определить графически по поляре самолета (если она построена в одинаковых масштабах для СУ и СХ), проведя из начала координат вектор к соответствующей точке кривой (Рис.3.22,а). Угол, образованный вектором и осью Су, покажет величину угла планирования.

Минимальный угол планирования мин получим, проведя касательную к кривой из начала координат.

Так как качество самолета зависит только от угла атаки, то, следовательно, угол планирования от высоты полета и веса самолета не зависит.

Вертикальная скорость планирования.  Высота, которую самолет теряет при планировании за единицу времени, называется вертикальной скоростью планирования ( Рис. 8.2):

Рис. 8.2    Вертикальная скорость планирования.

Из Рис. 8.2 можно определить, что      .Если раскрыть формулу, то получим :

.

Анализ формулы показывает, что минимальная скорость снижения может быть получена при планировании самолета на экономической скорости  Vэк.

При увеличении полетного веса самолета вертикальная скорость планирования также увеличивается.

Увеличение высоты полета сопровождается уменьшением массовой плотности воздуха, скорость планирования увеличивается, вследствие чего возрастает вертикальная скорость снижения.

От величины вертикальной скорости зависит время снижения с данной высоты.

Дальность планирования. Расстояние по горизонтали, проходимое

самолетом относительно земли за время планирования с данной высоты, называется дальностью планирования (Рис.8.4):

Рис.8.4    К определению дальности планирования

Из рис. 8.4  можно определить :

Здесь H   – высота планирования;

Lпл– дальность планирования;

пл - угол планирования.

Отсюда:

Lпл=H / tgпл.

Так как  tgпл= tgкач =, формула дальности планирования приобретает вид: Lпл=HК.

Из формулы  следует, что дальность планирования зависит от высоты планирования и аэродинамического качества самолета, то есть от угла атаки.

Наибольшая дальность может быть достигнута при полете на наивыгоднейшем угле атаки αнв, при котором  аэродинамическое качество имеет максимальное значение.

Скорость наибольшей дальности планирования – это скорость по своей величине близка к наивыгоднейшей скорости горизонтального полета Vнв.

## Тема №9 Режим взлета самолета

Взлетом  называется ускоренное движение самолета от момента начала разбега до набора высоты 25 м.

Рис. 9.1  Элементы взлета самолета

Взлет включает в себя три этапа (рис.9.1): разбег по земле , отрыв и  набор безопасной высоты Hбез. По международным нормам для пассажирских самолетов Hбез=10,7м; для других типов самолетов принимают Hбез=25м.

Взлет представляет собой один из видов неустановившегося движения.

### Элементы взлета

Разбег – это ускоренное движение самолета по земле, необходимое для приобретения скорости, при которой крыло создает подъемную силу, необходимую для отрыва.

Перед началом разбега средства механизации крыла отклоняются во взлетное положение. Летчик плавно увеличивает тягу двигателей до максимальной, затем отпускает тормоза, и самолет начинает движение на всех колесах шасси.

Большая часть разбега производится «на трех точках»  (самолет касается земли и основными колесами, и носовым колесом).

В конце разбега, когда руль высоты становится достаточно эффективным, летчик путем увеличения угла атаки отрывает носовое колесо от земли и разбег продолжается на «двух точках». В процессе разбега скорость самолета увеличивается от нуля  до скорости отрыва. Разбег представляет собой ускоренное движение под действием неуравновешенных сил (рис.9.2):

Рис. 9.2 Силы, действующие на разбеге

- сила тяги двигательной установки Р; в начале разбега ее величина максимальна, а затем по мере увеличения скорости постепенно уменьшается;

- сила веса самолета G; направлена вниз;

- подъемная сила У; в начале разбега равна нулю, а в конце разбега, при отрыве достигает величины веса самолета;

- сила лобового сопротивления X; возрастает по мере разбега;

- нормальная сила реакции земли N; в начале разбега равна весу самолета, а по мере нарастания скорости и увеличения подъемной силы уменьшается до нуля при отрыве;

- сила трения пневматиков колес  о грунт F; зависит от коэффициента трения колес о землю  и от силы реакции земли N:

F=N f.

Уравнение движения центра тяжести самолета при разбеге будут иметь вид:

P –Х –F = jx ,

где jХ =  -  ускорение движения.

Из уравнения следует, что в направлении движения действует неуравновешенная сила, равная разности сил Р - (Х + F) и вызывающая ускорение движения. Сила трения колес о землю равна

F=f N=f(G-Y).

В реальных условиях ускорение зависит от коэффициента трения f, который изменяется в зависимости от состояния взлетной полосы.

Отрыв – это момент отделения самолета от земли.

Подъемная сила становится несколько больше силы веса. У современных самолетов угол атаки при отрыве не превышает  9–11 º.

Большое влияние оказывает техника выполнения взлета. Если с целью уменьшения длины разбега летчик резко выводит самолет на углы атаки, близкие к критическому, подъемная сила возрастает и самолет отрывается. Однако при этом скорость уменьшается до Vмин, ухудшаются характеристики устойчивости и управляемости, полет становится небезопасным.

Вследствие этого  в целях безопасности отрыв производится на углах атаки, меньших критического на 3–40 и скорости больше минимальной приблизительно на 15%.

Набор безопасной высоты. Выполняется с целью достижения высоты, обеспечивающей продолжение безопасного и быстрого  подъема.

Экономическая скорость не дает быстрого подъема, она является границей между интервалами первых и вторых режимов.  Поэтому подъем с этой скоростью на малой высоте опасен. Следовательно, сразу  после отрыва от земли выполняется выдерживание для дальнейшего разгона скорости с медленным отходом от земли.

Самолеты с большой тяговооруженностью  сразу после отрыва переходят к набору высоты, без выдерживания.

В первые секунды подъема запас скорости мал, что требует от летчика усиленного внимания и безупречного пилотирования.

### Взлетные характеристики самолета

К  ним относятся:

- длина разбега Lраз;

- скорость отрыва Vотр;

- длина взлетной дистанции Lвзл.

Длиной разбега называется путь, проходимый самолетом от момента страгивания до точки отрыва от земли.

Длина разбега является одной из главных характеристик, по которой определяют размер взлетно-посадочной полосы. Она рассчитывается по формуле:

Lраз= V2отр/2 jср,

где Vотр – скорость отрыва;        jср – среднее ускорение при разбеге.

Как следует из формулы, длина разбега зависит от скорости отрыва и величины среднего ускорения на разбеге.

Скоростью отрыва самолета называется скорость,  при которой достигается подъемная сила, необходимая для отрыва от земли. Определяется по формуле:

,

где Cyотр – коэффициент подъемной силы на угле атаки αотр  в момент отрыва, с учетом  механизации крыла.    .

Из формулы также видно, что скорость отрыва зависит от удельной нагрузки на крыло  и плотности воздуха ρ.

Взлетной дистанцией называется путь, проходимый самолетом от начала разбега до момента набора высоты 25 м.

Взлетная дистанция включает в себя длину разбега и воздушный участок пути от места отрыва до места набора высоты 25 м ( см. рис.9.1) :

Lвзл=  Lраз+Lвоз.

Длина воздушного участка зависит от угла набора высоты и определяется по формуле:

,

где - угол набора.

Чем меньше угол подъема, тем больше длина воздушного участка, тем больше  взлетная дистанция.

После отрыва на воздушном участке производится выдерживание с постепенным отходом от земли и разгоном скорости. Все движение требует избытка тяги, т. е. ускоряющей силы. На воздушном участке эта сила определяется по формуле:

Р= Р - Х - G Sinθ,

где Р – избыток тяги ( ускоряющая сила).

### Влияние эксплуатационных факторов

Влияние силы тяги. С увеличением силы тяги Р увеличивается ускоряющая сила Р-(Х+F). Следовательно, увеличивается ускорение, самолет быстрее набирает скорость отрыва.

Как правило, взлет производят на взлетном режиме.

Влияние взлетного веса. Увеличение массы самолета приводит к увеличению скорости отрыва  и уменьшению ускорения. И то и другое увеличивает длину разбега.

Влияние состояния поверхности аэродрома. При рыхлом, мягком грунте сила трения возрастает,  ускоряющая сила [Р - (Х + Р)] уменьшается, уменьшается ускорение,  длина разбега увеличивается. Применение взлетных полос с твердым покрытием является одним из способов уменьшения длины разбега.

Влияние механизации крыла. Перед взлетом на большинстве самолетов выпускаются щитки (или закрылки) во взлетное положение, чтобы увеличить максимальное значение коэффициента подъемной силы самолета.

Подъемная сила, необходимая для отрыва, создается  на меньшей скорости. Требуется  меньшая длина разбега.

Влияние давления и температуры воздуха. С уменьшением давления увеличивается скорость отрыва, а сила тяги уменьшается, что ведет к увеличению длины разбега.

При повышении температуры наружного воздуха длина разбега увеличивается, так как из-за уменьшения массовой плотности ρ увеличивается скорость отрыва и уменьшается сила тяги.

Влияние ветра. Взлет самолета, как правило, выполняется против ветра, так как встречный ветер сокращает разбег и взлетную дистанцию и облегчает управление самолетом.

Например, скорость отрыва составляет Vотр = 100 км/ч. Это значит, что на этой  скорости подъемная сила должна  уравновесить вес самолета.

Рассмотрим взлет самолета при встречном ветре U=36 км/ч. Когда самолет стоит на старте,  он  обдувается встречным потоком воздуха со скоростью 36 км/ч. Так как для отрыва необходима скорость 100 км/час,  самолет оторвется, когда его  путевая скорость относительно земли будет составлять 64 км/ч.

При взлете с попутным ветром при достижении путевой скорости самолета 36 км/ч его воздушная  скорость будет равна нулю (V=0).  Так как для отрыва необходима скорость Voтp = 100 км/ч,   самолет должен увеличить скорость до  значения100+36=136 км/ч.

Длина разбега с учетом попутного или встречного ветра определяется по формуле:

Из формулы видно, что длина разбега при взлете против ветра меньше, чем по ветру.

При взлете против ветра самолет лучше управляем, чем при безветрии, так как  в самом начале разбега обдувается встречным воздушным потоком.

При взлете по ветру самолет плохо слушается рулей.  Попутный ветер ослабляет также  эффект обдувки рулей струёй от воздушного винта.  Поэтому взлет необходимо осуществлять против ветра.

Взлет при боковом ветре. Наличие бокового ветра ухудшает взлетные характеристики самолета и усложняет технику его выполнения.

Несимметричное обтекание крыла создает разность подъемных сил правого и левого полукрыльев. В результате происходит накренение самолета на разбеге и снос по ветру после отрыва от земли. Несимметричное обтекание вертикального оперения и фюзеляжа создает разворачивающий момент против ветра (Рис. 9.3).

Рис.9.3  Взлет при боковом ветре

При разбеге кренящий момент от бокового ветра будет создавать разную нагрузку на колеса шасси. Для устранения разворота самолета при разбеге летчик использует элероны и руль направления. Однако их эффективность в начале разбега мала и величина отклонения рулей для предупреждения разворота будет больше в начале разбега. Поэтому при взлете с боковым ветром необходимо:

- для уменьшения кренящего момента во время разбега отклонять ручку управления против ветра, а для предупреждения разворота самолета отклонять руль направления по ветру;

- по мере увеличения скорости на разбеге их отклонение следует постепенно уменьшать;

- отрыв самолета производить на несколько увеличенной скорости;

- после отрыва самолета от ВПП борьбу со сносом вести созданием крена против ветра и отклонением руля направления по ветру; с высоты 50 м борьбу со сносом вести углом упреждения.

## Тема №10 Режим посадки самолета

Посадка является завершающим этапом полёта и представляет собой замедленное движение самолета с высоты 25 м до полной остановки после пробега по земле.

Посадка состоит из следующих этапов (рис. 10.1):

- планирования (снижения);

- выравнивания;

- выдерживания;

- приземления (парашютирования);

- пробега.

Рис. 10.1  Этапы посадки самолета

Рис.10.2  Схема захода на посадку

Посадка - сложный и ответственный маневр, завершающий полет. Ему предшествуют выход к аэродрому и заход на посадку.

Маневр захода на посадку производится в непосредственной близости к аэродрому и имеет целью подготовку самолета к выполнению посадки. При визуальном заходе на посадку нормальным является движение самолета по прямоугольному маршруту (“коробочке”) (рис. 10.2).

Летчик производит предварительный расчет на посадку. На этом этапе должны быть выпущены закрылки (щитки), шасси, установлена необходимая скорость снижения. Затем с определенной высоты летчик переносит взгляд на землю. Начинается выполнение первого этапа посадки - планирования.

### Элементы посадки

Планирование – это установившееся движение самолета, необходимое для подвода самолета к земле на безопасной скорости.

Началом посадочного планирования считается момент выхода самолета на безопасную  высоту Hбез на границе аэродрома. Для пассажирских самолетов эта высота принята 15 м.

Во избежание срыва потока и перехода на критические углы атаки скорость самолета при планировании Vпл должна быть на 15 % больше скорости минимальной Vmin с учетом механизации крыла.

При планировании аэродинамическое качество желательно снижать в целях увеличения угла снижения и сокращения горизонтального участка пути.

Угол установившегося планирования определяется по формуле:

Поэтому длина  Lпл= HбезК.

Предпосадочное планирование выполняется с выпущенными шасси и закрылками (щитками), поэтому аэродинамическое качество невелико, что усложняет технику выполнения выравнивания. Двигатель  работает на малом газе.

При увеличении тяги угол планирования и вертикальная скорость уменьшаются, что облегчает уход на второй круг.

При планировании летчик рассчитывает место приземления. Для этого после четвертого разворота он  устанавливает заданную скорость планирования и наклон траектории планирования. При снижении самолет выводится в точку начала выравнивания, находящуюся на высоте примерно  6 - 10 м.

Для уменьшения скорости по траектории и вертикальной скорости снижения на этом этапе   применяются закрылки, щитки или другие виды механизации крыла, которые увеличивают коэффициент подъемной силы и уменьшают скорость планирования.

Выравнивание представляет собой процесс перехода от прямолинейного равномерного снижения к траектории горизонтального полета в конце выравнивания.

Летчик, отклоняя ручку управления на себя, увеличивает угол атаки самолета, создавая дополнительную подъемную силу (У, которая искривляет траекторию (рис.10.3).

Рис. 10.3  Силы, действующие на выравнивании

Увеличение угла атаки сопровождается увеличением силы лобового сопротивления, вследствие чего происходит уменьшение поступательной скорости.

Выравнивание рассчитывается так, чтобы самолет по окончании выравнивания оказался на высоте не более 0,5 м над землей.

Выдерживание производится для уменьшения скорости до посадочной и представляет собой торможение самолета в горизонтальном полете.

Под действием лобового сопротивления  скорость все время уменьшается. Для поддержания заданной высоты над поверхностью аэродрома по мере падения скорости летчик взятием ручки на себя увеличивает угол атаки (т. е. Су), что позволяет сохранить подъемную силу, а следовательно, и прямолинейность траектории.

В момент, когда угол атаки окажется равным посадочному (пос), дальнейшее его увеличение прекращается. Скорость полета, соответствующая этому моменту, называется посадочной.

Посадочный угол атаки обычно не превышает 9–11о. На этом угле атаки летчик заканчивает выдерживание, подъемная сила становится меньше веса и самолет парашютирует на землю. В процессе парашютирования скорость практически не успевает измениться. Участок приземления очень мал и при расчете во внимание не принимается.

Пробег самолета – это замедленное движение самолета после приземления до полной остановки. Представляет собой  заключительную стадию посадки.

Современные самолеты с носовым колесом шасси приземляются сначала на основные колеса, после чего летчик плавно опускает носовое колесо и начинает торможение основных колес.

У самолетов с хвостовым колесом посадка совершается на все три точки.

Для уменьшения длины пробега используются воздушные и колесные тормоза, тормозные парашюты (если они имеются на самолете). На некоторых самолетах устанавливаются специальные устройства для создания отрицательной тяги двигателей – реверса тяги. На винтовых самолетах для этого используются реверсивные винты. На палубах авианосцев применяют задерживающие сети, тросы с амортизаторами и другие средства.

### Посадочные характеристики самолета

К ним относятся:

-посадочная скорость Vпос;

-длина пробега Lпр;

-посадочная дистанция Lпос.

Посадочной скоростью называется скорость в момент приземления. Она определяется по формуле:

,

где  Cyпос – коеффициент подъемной силы на угле атаки αпос в момент касания земли, с учетом  работы механизации крыла.    .

Из формулы видно, что посадочная скорость зависит также от удельной нагрузки на крыло  и плотности воздуха ρ.

С приближением к поверхности земли начинает сказываться эффект  экранирующего влияния земли («воздушной подушки»). Происходит как бы увеличение плотности воздуха. С учетом этого можно записать:

где  0,94 - коэффициент, учитывающий близость земли.

Из формулы следует, что зависимость посадочной скорости от веса самолета, атмосферных условий и коэффициента подъемной силы такая же, как и для  скорости отрыва для взлета.

У всех самолетов посадочная скорость меньше скорости отрыва. Это объясняется тем, что посадочный вес самолета меньше веса взлетного.

Задача.   Как изменится посадочная скорость самолёта, если при отклонении закрылков коэффициент Су увеличивается от 0,7 до 2,8?

Длиной пробега Lпр называется расстояние, проходимое самолетом по земле от момента приземления до полной остановки.

На пробеге, кроме аэродинамических сил У и Х, на самолет действует сила трения колес о землю F=F1+F2 (Рис.10.4).

По мере уменьшения скорости подъемная сила и сила лобового сопротивления уменьшаются, а силы реакции земли N1 и N2 увеличиваются.

Рис.10.4 Силы, действующие на пробеге

Силами, замедляющими движение на пробеге, являются сила трения колес о землю F и сила лобового сопротивления Х. Длина пробега определяется по формуле:

Здесь: Vпос- посадочная скорость;

iСР = -g - среднее ускорение торможения, зависящее от состояния ВПП и использования тормозов.

Из формулы видно, что для уменьшения длины пробега необходимо уменьшать посадочную скорость (Vпос) или увеличивать тормозящие силы Х и F за счет применения тормозных устройств на колесах шасси или реверса тяги.

Посадочной дистанцией называется расстояние по горизонтали, проходимое самолетом от начала снижения с границы аэродрома до полной остановки после пробега( см. рис.10.1).

Посадочная дистанция включает в себя воздушный участок и движение по земле:

Lпос.дис=Lсниж+Lвыр+Lвыд+Lпр   или   Lпос.дис=(1,2 ÷2,5) Lпр.

Величина посадочной дистанции определяет границы безопасной посадки самолета.

Выводы: -Взлетно-посадочные характеристики самолета являются очень важными для эксплуатации самолета, так как от них зависят размеры 	взлетно- посадочных полос  аэродрома и подходов к ним, а значит  	безопасность взлета и посадки.

-Взлет и посадка являются наиболее  ответственными режимами полета. Все элементы этих режимов считаются сложными по технике пилотирования и требуют от пилота  грамотных действий и  точного расчета. Самолет, как летательный аппарат, должен быть хорошо подготовлен к полету и  находиться в  технически  исправном  состоянии;

-Эксплуатационными факторами, влияющими на взлетно-посадочные характеристики, являются: посадочный вес, использование механизации крыла, скорость и направление ветра, состояние атмосферы, применение средств торможения, состояние и уклон ВПП.

Вопросы для повторения:

- Из каких этапов состоит взлёт самолёта?

- От каких факторов зависит скорость отрыва?

- Какими способами сокращается длина разбега?

- Как влияет температура воздуха на длину разбега?

- Как изменяются силы, действующие на самолёт в процессе разбега?

- Из каких этапов состоит посадка самолёта?

- Какое назначение имеет выравнивание? выдерживание?

- Влияет ли высота аэродрома на длину пробега? Каким образом?

- Какими способами сокращается посадочная дистанция самолёта?

## Тема №11  Виражи и развороты самолета

### Аэродинамические перегрузки

Перегрузкой называется отношение равнодействующей всех сил, действующих на самолет, к весу самолета.

Полная перегрузка определяется по формуле:

где nx - продольная перегрузка;

nу - нормальная перегрузка;

nz - боковая перегрузка.

Продольная перегрузка  nх возникает при изменении тяги двигателя и лобового сопротивления.

Определяется по формуле:

Боковая перегрузка  nz возникает при полете самолета со скольжением. Но по величине боковая перегрузка очень мала. Поэтому в расчетах её принимают равной нулю.

Нормальной перегрузкой  nу называется отношение подъемной силы к весу самолета. Определяется по формуле:

В горизонтальном полете при спокойной атмосфере подъемная сила равна весу самолета, следовательно, нормальная перегрузка равна единице:

### Понятие виража самолета

Вираж самолета – это криволинейный полет самолета в горизонтальной плоскости с разворотом на 360°.

Часть виража называется разворотом. Вираж с постоянной скоростью и углом крена называется установившимся. Установившийся вираж без скольжения называется правильным  (Рис.11.2,а).

Рис. 11.2   Схемы виражей: а - правильный вираж; б - вираж с внутренним скольжением; в - вираж с внешним скольжением

Вираж может быть неустановившимся, при котором будет меняться скорость и радиус, вираж со скольжением, вираж с набором или потерей высоты.

Если самолет имеет скольжение во внутреннюю сторону виража или во внешнюю, то направление скорости не совпадает с плоскостью симметрии и составляет с ней некоторый угол ( (Рис.11.2,б,в). В первом случае скольжение называется  внутренним, во втором - внешним.

### Правильный вираж

На вираже на самолет действует подъемная сила Y, лобовое сопротивление X, вес самолета G и тяга силовой установки Р.

Для выполнения виража необходима неуравновешенная сила (центростремительная сила). Для получения этой силы необходимо накренить самолет элеронами в сторону виража на угол (, который называется углом крена (Рис.11.3). На этот же угол наклоняется  вектор подъемной силы крыла .

Рис. 11.3    Схема сил  на вираже (вид спереди)

Разложив подъемную силу по вертикали и горизонтали, получим две ее составляющие –  Ycos  и Ysin . Из них сила Ycos  должна уравновешивать силу веса самолета G, а сила Y sin  служит центростремительной силой.

Следовательно, для осуществления правильного виража подъемная сила должна увеличиться, чтобы составляющая Ycos могла уравновесить вес самолета G. Это достигается двумя способами: увеличением угла атаки или увеличением скорости полета. Если не выполнить эти условия, то самолет будет снижаться, т. е. получится неправильный вираж –  со скольжением.

Уравнения движения на правильном вираже:

-условие постоянства скорости:     Р-Х=0;

-условие постоянства высоты:        Ycos - G=0;

-условие искривления траектории:

Здесь rв - радиус виража.

### Перегрузка на вираже

Для выполнения виража подъемная сила должна быть увеличена. Следовательно, на вираже создается перегрузка. Она будет расти с увеличением крена:

.

Из формулы следует, что на правильном вираже величина потребной перегрузки определяется только углом крена.

Следовательно, чем больше угол крена, тем больше перегрузка.

### Скорость, потребная для виража

Для выполнения виража необходимо увеличить подъемную силу по сравнению с горизонтальным полетом:

.
Из уравнения получим:

Скорость, потребная на вираже, в  раз больше, чем в горизонтальном полете. Так как перегрузка на вираже больше единицы, потребная скорость больше скорости горизонтального полета при том же угле атаки.

Влияние высоты.  С увеличением высоты полета скорость, потребная для виража, увеличивается. При этом скорость по прибору остается неизменной. Выполняя вираж на высоте, необходимо выдерживать ту же скорость по прибору, которая необходима у земли (при одинаковом полетном весе самолета).

Влияние веса самолета. С увеличением веса потребная скорость горизонтального полёта возрастает. Соответственно возрастает и потребная скорость для виража.

### Тяга и мощность, потребные для виража

Потребной тягой и мощностью для виража называется необходимая тяга или мощность, необходимые для  уравновешивания лобового сопротивления самолета на правильном вираже при данных значениях угла атаки и угла крена.

Увеличение потребной скорости на вираже сопровождается увеличением лобового сопротивления по сравнению с горизонтальным полетом. Поэтому потребные для виража тяга и мощность должны быть больше, чем для горизонтального полета.

Но потребная  скорость на вираже равна  следовательно:

откуда

Из формулы следует, что с увеличением крена (перегрузки) потребная тяга на вираже возрастает.

Потребная мощность равна

откуда

Задача   Определите подъёмную силу самолёта в полёте с перегрузкой n=1,5. Вес самолёта G=20000 кгс.

Вопросы для повторения:

- Какие силы действуют на самолёт в криволинейном полёте?

- Что называется нормальной перегрузкой самолёта? От чего она зависит при правильном вираже?

- Почему при правильном вираже на самолёт действует перегрузка?

## Тема №12 Равновесие и балансировка ЛА

### Понятие и условия равновесия

При взаимодействии с воздухом возникают внешние аэродинамические силы и моменты этих сил, которые нагружают самолет. Для выполнения  установившихся режимов полета требуется равновесие внешних сил и моментов, действующих на самолет.

Равновесием самолета называется такое его состояние, при котором сохраняется неизменным положение самолета относительно связанных осей оx1,оy1,оz1 ( рис.12.1).

Рис. 12.1   Оси вращения самолета

Проекции внешних сил на связанные оси координат оx1,оy1,оz1, а также моменты относительно этих осей должны быть равны нулю:

| X = 0 | Мх = 0 |  |
| --- | --- | --- |
| У = 0 | Му = 0 |  |
| Z = 0 | Мz = 0. |  |

Ось оx1  связана с самолетом, находится в плоскости симметрии.

Ось оy1 перпендикулярна оси оx1 и направлена вверх.

Ось оz1 перпендикулярна осям оy1  и оy1 и направлена вдоль правой плоскости крыла.

Из рис. 12.1 видно, что на самолет действуют следующие моменты:

-Продольный момент или момент тангажа Mz стремящийся повернуть самолет вокруг оси оz1. Может быть кабрирующим, или пикирующим;

-Поперечный момент или  момент крена Мх, стремящийся повернуть самолет вокруг оси оx1;

-Путевой момент или момент рыскания My, стремящийся повернуть самолет вокруг оси оy1, изменить курс самолета.

Устойчивость характеризует способность самолета без вмешательства летчика сохранять заданный режим полета.

Управляемость - это способность самолета реагировать на отклонение летчиком рулей управления (рулей высоты, поворота и элеронов).

Между равновесием, устойчивостью и управляемостью существует определенная взаимосвязь. При изучении устойчивости и управляемости обычно используют связанную систему координат (рис. 12.1).

Начало связанной системы координат условно выбрано в центре тяжести самолёта.

### Центр тяжести самолета

Вес самолета складывается из веса пустого самолета, веса топлива, грузов, экипажа и т. д.

Центром тяжести самолета называется точка приложения  равнодействующей  весов всех частей самолета.

Рис.12.2    Определение центра тяжести самолета методом взвешивания

Положение центра тяжести (ц. т.) на самолете определяется методом двойного взвешивания (рис. 12.2).

Самолет устанавливается на весы в двух положениях, При каждом взвешивании замеряются показания передних и задних весов. Зная расстояние между весами и показания передних и задних весов, для каждого из этих положений самолета определяются равнодействующие силы и линии их действия.

Точка пересечения линии действия равнодействующих 1-1 и 2-2 будет центром тяжести самолета.

В процессе полета по мере выработки топлива, сброса грузов положение центра тяжести изменяется.  Поэтому конструкторы стремятся так разместить грузы в самолете, чтобы не нарушалась допустимая центровка.

### Центровка самолета

Расстояние от центра тяжести до начала средней аэродинамической хорды (САХ), выраженное в процентах ее длины, называется центровкой самолета (Рис.12.3).

где  xТ   -  расстояние от центра тяжести до носка САХ, м(мм);

bСАХ - длина САХ,  м(мм).

Рис.12.3    Положение центра тяжести самолета

При изменении загрузки самолета, при изменении полетного веса самолета меняется положение центра тяжести, следовательно, меняется  и центровка самолета.

Перемещение грузов внутри самолета в полете также сказывается на положении центра тяжести. При размещении грузов в носовой части самолета центровка становится более передней,  размещение грузов в хвостовой части смещает центровку назад, она становится более задней. 	Центровка является важной характеристикой самолета, связанной с его балансировкой, устойчивостью и управляемостью. Поэтому для каждого самолета назначается разрешенный диапазон центровок.

Предельные центровки. Предельно передней центровкой называется центровка, при которой самолет может выйти на посадочный угол атаки с данным отклонением руля высоты.

У современных самолетов предельно передняя центровка лежит в пределах 10-20% САХ.

Предельно задняя центровка назначается, исходя из требований достаточной устойчивости самолета. Это зависит от предельного положения фокуса самолета.

Центр тяжести должен располагаться впереди фокуса.

Разность между предельно задней и предельно передней центровками называется диапазоном центровок.

### Средняя аэродинамическая хорда крыла

Положение центра тяжести самолёта ориентируется относительно средней аэродинамической хорды крыла.

Средней аэродинамической хордой  крыла (САХ) называется хорда такого прямоугольного крыла, которое имеет одинаковые с данным крылом площадь, величину полной аэродинамической силы и положение центра давления (ЦД) при равных углах атаки (рис. 12.4).

Рис. 12.4   Средние аэродинамические хорды крыльев

Координаты САХ для каждого самолета определяются в процессе проектирования и указываются в техническом описании. Сама хорда наносится на чертеж общего вида самолета, см. рис. 12.3.

Зная величину и положение САХ на самолете, относительно нее определяется положение центра тяжести самолета, центра давления крыла фокуса и т. д.

Положение центра тяжести и центра давления, как правило, не совпадают. Поэтому образуется момент аэродинамической силы крыла относительно центра тяжести.  Величина этого момента зависит от величины силы и расстояния между ЦТ и центром давления. Их положение определяется расстоянием от начала САХ, выраженное в линейных величинах или в процентах длины САХ.

### Продольное равновесие и балансировка самолета

Продольное равновесие – это такое состояние самолёта, при котором он не изменяет своего положения в полёте относительно поперечной оси  оz .

Чтобы обеспечить продольное равновесие самолета в полете, необходимо его сбалансировать.

Балансировкой самолета называется процесс выдерживания равновесия в полете. Для этого необходимо уравновесить все моменты, действующие  относительно оси  оz.

Для объяснения балансировки рассмотрим установившийся горизонтальный полет (Рис.12.5 ).

На самолет действуют следующие  продольные моменты.

Рис. 12.5    Условия продольного равновесия самолета в горизонтальном полете

-Вес G приложен к центру тяжести, следовательно, момент его относительно оси оz  всегда равен нулю;

-Подъемная сила Y действует на плече а, и ее момент стремится повернуть самолет на  уменьшение угла атаки. Момент подъемной силы крыла называется моментом крыла. Так как этот момент стремится уменьшить угол атаки самолета, его называют  пикирующим;

- Если сила тяги Р и сила лобового сопротивления Х проходят через ЦТ, т. е. их моменты равны нулю.

Чтобы самолет не поворачивался и  продолжал горизонтальный полет, необходимо уравновесить пикирующий момент. Для этого горизонтальное оперение (ГО)  должно  создавать  подъемную силу yГ.О., направленную вниз.

### Поперечная балансировка

Поперечной балансировкой самолета называется такое его состояние, когда действующие на самолет силы не вызывают вращение самолета вокруг продольной оси  оx1.

Для поперечной балансировки в прямолинейном полете необходимо равновесие моментов крена. При этом  сумма моментов относительно оси оx1  должна быть была равна нулю:

При этом сохраняется постоянный угол крена.

Моментами крена на самолете являются (рис.12.7):

-момент от подъемной силы правого полукрыла У1;

-момент от подъемной силы левого полукрыла У2.

Эти моменты могут изменяться при отклонении элеронов, в полете со скольжением.

-моменты от веса полукрыльев G1 и  G2.

Эти моменты могут изменяться при неравномерной выработке топлива из баков;

### Путевая балансировка

Путевой балансировкой самолета называется процесс выдерживания путевого равновесия самолета.

Путевым равновесием самолета называется такое его состояние, когда действующие на самолет силы не вызывают вращения самолета вокруг вертикальной  оси оy1.

При  этом сохраняется  постоянным угол рыскания.

Для сохранения путевого равновесия необходимо, чтобы сумма всех моментов относительно оси оy1 равнялась нулю (рис. 12.8):

Рис. 12.8    Схема сил и моментов, действующих на самолет относительно оси Y

Самолет находится под действием следующих моментов рыскания:

- от силы лобового сопротивления правого полукрыла Хпр;

-от силы лобового сопротивления левого полукрыла Хлев;

-от силы тяги силовых установок  Рпр и Рлев;

- от влияния струи от винтов силовых установок.

Моменты рыскания создаются в основном силами лобового сопротивления полукрыльев и силами тяги двигателей.

Для самолетов с несколькими двигателями, расположенными вдоль оси оZ1, нарушение путевого равновесия может происходить из-за неодинакового режима работы двигателей. Отказ в работе одного из двигателей приводит к  резкому нарушению путевого равновесия.

Восстановление путевого равновесия осуществляется путем отклонения руля направления в соответствующую сторону.

Выводы: -На установившихся режимах полета самолет находится в состоянии равновесия. Условием равновесия является равенство нулю алгебраической суммы сил и моментов этих сил относительно связанных осей;

-В состоянии равновесия самолета сохраняются постоянными скорости, углы тангажа, крена и рыскания;

-Для выдерживания состояния равновесия летчик осуществляет балансировку самолета с помощью органов управления – аэродинамических рулей.

Вопросы для повторения:

- Как называются моменты относительно осей вращения самолёта?

- По какому признаку судят о продольном равновесии?

- Что называется боковым равновесием самолёта? Каковы признаки нарушения равновесия?

- Как влияет центровка на равновесие самолёта?

- Назовите причины нарушения путевого равновесия самолёта.

- Что такое балансировка самолёта?

- Как осуществляется балансировка самолёта относительно оси ОХ?

## Тема №13 Устойчивость самолета

### Понятие устойчивости

В реальном полете самолет движется не в абсолютно спокойном воздухе, а на него непрерывно действуют различные случайные силы или возмущения. Движение самолета в этих условиях называется возмущенным.

Самолет называется устойчивым, если он обладает способностью без вмешательства летчика  в управление самостоятельно возвращаться к исходному режиму полета после прекращения действия случайного возмущения, вызвавшего изменение режима полета.

Если самолет не обладает такой способностью, то он называется неустойчивым. Неустойчивый или малоустойчивый самолет требует частого вмешательства летчика в управление. Устраняя возмущения, летчик утомляется и отвлекается от выполнения полетного задания. Полет на самолете становится даже опасным.

Как рассмотрено ранее, режим установившегося прямолинейного полета определяется тремя характерными параметрами –  скоростью, углами атаки и углами тангажа. Такое движение называют невозмущенным.

Равновесие и балансировка самолета в невозмущенном движении  подобны равновесию  шарика на поверхностях различной формы (рис.13.1). Равновесие шарика на вогнутой криволинейной  поверхности (а) соответствует устойчивому  самолету, а положение шарика на выпуклой поверхности (б) – неустойчивому самолету.

Рис.13.1  Объяснение видов равновесия:

а) – устойчивого; б) – неустойчивого; в) – нейтрального

Если шарик под действием возмущения выйдет из состояния равновесия, то после окончания действия возмущения и шарик, и самолет возвратятся в исходное состояние равновесия.

Неустойчивый самолет, а также шарик, находящийся в состоянии неустойчивого равновесия, не возвратятся в исходное состояние равновесия без постороннего вмешательства.

Состояние равновесия, в котором находится шарик на плоской поверхности(в), подобно состоянию равновесия нейтрального самолета.  Возмущенное движение самолета в пространстве включает в себя:

-продольное движение в плоскости симметрии самолета, то есть перемещение по осям оx1,оy1 и вращение вокруг оси оz1;

-боковое движение, то есть  перемещение вдоль оси оz1 и вращение вокруг осей оx1,оy1.

В соответствии с таким разделением возмущенного движения самолета на продольное и боковое, можно также  раздельно рассматривать устойчивость и управляемость в продольном и боковом движениях (продольную и боковую устойчивость).

### Продольная устойчивость самолета

Продольной устойчивостью самолета называется способность его сохранять заданный режим полета в состоянии продольного равновесия и самостоятельно  возвращаться к нему после воздействия на самолет внешних возмущений.

Аэродинамические силы и моменты в продольном движении самолета определяются углами атаки и скоростью самолета. Поэтому необходимо знать характер изменения этих параметров в возмущенном движении.

Самолет быстро изменяет угол атаки и сравнительно медленно – скорость полета. Поэтому рассматривается два вида продольной устойчивости: устойчивость по углу атаки (по перегрузке) и устойчивость по скорости.

Устойчивость по перегрузке проявляется в начале возмущенного движения. Быстрое восстановление угла атаки и перегрузки обеспечивает быстроту управления самолетом.

Устойчивость по скорости проявляется медленно и может привести к изменению скорости, если летчик не вмешивается в управление самолетом.

Продольная статическая устойчивость по перегрузке - это способность самолета создавать статические моменты, направленные на восстановление исходного угла атаки (перегрузки).

Устойчивый по перегрузке самолет имеет стремление в первый момент после возмущения восстановить угол атаки.

Проявление устойчивости по перегрузке показано на рис. 13.2.

При случайном увеличении угла атаки на величину  возникает приращение  подъемной силы Y, приложенное в фокусе самолета. Поведение самолета будет зависеть от взаимного расположения фокуса и центра тяжести.

Рис. 13.2   Объяснение продольной статической устойчивости самолета по перегрузке

Фокусом крыла называется точка, относительно которой момент аэродинамических сил не зависит от угла атаки (Рис. ). Аэродинамический фокус принято обозначать буквой F, а его координату буквой ХF.

Рис. 13.3    К определению аэродинамического фокуса крыла

В аэродинамике введено понятие фокуса как точки приложения приращения подъемной силы крыла.

С изменением угла атаки подъемная сила изменяется, а ее момент относительно фокуса остается постоянным. Это возможно при условии, что дополнительная подъемная сила ∆У, возникающая при изменении угла атаки, будет приложена в аэродинамическом фокусе. Поэтому момент от дополнительной подъемной силы относительно фокуса всегда равен нулю.

Положение фокуса крыла относительно САХ может существенно отличаться от положения центра давления.

Положение фокуса крыла определяется его формой в плане и не зависит от угла атаки и скорости полета.

Понятие фокус самолета аналогично понятию фокуса крыла. Положение фокуса самолета определяется положением фокусов его частей (крыла, оперения, фюзеляжа), рис 13.5.

Рис. 13.5    К определению фокуса самолета

Фокус самолета расположен позади фокуса крыла на 30...40% САХ (для самолетов с прямым крылом).

При расположении фокуса позади центра тяжести самолета увеличение угла атаки приводит к появлению стабилизирующего момента (пикирующего), под действием которого приращение угла атаки  уменьшается и самолет стремится вернуться в исходный режим. В этом случае самолет статически устойчив по перегрузке.

При расположении фокуса впереди центра тяжести самолета увеличение угла атаки приводит к появлению дестабилизирующего (кабрирующего) момента, под действием которого приращение угла атаки  возрастает еще больше. Самолет будет увеличивать угол атаки и перегрузку до выхода на режим сваливания. В этом случае самолет в продольном отношении неустойчив по перегрузке.

Центровка, при которой центр тяжести самолета совпадает с фокусом самолета, называется нейтральной или критической.

Разность между нейтральной и фактической центровками XF - XT называется запасом центровки или запасом устойчивости по перегрузке.

При всех вариантах загрузки центр тяжести самолета должен находиться впереди фокуса.

Продольной устойчивостью по скорости называется способность самолета восстанавливать скорость полета и угол наклона траектории исходного режима.

Самолет, обладающий устойчивостью по перегрузке, быстро прекращает колебательное движение. Особенность поведения устойчивого самолета при нарушении равновесия состоит в том, что он быстро восстанавливает угол атаки и перегрузку исходного режима, но не восстанавливает исходный угол наклона траектории и угол тангажа.

Поэтому дальнейшее движение связано с отклонениями самолета от траектории установившегося полета. Это сопровождается изменением скорости и высоты. Интерес представляет, как самолет реагирует на изменение скорости сразу после устранения возмущений. Эта тенденция зависит от статической устойчивости по скорости.

Всякое изменение скорости полета из-за какой-либо случайной причины сопровождается изменением аэродинамических сил и моментов. Если при увеличении скорости полета подъемная сила увеличивается, то появляется избыток ее Y, траектория движения искривляется вверх. Это ведет к уменьшению скорости.

Уменьшение скорости у статически устойчивых самолетов сопровождается уменьшением подъемной силы, искривлением траектории полета вниз. При снижении скорость полета увеличивается. В обоих случаях самолет стремится восстановить исходную скорость полета.

То есть, условием статической устойчивости самолета по скорости является увеличение подъемной силы при увеличении скорости, и наоборот:

### Поперечная устойчивость самолета

Способность самолета без вмешательства летчика восстанавливать в полете первоначальное состояние поперечного равновесия называется поперечной устойчивостью.

Если под влиянием внешнего воздействия поперечное равновесие нарушается и самолет кренится, на полукрыльях происходит изменение углов атаки.

При вращении самолета вокруг продольной оси оx1  на опускающемся крыле углы атаки увеличиваются, а на поднимающемся - уменьшаются (рис.13.6). Тогда на поднимающемся крыле подъемная сила УПОД будет меньше, а на опускающемся больше:

Результирующая подъемных сил Y', действуя на плечо а, создаст тормозящий (демпфирующий) момент МХ.демпф, препятствующий дальнейшему увеличению угла крена. Как только вращение (кренение) прекращается, прекращается и действие этого момента. Восстановить исходное поперечное равновесие демпфирующий момент не может.

Вращение самолета прекратится, и он останется накрененным на некоторый угол  (рис. 13.7).

Рис.13.6    Схема сил, действующих на самолет при его вращении относительно оси Х

Рис. 13.7     Восстановление поперечного равновесия при скольжении самолета

Самолет начинает скользить на опущенное крыло под воздействием силы ZСК - составляющей силы веса и подъемной силы (Рис. 13.7,а).

При полете со скольжением обтекание полукрыльев и распределение давления на них изменяется. На опущенном полукрыле условия обтекания лучше, а на поднятом, из-за аэродинамического затенения, хуже. Поэтому на опущенном крыле подъемная сила создается больше, чем на поднятом (Уоп > Упод).

Результирующая подъемная сила У’, действуя на плече а относительно центра тяжести, создаст восстанавливающий момент МВОСТ (Рис. 13.7,б).

Таким образом, поперечная устойчивость обеспечивается самим крылом за счет скольжения. Величина восстанавливающего момента, степень устойчивости зависят от:

-площади крыла,

-угла поперечного «V»,

-стреловидности, удлинения крыла,

-от площади вертикального оперения.

Рис. 13.8    Влияние угла поперечного V на поперечную устойчивость самолета

Угол поперечного «V» крыла имеет большое значение для поперечной устойчивости самолета. Как видно из рис.13.8, полукрылья обтекаются боковым потоком воздуха под различными углами атаки.

При скольжении у опущенного полукрыла угол атаки дополнительно  увеличивается по сравнением с  поднятым полукрылом. Произойдет увеличение подъемной силы на опущенном  крыле и уменьшение на поднятом.

У современных самолетов с прямыми и трапециевидными крыльями угол поперечного «V» находится в пределах от 0 до +7°.

Стреловидность крыла увеличивает поперечную устойчивость самолета. Появляется дополнительный восстанавливающий момент за счет стреловидности. Однако у самолетов с крылом прямой стреловидности поперечная устойчивость может возрасти настолько, что станет излишней.  Это ухудшает управляемость и может вызвать так называемую колебательную неустойчивость. По этой причине у самолетов со стреловидным крылом угол поперечного «V» делают отрицательным (до -5°).

Удлинение крыла. Чем больше удлинение крыла, тем на большем плече будет действовать подъемная сила Укр, тем больше восстанавливающий момент, следовательно, лучше поперечная устойчивость самолета.

Также на поперечную устойчивость оказывают влияние боковые поверхности фюзеляжа, вертикального оперения. Это положительно отразится на поперечной устойчивости, особенно у самолетов с нижним и средним расположением крыла.

### Путевая устойчивость самолета

Способность самолета без вмешательства летчика восстанавливать первоначальное состояние путевого равновесия называется путевой устойчивостью.

Предположим, что под действием внешних возмущений самолет повернется относительно  вертикальной оси оy1 на некоторый угол рыскания. При этом будет  нарушена симметрия обтекания самолета, возникает боковая обдувка (рис.13.10.б).

Рис.13.10  Восстановление путевого равновесия

В результате воздействия воздушного потока на боковую поверхность фюзеляжа и на вертикальное оперение появятся боковые силы Р, которые создадут момент, направленный на возвращение самолета в исходное положение.

Величина восстанавливающего момента Мвосст зависит от:

-площади вертикального оперения;

-носовой и хвостовой части фюзеляжа;

-центровки самолета;

-стреловидности крыла.

Восстанавливающий момент самолета определяется по формуле:

Момент от аэродинамической силы  носовой части фюзеляжа Рнос.ф будет уменьшать восстанавливающий момент, а  хвостовой Рхв.ф – увеличивать.

-Основная доля восстанавливающего момента приходится на вертикальное оперение от боковой  силы Рво. Благодаря вертикальному оперению самолет, подобно флюгеру, стремится стать по потоку и самостоятельно восстановить нарушенное равновесие. Поэтому путевую устойчивость называют флюгерной.

-Большая длина носовой части фюзеляжа современных самолетов ухудшает путевую устойчивость, поэтому вертикальное оперение таких самолетов имеет увеличенные размеры.

-Увеличение длины хвостовой части фюзеляжа улучшает путевую устойчивость, так как увеличивается восстанавливающий момент за счет плеча lв.о боковой силы вертикального оперения Рво.

-Смещение центровки самолета вперед равносильно увеличению длины хвостовой части фюзеляжа.

-Стреловидность крыла оказывает положительное влияние на путевую устойчивость самолета. На рис. 13.11 видно, что при скольжении стреловидного крыла с углом на вынесенном вперед полукрыле лобовое сопротивление станет больше, чем на другом (ХЛ>ХПР).   Возникает дополнительный восстанавливающий момент крыла:

Му ВОС = ХЛЕВ ·α – ХПР · b .

Рис. 13.11    Влияние стреловидности на путевую устойчивость

Выводы:

-Путевая и поперечная устойчивость связаны между собой и объединены в понятие боковой устойчивости;

-Поперечная устойчивость самолета обеспечивается  крылом. Путевая устойчивость самолета обеспечивается благодаря удлинению хвостовой части фюзеляжа и наличию вертикального оперения.

-Запас боковой устойчивости зависит от геометрических характеристик крыла и самолета, центровки, а также от величины угла атаки и скорости полета.

## Тема №14 Управляемость самолета

### Понятие управляемости

Под  управляемостью самолета понимается его способность изменять или восстанавливать равновесие  под действием отклонения рулей управления.

Управление самолетом состоит из систем управления рулем высоты,  рулем направления и элеронами. С помощью проводки управления рули связаны с рычагами управления,  находящимися в кабине пилота (рис.14.1).

Рис. 14.1  Управление самолетом:

а) – рулем высоты; б) – рулем направления; в) – элеронами

Так как равновесие рассматривается относительно связанных осей оx1,оy1 и оz1  и  подразделяется на продольное, поперечное и путевое, управляемость также изучается в виде  продольной, поперечной и путевой. Поперечная и путевая управляемость объединяются в понятие боковой управляемости.

Поворот и балансировка самолета относительно поперечной оси оz1  осуществляются  рулями высоты (или управляемым стабилизатором). Командный рычаг управления рулем высоты и элеронами  представляет собой  штурвальную колонку 1, рис.14.1,а.

При отклонении колонки от себя руль высоты отклоняется вниз. Самолет уменьшает угол тангажа. При отклонении колонки на себя  самолет поворачивается на увеличение угла тангажа.

Относительно продольной оси оx1 самолет балансируется и поворачивается с помощью элеронов,  отклоняющихся на правом и левом полукрыльях в противоположные стороны.   При повороте штурвала 3 вправо правый элерон поднимается, левый – опускается. Самолет кренится вправо. При повороте  штурвала влево  происходит поднятие левого элерона и опускание  правого. Самолет кренится влево, рис.14.1,в.

Относительно оси оy1 самолет балансируется и поворачивается с помощью руля поворота. Управление рулем направления осуществляется с помощью ножных педалей. Если пилот перемещает правую педаль вперед, то руль направления отклоняется вправо. Самолет поворачивается вправо. Если перемещается левая педаль вперед, то руль направления отклоняется влево. Самолет поворачивается влево, рис.14.1,б.

Аэродинамический руль представляет собой отклоняющуюся часть крыла, горизонтального оперения или вертикального оперения.

За счет отклонения руля образуется дополнительная аэродинамическая сила  на несущей поверхности крыла, стабилизатора или киля, которая создает момент, необходимый для управления самолетом относительно  его центра тяжести.

Принцип действия руля основан на изменении кривизны профиля управляющей поверхности (крыла, хвостового оперения),  рис.14.2.

Рис.14.2  Принцип действия аэродинамического  руля

Отклонение руля приводит к перераспределению давления на неподвижных несущих поверхностях, снабженных рулем.

Показателем управляемости  является степень управляемости самолета. Степень управляемости характеризуется углом, на который повернется самолет при отклонении соответствующего руля на 10.

Самолеты с малой устойчивостью имеют  высокую степень управляемости, так как чтобы вывести самолет из положения равновесия относительно какой либо оси, требуется незначительный момент управления, а, следовательно, очень малое отклонение  соответствующего руля. Такими самолетами трудно управлять из-за их повышенной чувствительности к управлению.

И, наоборот, самолеты с большой устойчивостью обладают пониженной степенью управляемости. Для управления таким самолетом значительно возрастают потребные углы отклонения руля,  возрастают нагрузки в системе управления. По этой причине возможна потеря управляемости.

### Продольная управляемость

Способность самолёта изменять своё положение в полёте относительно поперечной оси оz1 при отклонении пилотом руля высоты называется продольной управляемостью.

Если, например, отклонить руль высоты вниз на некоторый угол В (рис 14.2), то за счет увеличения кривизны возникает дополнительное разрежение над стабилизатором и повышение давления под ним. Появится приращение подъемной силы на горизонтальном оперении УГ.О..

При отклонении руля высоты вверх разрежение появляется уже на нижней поверхности – приращение подъемной силы УГ.О  изменит направление вниз.

Дополнительная подъемная сила УГ.О. создает момент относительно центра тяжести самолета Мго =_Yгo. Lго (см. рис.12.5). Это приведет к нарушению продольного равновесия и вызовет поворот самолета вокруг оси оz1 и последующее изменение угла атаки.

### Поперечная управляемость

Способность самолета поворачиваться вокруг своей продольной оси оx1 при отклонении элеронов называется поперечной управляемостью.

Принцип действия элеронов аналогичен принципу действия рулей высоты (рис.14.3).

Рис. 14.3   Принцип действия элеронов

Для того чтобы накренить самолет влево, летчик отклоняет ручку влево. При этом левый элерон поднимается вверх, а правый опускается вниз. Изменяется кривизна профиля крыла на участке расположения элерона. Поэтому изменяется и угол атаки этой части крыла.

У полукрыла с опущенным элероном угол атаки увеличится, следовательно, увеличится и коэффициент подъемной силы Су. На крыле с поднятым элероном коэффициент подъемной силы и угол атаки, наоборот, уменьшаются.

Разные подъемные силы полукрыльев создают кренящий момент МХкрен относительно продольной оси.  Самолет будет вращаться в сторону полукрыла с поднятым элероном, в сторону отклоненной ручки управления.

При отклонении элеронов изменяются также силы лобового сопротивления. На полукрыле с опущенным элероном  лобовое сопротивление будет больше, чем на полукрыле с поднятым элероном. Разность лобовых сопротивлений приводит к развороту самолета вокруг вертикальной оси оy1(рис. 14.4)..

Рис. 14.4    Возникновение крена и разворота  самолета при отклонении элеронов

На малых углах атаки полета (с большими скоростями) отклонение элеронов практически не вызывает разворота самолета.

На больших углах атаки (с малыми скоростями) сопротивление  крыла с опущенным элероном значительно возрастает по сравнению с противоположным крылом. Возникает разворачивающий момент МУразв в сторону полукрыла с опущенным элероном.

За счет разворота самолет начинает скользить на полукрыло с поднятым элероном. Возникает дополнительная подъемная сила на опущенном полукрыле, которая создает момент,  противоположный основному кренящему моменту. Такой обратный момент снижает эффективность элеронов.

По мере приближения к критическому углу атаки поперечная управляемость еще больше ухудшается. Может возникнуть явление  обратной реакции по крену, то есть при отклонении ручки управления в одну сторону самолет кренится и разворачивается в противоположную сторону.

Для улучшения поперечной управляемости на больших углах атаки применяется ряд способов для увеличения эффективности элеронов.

- Дифференциальное отклонение элеронов. Состоит в том, что при повороте штурвала опускающийся элерон отклоняется на меньший угол, чем поднимающийся.

Благодаря такому отклонению коэффициент подъемной силы крыла с опущенным элероном возрастает на меньшую величину. Поэтому индуктивное сопротивление полукрыла с опущенным элероном возрастет меньше, следовательно, меньше будет  разворачивающий момент.

Поднимающийся элерон отклоняется на больший угол. Поэтому на крыле с поднятым элероном увеличивается профильное сопротивление, так как часть элерона выходит за пределы пограничного слоя.

Таким образом, элероны с дифференциальным отклонением увеличивают кренящий момент и уменьшают разворачивающий момент.

У современных самолетов элероны с дифференциальным отклонением могут отклоняться вверх до 30°, вниз – на  14 – 16°.

-Аэродинамические гребни. Устанавливаются на самолетах со стреловидными крыльями. Они предотвращают преждевременное развитие срыва потока на концевых частях крыла и увеличивают эффективность действия элеронов.

-На современных самолетах, осуществляющих полеты с около– и сверхзвуковыми скоростями, для улучшения управляемости применяют управляемые стабилизаторы, у которых рули высоты отсутствуют. Стабилизатор через систему гидроусилителей связан со штурвалом в кабине. При взятии штурвала на себя стабилизатор уменьшает угол атаки, при даче ручки от себя –  увеличивает.

-Для улучшения поперечной управляемости на больших углах атаки применяют интерцепторы, которые представляют собой пластины,  кинематически связанные с элеронами и расположенные вдоль размаха крыла (рис.14.5).

Рис. 14.5    Интерцепторы на крыле самолета

Интерцепторы могут быть расположены как на верхней поверхности крыла, так и на нижней (рис. 14.5). Выдвижение интерцептора вызывает срыв потока, вследствие чего происходит резкое снижение подъемной силы крыла.

Интерцепторы применяются как дополнение к элеронам.  Увеличение угла отклонения элеронов происходит при выдвинутом интерцепторе. В результате синхронизации отклонения интерцептора и элерона их действия как органов управления суммируются.

### Путевая управляемость

Способность самолета изменять свое положение в полете относительно вертикальной оси оy1 при отклонении летчиком руля направления называется путевой управляемостью.

При отклонении руля направления на угол   возникает аэродинамическая сила Zво, момент которой относительно центра тяжести будет поворачивать самолет относительно вертикальной оси оy1:  МyBO = Zво · lво   .

Продольная ось самолета составит с направлением движения угол  - угол скольжения (рис. 14.6 ):

Разность между боковой аэродинамической силой фюзеляжа Zф, образовавшейся при скольжении, и аэродинамической силой вертикального оперения (ZВ.О), образовавшейся в результате отклонения руля направления, создает неуравновешенную силу (Zф - zВ.О). Под действием этой силы самолет будет разворачиваться в сторону отклонения руля, искривляя траекторию движения.

Рис. 14.6    Принцип путевой управляемости самолета

Углы отклонения руля направления у современных самолетов в среднем составляют 20 – 25°.

На степень путевой управляемости оказывают влияние следующие факторы: скорость полета;  центровка самолета;  площадь руля направления;  вынос назад вертикального оперения;  длина хвостовой части фюзеляжа.

### Аэродинамическая компенсация

Аэродинамическая сила, возникающая на руле при его отклонении, создает относительно оси вращения руля шарнирный момент, который стремится вернуть руль в нейтральное положение. Для удержания руля в отклоненном положении шарнирный момент уравновешивается моментом, приложенным к ручке управления  (штурвалу) или педалям.

Величина шарнирного момента возрастает при увеличении угла отклонения руля, его размеров и скоростного напора. При больших скоростях полета для преодоления шарнирных моментов могут потребоваться недопустимо большие усилия.

Уменьшение усилий на ручке управления и педалях достигается применением роговой и осевой аэродинамической компенсации  (рис. 14.8).

Рис.  14.8    Виды аэродинамических компенсаций:

а - роговая;  б – осевая

Принцип действия роговой и осевой аэродинамической компенсации  основан на приближении центра давления руля к оси его вращения (рис.14.9).

Рис. 14.9    Принцип действия роговой аэродинамической компенсации

Роговой компенсацией руля называется часть его площади в виде “рога”, расположенного впереди оси вращения. ”Рог” создает относительно оси вращения момент, направленный в сторону, противоположную шарнирному моменту (рис. 14.9).

Момент, создаваемый роговой компенсацией YК · ℓ, уменьшает шарнирный момент, а следовательно, и  усилие, действующее на ручку управления (педали).

Осевой аэродинамической компенсацией руля называется часть его площади, расположенной впереди оси вращения (рис. 14.10).

Рис. 14.10    Принцип действия осевой аэродинамической

компенсации

Принцип действия осевой аэродинамической компенсации подобен принципу действия роговой компенсации. Этот вид компенсации имеет наибольшее распространение на самолетах.

При подобранной аэродинамической компенсации рулей шарнирный момент рулей не становится равным нулю, а только уменьшается.

Однако в длительном полете даже небольшое усилие, прикладываемое к ручке управления, утомляет летчика. Поэтому дополнительно на самолете установлен аэродинамический триммер, который позволяет регулировать усилие на ручке управления или полностью снимать его.

Рис.  14.11    Принцип действия триммера

Аэродинамический триммер представляет собой небольшую часть руля, шарнирно укрепленную около его задней кромки (рис.14.11). Триммер имеет независимое управление. При его  отклонении возникает аэродинамический момент, противоположный шарнирному моменту руля.

Летчик по своему желанию может уменьшить или полностью снять усилие на ручке управления.

Управление триммером механическое (тросовое). В отклоненном положении триммер фиксируется с помощью механизма перестановки.

Выводы:

-Устойчивость и управляемость являются важными показателями динамики полета. От них зависит маневренность самолета, то есть его способность изменять за определенный промежуток времени скорость, высоту и направление полета;

-Устойчивость и управляемость взаимосвязаны. Если самолет достаточно устойчив, упрощается и процесс пилотирования такого самолета: снижаются нагрузки на рычагах управления, уменьшаются потребные углы отклонения рулей;

-Органами устойчивости на самолете являются крыло, стабилизатор, киль;

-Органами управления на самолете являются аэродинамические рули: элероны,  рули высоты,  рули направления;

-Основными факторами, влияющими на запасы устойчивости и степень управляемости самолета, являются: геометрические характеристики крыла, оперения, центровка самолета, величина угла атаки и скорость  полета.

Вопросы для повторения:

- Что понимается под продольной устойчивостью самолёта?

- При каком условии самолёт является продольно-устойчивым?

- Что называется фокусом крыла? Фокусом самолёта?

- Чем отличается устойчивость по перегрузке от устойчивости по скорости?

- Какой орган продольной устойчивости имеет самолёт?

- Что такое поперечная устойчивость? Объясните причину возникновения устойчивости.

- За счёт чего обеспечивается:

- поперечная устойчивость;

- путевая устойчивость?

- Что такое путевая устойчивость; боковая устойчивость?

- За счёт чего самолёт будет иметь хорошую боковую устойчивость?

- Назовите органы управляемости самолёта.

- В чём состоит принцип работы аэродинамического  руля?

- Как осуществляется боковая управляемость самолёта?

- Почему ухудшается поперечная управляемость на больших углах атаки?

- Какими способами уменьшается шарнирный момент руля управления?

Что такое триммер? Какое преимущество имеет триммер перед осевой компенсацией?

Использованная литература:

1. Д.М.Прицкер, Г.И.Сахаров.  Аэродинамика.        М.:Машиностроение,1968.

2.Методическое пособие Основы аэродинамики и динамики полета Омск  ОЛТКА  ГА 2003.

3.Аэродинамика.  Интернет.

# Text boxes

Рис.3.1  Основные части самолета

ссОсновные части самол Основные части самолета ета самолета

Рис. 3.15-1. Профильное сопротивление

а)

б)

Рис.4.5Аэродинамические силы элемента лопасти

.

sin









G

Х

Р

ПОД