ОМСКИЙ ЛЁТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ИМЕНИ А.В. ЛЯПИДЕВСКОГО – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЛЬЯНОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ  АВИАЦИИ

# ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ Б.П. БУГАЕВА»

# КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТОЛЁТА Ми – 8 и Ми-171

Методические указания по выполнению курсовой работы

по МДК 01.01 Техническая эксплуатация и ремонт летательных аппаратов и двигателей

ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание летательных аппаратов базового типа, их двигателей и функциональных систем

Омск 2021

Методические указания по выполнению курсовой работы Конструкция вертолёта Ми – 8и Ми-171 по МДК 01.01 Техническая эксплуатация и ремонт летательных аппаратов и двигателей для курсантов специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей /Сост. Д.Г. Ступник/ ОЛТК ГА филиал ФГБОУ ВО УИГА – Омск, 2021. – с. 16

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и предназначены оказать помощь курсантам при выполнении курсовой работы. Методические рекомендации сопровождаются требованиями к оформлению работы, примерами технических расчетов, таблицами.

Рецензент –   преподаватель высшей квалификационной категории Мельников С.Н.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполнение курсовой работы Конструкция вертолёта Ми-8 и Ми-171 рассматривается как вид учебной работы по МДК 01.01 Техническая эксплуатация и ремонт летательных аппаратов и двигателей ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание летательных аппаратов базового типа, их двигателей и функциональных систем и реализуется в пределах времени, отведенного на её (его) изучение.

1.1 Цель курсового проектирования

Выполнение студентом курсовой работы Конструкция вертолета Ми-8и Ми-171 по ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание летательных аппаратов базового типа, их двигателей и функциональных систем проводится с целью:

1.  Формирования умений:

- систематизировать полученные знания и практические умения по ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание летательных аппаратов базового типа, их двигателей и функциональных систем;

- анализировать работу летательных аппаратов и двигателей, их систем и агрегатов и находить эффективные способы предупреждения и устранения их отказов;

- обеспечивать соблюдение правил охраны труда и окружающей среды;

- осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию;

- разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовой работе задач.

2. Формирования профессиональных компетенций / вида профессиональной деятельности:

| Название ПК | Основные показатели оценки результата (ПК) |
| --- | --- |
| ПК 1.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию летательных аппаратов различного типа, их двигателей и функциональных систем. ПК 1.3. Проводить комплекс планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности летательных аппаратов различного типа и их двигателей к использованию по назначению. ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей различного типа. ПК 2.5. Проводить оценку экономической эффективности производственной деятельности при организации и проведении технического обслуживания летательных аппаратов и двигателей различного типа. | принимать правильные решения и квалифицированно осуществлять контроль технического состояния ЛА; знать приборы контроля, правила пользования и порядок проверки исправности ЛА; знать и уметь выполнять правила технического обслуживания двигателей, иметь практические навыки выполнения тех или иных работ; знать периодичность и затратную стоимость работ проводимых во время технического обслуживания |

3. Формирования общих компетенций:

| Название ОК | Основные показатели оценки результата (ОК) |
| --- | --- |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | интерпретации результатов наблюдения за деятельностью курсантов; ответы на проблемные вопросы; целесообразное использование различных источников информации выполнение работ в заданный срок с ожидаемым показателем качества; рациональное планирование своей деятельности корректное взаимодействие с курсантами, преподавателем соблюдение норм этикета и профессиональной этики |

1.2 Задачи курсовой работы

При выполнении курсовой работы решаются следующие задачи:

- поиск, обобщение, анализ необходимой информации;

- разработка материалов в соответствии с заданием на курсовую работу;

- оформление курсовой работы в соответствии с заданными требованиями;

- выполнение графической или расчетной части курсовой работы;

- подготовка и защита (презентация) курсовой работы.

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

По структуре курсовая работа включает в себя:

- содержание;

- введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи работы;

- теоретическая часть, которая содержит теоретические основы разрабатываемой темы (вопросы по конструкции изучаемого летательного аппарата, методике технического обслуживания летательных аппаратов и их функциональных систем);

- практическая часть, в которой проводится проверочный расчет на прочность и жесткость отдельного элемента конструкции летательного аппарата;

- заключение, в котором содержится анализ проверочного расчета, выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения материалов работы;

- список литературы;

- приложения, включают необходимые графики и рисунки, а также перечни вопросов по конструкции и техническому обслуживанию изучаемого летательного аппарата.

2.1 Разработка введения

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсовой работы/проекта, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи работы.

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой теме.

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В первом предложении называется тема курсовой работы.

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных трудах (техников и др. в зависимости от ВПД). Здесь же можно перечислить источники информации, используемые для исследования. (Информационная база исследования может быть вынесена в первую главу).

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на объект.

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с понятиями. В данном пункте дается определение экономическому явлению, на которое направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации).

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается через результаты этих действий.

Задачи исследования (как идти к результату?), пути  достижения  цели. Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи.

Перечень рекомендуемых задач:

- «На основе теоретического анализа литературы разработать...» (ключевые понятия, основные концепции).

- «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на объект исследования).

- «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на предмет исследования).

- «Разработать... » (средства, условия, формы, программы).

- «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...

Методы исследования (как исследовали?): дается краткое перечисление методов исследования через запятую без обоснования.

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в работе представлено).

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части работы/проекта, например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение, список литературы, 5 приложений».

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсовой работы и кратко изложить содержание глав. (Чаще содержание глав  курсовой работы излагается в заключении).

Таким образом, введение должно подготовить к  восприятию основного текста работы.

Таблица 1

Комментарии по формулированию элементов введения

| Элемент введения | Комментарий к формулировке |
| --- | --- |
| Актуальность темы | Почему это следует изучать? Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности. |
| Цель исследования | Какой результат будет получен? Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. |
| Объект исследования | Что будет исследоваться? Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена исследовательская деятельность. |
| Предмет исследования | Как и через что будет идти поиск? Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения явления или проблемы. |

| Задачи работы | Как идти к результату? Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Рекомендуется сформулировать 3 – 4 задачи. |
| --- | --- |
| Методы исследования | Как изучали? Краткое перечисление методов через запятую без обоснования. |
| Структура работы (завершающая часть введения) | Что в итоге в работе/проекте представлено. Краткое изложение перечня и/или содержания глав работы/проекта. |

2.2 Теоретическая часть

В теоретической части работы рассматривается вопросы методики технического обслуживания вертолета или его систем из перечня указанного в приложении К.

Рекомендуется изложить наиболее общие положения, касающиеся данной темы, а не вторгаться во все проблемы в глобальном масштабе. Теоретическая часть предполагает анализ объекта исследования и должна содержать ключевые понятия, историю вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике. Излагая содержание публикаций других авторов, необходимо обязательно давать ссылки на них с указанием номеров страниц этих информационных источников.

2.3 Практическая часть

В практической части работы (проекта) необходимо описать конкретный объект исследования, привести проверочный расчет на прочность и жесткость хвостового вала трансмиссии с учетом, что вертолет висит в условиях МСА без учета влияния воздушной подушки на уровне моря с учетом многовариантности исходных данных, результаты практических расчетов и направления их использования, а также сформулировать направления совершенствования.

Важно глубоко изучить наиболее существенные с точки зрения задач курсовой работы стороны и особенности.

Варианты эксплуатационных параметров и характеристик для выполнения расчетов

А – Взлетная масса вертолета -

| №вар-та | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (кг.103) | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 |

Б – Произведение угловой скорости вращения несущего винта на его радиус -

| №вар-та | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| (м/с) | 210 | 220 | 230 |

В – Длина горизонтального участка вала трансмиссии -

| №вар-та | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (мм.103) | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 |

Г – Наружный диаметр горизонтального участка хвостового вала -

| №вар-та | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (мм) | 40,00 | 40,50 | 41,00 | 41,50 | 42,00 | 42,50 | 43,00 | 43,50 | 44,00 |

Д – Внутренний диаметр горизонтального участка хвостового вала -

| №вар-та | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (мм) | 34,80 | 35,30 | 35,80 | 36,30 | 36,80 | 37,30 | 37,80 | 38,30 | 38,80 |

Таким образом, вариант эксплуатационных параметров и характеристик задается следующим образом:

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | * | * | * |

Например: Вариант

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |

Что означает: взлетная масса = 11,5.103 кг; линейная скорость комлевой части лопасти винта = 220 м/с;  = 11,000.103 мм;  = 42,00 мм;  = 36,30 мм.

Методика проведения расчета

1.Для устойчивого висения вертолета необходимо, чтобы тяга несущего винта  была равна силе тяжести вертолета во взлетном положении: .

2. Используя формулу тяги НВ, находим коэффициент тяги НВ :

кгс,

отсюда,                                          ,

где  - массовая плотность воздуха. В стандартных условиях при Н=0  = 0,125 кгс.с2/м4,

- площадь, ометаемая несущим винтом.

3. Используя поляру несущего винта (приложение В), находим коэффициент крутящего момента .

4. Используя формулу крутящего момента НВ

,

где,  - радиус несущего винта,

Находим крутящий момент несущего винта.

- Крутящий момент НВ по величине равен реактивному моменту НВ, но имеет противоположное направление.

- Реактивный момент уравновешивается моментом, создаваемым тягой рулевого винта, и равен . кгс.м, где  - расстояние от оси вращения НВ до оси вращения РВ и равно 12,661.103 мм (приложение Г).

таким образом,  кгс.

- Используя формулу тяги РВ, находим коэффициент тяги РВ

, кгс, откуда

, где  - площадь, ометаемая рулевым винтом.

8. Используя поляру рулевого винта (приложение Д), находим , учитывая, что окружная скорость конца лопасти рулевого винта примерно равна окружной скорости конца лопасти несущего винта.

9. Далее, используя формулу крутящего момента РВ, находим крутящий момент рулевого винта:

,

10. Отношение крутящего момента вала трансмиссии к крутящему моменту рулевого винта, при неизменной передаваемой мощности, обратно пропорционально частотам их вращения (Приложение Е), т.е.:

, откуда:

, Н.м

11. Необходимые формулы для расчета вала на прочность и жесткость

, где

τ – максимальные касательные напряжения при кручении,

кр – допускаемые касательные напряжения,

– крутящий момент,

– полярный момент сопротивления сечения, мм3.

Полярный момент сопротивления сечений:

- сплошного круглого: , мм3;

- полого (кольцевого) круглого: , мм3, где .

Полярный момент инерции сечений:

- сплошного круглого: , мм4;

- полого (кольцевого) круглого: , мм4.

, где

- угол закручивания вала, рад;

- длина горизонтального участка хвостового вала, мм;

- модуль упругости второго рода(для стали  = 8.104МПа).

12. Находим полярный момент инерции и сопротивление сечения вала

, мм2.

13. После некоторых преобразований можно записать:

, мм3.

14. Далее необходимо определить максимальные касательные напряжения, которые будут в точках сечения, лежащих у внешней поверхности вала

, МПа.

15. Находим угол закручивания, переводим радианы в градусы и минуты

, рад.

16. Для проведения сравнительного анализа определяем диаметр сплошного вала, имеющего такую же прочность, т.е. такой же полярный момент сопротивления как полый вал

, мм3,

откуда , мм,

где  равен по величине  полого вала, определенного в пункте 13.

17. Для сравнения массы сплошного вала с массой полого находим отношение площадей сечений валов

, т.е. , где:

- число, показывающее во сколько раз площадь поперечного сечения сплошного вала больше площади сечения полого вала.

18. После некоторых преобразований видно, что для сравнения углов закручивания валов достаточно сравнить полярные моменты инерции сечений:

, т.е. .

19. Анализ проверочного расчета и выводы.

2.4 Заключение

По окончании исследования подводятся итоги по теме. Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенной работы. В заключении излагаются полученные выводы и их соотношение с целью исследования, конкретными задачами, гипотезой, сформулированными во введении.

Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть гипотезу исследования. В случае опровержения гипотезы даются рекомендации по возможному совершенствованию деятельности в свете исследуемой проблемы.

2.5 Составление списка литературы

В список источников и литературы включаются источники, изученные Вами в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте курсовой работы/проекта.

Внимание! Список используемой литературы  оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными государственными стандартами (Приложение Б).

Список используемой литературы должен содержать не менее 20 источников (не менее 10 книг и 10-15 материалов периодической печати), с которыми работал автор курсовой работы.

Список используемой литературы включает в себя:

- нормативные правовые акты;

- научную литературу и материалы периодической печати;

- практические материалы.

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы применяется сквозная нумерация.

При ссылке на литературу в тексте курсовой работы следует записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе “Список литературы” порядковый номер в квадратных скобках.  Ссылки на литературу нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется сквозная нумерация.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

При оформлении курсовой работы (проекта) необходимо руководствоваться следующими нормативными документами: ГОСТ 2.004-88 ЕСКД Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов; ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам; ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы; ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам; ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному делу и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления; ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи; ГОСТ  8.417-81  ГСИ Единицы физических величин, ГОСТ Р 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

  - Оформление текстового материала

Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем курсовой работы/проекта – не менее 20 страниц. Все страницы работы/проекта должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая последним приложением. Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с введения и заканчивая последним приложением. Номер страницы ставится на середине листа нижнего поля.

Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании работы/проекта не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему работы.

При делении работы/проекты на разделы (главы) (согласно ГОСТ 2.105-95) их обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с абзацного отступа. При необходимости подразделы  (параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа)  и пункта, разделённых точками.  В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.

Нумерация страниц основного текста  и приложений, входящих в состав работы, должна быть сквозная.

В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы, графики с соответствующими ссылками и комментариями.

В работе должны применяться научные и специальные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе.

## 3.2 Оформление иллюстраций

Все иллюстрации, помещаемые в работу/проект, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе/проекте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы/проекта. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми (согласно ГОСТ 2.109 – 73).

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 3.

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации,   например Рисунок 1.1.

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

3. Общие правила представления формул

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например:

Временное сопротивление разрыву (В.

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова (следовательно, откуда и т.п.) – в начале строки. Например:

Из условий неразрывности находим

Q = 2(rvr 					(6)

Так как

(r,

то

Q = .					 (7)

Для основных формул и уравнений, на которые делаются ссылки, вводят   сквозную нумерацию арабскими цифрами. Промежуточные формулы и уравнения, применяемые для вывода основных формул и упоминаемые в тексте, допускается нумеровать строчными буквами латинского или русского алфавита.

Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах каждого раздела двойными числами, разделенными точкой, обозначающими номер раздела и порядковый номер формулы или уравнения, например: (2.3), (3.12) и т.д.

Номера формул и уравнений пишут в круглых скобках у правого края страницы на уровне формулы или уравнения.

# Пример.                       N = Sпост/(Ц – Sпер1),

где	 N – критический объём выпуска, шт.;

Sпост – постоянные затраты в себестоимости продукции, руб;

Ц – цена единицы изделия, руб;

Sпер1 – переменные затраты на одно изделие, руб.

Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, сложения вычитания и на знаках соотношения ( >, <, (, (). Не допускаются переносы при знаке деления (:).

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.

## 3.4 Оформление таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия.

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,  разделенных точкой.

# Пример:

# Таблица 2

Предельные величины разброса угловой скорости автомобилей, %

| Категория автомобиля | Боковое ускорение автомобиля wy , м/с2 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 |
| М1 | 10 | 30 | 80 |
| М2 , N1 | 10 | 20 | 60 |
| М3 , N2 , N3 | 10 | 10 | -- |

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут полностью, например: в таблице 4.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль стороны листа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик.

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой частью таблицы.

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали.

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать по возможности просто и кратко.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз (см. таблицы 3, 4)

Таблица 3

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ

| Условный проход Dy, в мм | D | L | L1 | L2 | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 160 | 130 | 525 | 600 | 160 |
| 85 | 195 | 210 |  |  | 170 |

# Таблица 4

# НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| ПНР-6/400 | 6 | 400 |
| ПНР-6/800 |  | 800 |
| ПНР-6/900 |  | 900 |

Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют  курсивным шрифтом и сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» с указанием номера этой таблицы.

  - Оформление приложений

В приложениях курсовой работы/проекта помещают материал, дополняющий основной текст.

Приложениями могут быть:

- графики, диаграммы;

- таблицы большого формата,

- статистические данные;

- фотографии,

- процессуальные (технические) документы и/или их фрагменты и т.д.

Приложения оформляют (согласно ГОСТ 2.301 – 68) как продолжение основного текста на последующих  листах или в виде самостоятельного документа.

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте документа. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу страницы слова  Приложение  и его обозначения заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует буква, обозначающая его последовательность.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной строкой.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Примерный  перечень  тем  курсовых   работ

- Конструкция главного редуктора ВР-14 и его техническое обслуживание.

- Конструкция главного редуктора ВР-8 и его техническое обслуживание.

- Система продольно-поперечного управления вертолётом и её техническое обслуживание.

- Конструкция хвостовой балки вертолёта МИ-171 и её техническое обслуживание.

- Устройство воздушной системы вертолёта МИ-171 и её техническое обслуживание.

- Конструкция рулевого винта и его техническое обслуживание.

- Устройство маслосистемы главного редуктора ВР-14 и её техническое обслуживание.

- Керосиновый обогреватель КО-50 и его техническое обслуживание.

- Конструкция лопасти несущего винта и её техническое обслуживание.

- Конструкция втулки несущего винта и её техническое обслуживание.

- Устройство гидросистемы вертолёта МИ-8Т и её техническое обслуживание.

- Устройство дублирующей системы вертолёта и её техническое обслуживание.

- Конструкция промежуточного редуктора ПР-8 и хвостового редуктора ХР-8 и их техническое обслуживание.

- Топливная система вертолёта и её техническое обслуживание.

- Конструкция тормоза трансмиссии карданного вала вентилятора и хвостового вала трансмиссии и их техническое обслуживание.

- Маслосистема вертолёта и её техническое обслуживание.

- Конструкция капотов силовой установки, устройства крепления двигателя и их техническое обслуживание.

- Конструкция фюзеляжа и его техническое обслуживание.

- Конструкция шасси вертолёта и его техническое обслуживание.

- Конструкция автомата перекоса и его техническое обслуживание.

- Конструкция путевого управления и его техническое обслуживание.

- Конструкция объединенного управления и его техническое обслуживание.

- Конструкция гидроусилителя КАУ-30Б и ее техническое обслуживание.

- Конструкция системы пожаротушения и ее техническое обслуживание.

- Конструкция противообледенительной системы вертолета и ее техническое обслуживание.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Требования по оформлению списка использованной литературы

1. Книги и брошюры

| под 1 автором: | Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология / В. В. Семенов – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 64 с. |
| --- | --- |

| под 2 авторами: | Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе: учебник / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М.: ИНФРА, 2002. – 210 с. |
| --- | --- |
| под 3 авторами: | Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых. – СПб.: Питер, 2009. – 345 с. |

| под 4 и более авторами: | Алгебра: Учебник для 9-го кл. сред.шк. / Ш. А. Алимов [и др.]. – М.: Просвещение, 2008. – 223 с. |
| --- | --- |

| под редакцией, под общей редакцией: | Математический анализ для экономистов: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по социально-эконом. спец. / Под ред.: А. А. Гриба, А. Ф. Тарасюка. – М.: Филинъ; Рилант, 2010. – 354с. |
| --- | --- |

| многотомного издания | Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / М.Ю. Лермонтов; отв. ред. В.А. Мануйлов; АН СССР, Ин-т рус. лит. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Наука, 1999. |
| --- | --- |

| отдельного тома: | Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2. Поэмы / М.Ю. Лермонтов; ред. Т.П. Голованова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Наука, 1999. – 575 с. |
| --- | --- |

| методических указаний: | Математическая статистика: учеб.-метод. пособие к лаборатор. работам по курсу «Теория вероятностей и математическая статистика» для студентов специальности 220400 / ОмГПУ; каф. ПИиМ; сост. И.И. Хоботов. – Омск: Изд-воОмГПУ, 2006. – 22 с. |
| --- | --- |

2. Интернет -  ресурсы

| Электронные публикации в Интернете: | Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова [Электрон. ресурс] / ред. В.Румянцев – М., 2011. – Режим доступа: http://hronos.km.ru/proekty/mgu Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит – поздний бронзовый век): [Электронный ресурс]: состояние проблемы и перспективы исследований // Вестн. РФФИ. 2007. № 2. Электрон. версия печат. публ. URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2011). Жилищное право [Электронный ресурс]: актуальные вопросы законодательства: электрон. журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007). |
| --- | --- |

4. Авторефераты диссертаций

| Диссертации: | Лиас В.Г. Теория и методология формирования финансовых стратегий компаний: Дис….канд экон. наук: 08.00.10. – Защищена 30.11.2010; Утв. 18.04.2011; 04820016743. – М., 2010. – 212 с. |
| --- | --- |

- Периодические издания

| Статья из журнала: | Уварова, В. И. Комплексная оценка состояния и эффективности функционирования социально-бытовой сферы вузов г. Орла / В. И. Уварова, В. Г. Шуметов, Н. А. Фролова // Известия ОрелГТУ. Сер. Гуманитарные науки. – 2008. – № 1–2. – С. 65 – 68. |
| --- | --- |

| Глава из книги: | Глазырин, Б.Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : 5 кн. в 1 : самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 2008. – Гл. 14. – С. 281 – 298. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пример оформления содержания курсовой работы/проекта

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | Стр. |
| --- | --- |
| ГЛАВА 1. … |  |
| … … |  |
| … |  |
| ГЛАВА 2. … |  |
| 2.1…. |  |
| 2.2. … |  |
| Заключение |  |
| Список использованной литературы |  |
| Приложение А. |  |
| Приложение Б. |  |
| Приложение В. |  |
| Приложение Г. |  |